Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района

на 2012-2032 годы

2012 год

# ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района на 2012-2032 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Копанского сельского поселения Ейского района в соответствии с требованиями федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 184-ФЗ от 26.12.2005 г. (Правовое обоснование необходимости разработки и принятия, а также содержания данной программы  приведено в Приложении 1).

Разработка программы осуществлена в 2012 году в рамках контракта №7 между Научно-исследовательским и проектным институтом территориального планирования и управления и Администрацией  Копанского сельского поселения Ейского района.

Специалистами НИПИ «Терплан» рассмотрено сценарий развития экономики Копанского сельского поселения Ейского района на период действия генерального плана поселения:

- в основу первого, оптимистического, сценария развития экономики поселения в рамках схемы территориального планирования Ейского района и генерального плана Копанского сельского поселения, а также производственных программ коммунальных предприятий. Сценарий предполагает средние темпы развития базовых отраслей экономики поселения;

- пессимистический сценарий, «Стратегия инерции», не предполагает реализации документов территориального планирования и программных документов в полном объеме. Согласно сценарию развитие экономики поселения и его основных предприятий будет осуществляться за счет датирования из бюджетов вышестоящих уровней на содержание инфраструктуры;

- промежуточный сценарий, предполагает, что реализация программы социально-экономического развития будет осуществляться с запаздыванием относительно запланированных сроков на 3-5 лет.

Реальное состояние экономики и численность населения Копанского сельского поселения Ейского района позволяет сделать вывод о целесообразности принятия за основу при определении параметров разрабатываемой Программы промежуточного сценария.

В связи с тем, что на настоящий момент Схема территориального планирования района и генеральные планы поселений утверждены, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2032 года является развитие коммунальных систем на основе нового строительства.

В числе основных целей разработки настоящей работы следует, в первую очередь, отметить следующие:

- выполнение комплексной оценки систем коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района;

- разработка программы строительства и модернизации объектов коммунальных систем на территории Копанского сельского поселения Ейского района, включая обоснование предполагаемых инвестиций.

Для достижения указанных целей решались следующие задачи:

- проведен анализ рынка коммунальных услуг Копанского сельского поселения Ейского района, в том числе в разрезе поселений;

- оценена доступность коммунальных услуг для населения;

- даны предложения по перспективному развитию коммунальной инфраструктуры;

- сформирован перечень инвестиционных  проектов;

- обоснованы предполагаемые инвестиции в строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- предложены методы контроля и мониторинга реализации программных мероприятий.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы – «Водоснабжение и водоотведение» – позволит решить такие первоочередные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики поселения и улучшить экологическую обстановку на территории Копанского сельского поселения Ейского района.

В составе программы не могут рассматриваться вопросы развития и тарифообразования для инфраструктурных объектов, не отнесенных законом к коммунальной инфраструктуре поселения, в том числе систем энергоснабжения (электроэнергия, теплоэнергия и газ). Вопросы развития  и тарифообразования для объектов утилизации (хранения) твердых бытовых и промышленных отходов, должны решаться в программе комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Ейский район», в соответствии с установленной законом компетенцией.

В связи с изложенным в Приложениях к настоящему обоснованию даны рекомендации по решению вопросов развития указанных инфраструктурных объектов в документах регулирующих вопросы тарифообразования, издаваемых органами власти, согласно установленной законом компетенции.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

Одной из ключевых институциональных проблем коммунального сектора является систематическое недофинансирование на 30 – 40% объектов технической коммунальной инфраструктуры относительно реально существующих потребностей (нормативная величина ежегодных вложений в капитальный ремонт и обновление систем составляет примерно 4 – 5% от стоимости основных фондов).

В результате современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района характеризуется относительно высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для ряда объектов процент износа достигает 80 – 100%, некоторые объекты находятся в аварийном состоянии, что, очевидно, не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов.

Основной причиной сложившейся ситуации в результате недофинансирования деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры является отсутствие предусмотренного законом инвестиционного механизма финансирования затрат связанных с развитием и модернизацией основных фондов предприятий. В числе причин неудовлетворительного тарифного регулирования можно назвать отсутствие обоснованных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и обоснованных ими инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на уровне поселения, что не позволяет обосновать размер надбавок к тарифам на инвестиционные цели.

В рамках нижеприведенных разделов представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых в рамках предлагаемой Программы, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности коммунальных объектов.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде единой Программы.

  - Общая характеристика Копанского сельского поселения Ейского района (в соответствии с материалами генерального плана поселения)

Копанское сельского поселение находится в юго – западной части Ейского района граничит на севере с Щербиновским и на востоке с Каневским районами Краснодарского края. На юго – западе граница поселения проходит по восточному берегу озера Ханское а северо – западе с Ясенским и с Ейским сельскими поселениями по долине р. Ясени.

Границы Копанского сельского поселения нанесены по приложению № 12 к Постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 29.11.2006 № 2647-п. Площадь поселения составляет 28712,5 га.

В центре поселения расположен населенный пункт станица Копанская с населением на 01.01.2010 г. – 3823 чел.

Расстояние от ст. Копанской до населенного центра  г. Ейска около 55 км, до краевого центра г. Краснодара около 200 км. С г. Ейском станицу связывают автодорога регионального значения.

Границы станицы Копанской нанесены по приложению №54 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно – территориальных единиц Ейского района Краснодарского края» от 29.11.2006 г. № 2647-п.

Проектируемая территория Копанского сельского поселения расположена в зоне средиземноморского климата. Климат территории умеренно-теплый, обуславливается непосредственным соседством Азовского моря (Бейсугский лиман). Большое значение в формировании климата рассматриваемой территории имеют процессы циркуляции атмосферы, радиационный режим и рельеф местности. По климатическим характеристикам Копанское сельское поселение относится к III-Б строительно-климатическому и I агроклиматическому району. Климатическая характеристика приведена по материалам многолетних наблюдений метеостанции г. Ейска и климатического справочника.

Климат Копанского сельского поселения умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом, наблюдается небольшое количество осадков, а также отсутствие частых перепадов температур.

Зима в Копанском сельское поселение приходит довольно поздно. Первый снег появляется не раньше середины декабря, поэтому новый год чаще всего бывает бесснежным. Средняя температура января равна −4 °C. Снежный покров не бывает по-настоящему устойчивым и редко когда держится более двух недель подряд. Однако, морозы ниже −10 °C не редкость. В отдельные годы температура зимой на короткое время опускалась ниже −25 °C.

Весна, как правило, окончательно утверждается в середине апреля, когда деревья покрываются молодой листвой, а в городских парках и садах расцветают тюльпаны, нарциссы, сирень и фруктовые деревья. И хотя погода в это время может быть довольно изменчивой, в целом она благоприятствует для прогулок на свежем воздухе. Уже в мае вода водоемов прогревается в среднем до +17,5 °C, что позволяет открыть купальный сезон.

Лето на рассматриваемой территории очень тёплое и солнечное, среднесуточная температура в июле +24 °C, относительная влажность около 60 %. Летний зной смягчается морскими бризами. Дождливых дней обычно немного, а сами осадки проходят, как правило, в виде коротких ливней и гроз. Средняя температура воды в июне +22,2 °C, в июле +24,9 °C, в августе +23,7 °C.

Начало осени называется «бархатный» сезон. Температура воды в сентябре равна +18,6 °C, что позволяет продлить отдых на побережье водоемов конца месяца. Для осени в характерна солнечная, сравнительно тёплая, но ветреная погода. К октябрю древесная и кустарниковая растительность приобретает одновременно зелёные, золотистые и багровые тона. На некоторых деревьях зелёная листва держится вплоть до конца ноября, до первых ночных заморозков.

В соответствии с многолетними данными циркуляция воздушных масс над акваторией Азовского моря в течение года отличается широтной направленностью. В холодную половину года устойчивое положение Азиатского максимума и наибольшая выраженность Черноморской депрессии обуславливают преобладанием ветров восточной четверти. В теплый период отмечается в основном западный перенос воздушных масс.

Сильные ветры вызывают активный перенос водных масс и, как следствие, перекос уровневой поверхности водных объектов. Так, например, при восточных и северо-восточных ветрах со скоростями 12-14 м/с уровень моря через 5-6 часов снижается на 0,6-0,8 м по сравнению со штилевым положением моря. Подобное падение уровня при восточных ветрах отмечается от косы Камышеватской практически до устья Бейсугского лимана. Благодаря чрезвычайной пологости подводного склона осушаются значительные пространства дна, ширина которых нередко достигает 0,6-1 км, что не может не оказывать влияния на климат данной территории.

Большой Кавказ способствует обострению фронтов, а расположение рассматриваемого региона определяет поступление значительных сумм солнечной радиации. Солнечная радиация является решающим фактором в формировании климата. Приход солнечной радиации определяется углом падания солнечных лучей, продолжительностью дня, количеством облачности, прозрачностью Полуденная высота солнца на 320с.ш., превышает 300 в течение девяти месяцев года. В соответствии с этим, на протяжении большей части года рассматриваемая территория получает достаточное количество физиологически активной ультрафиолетовой радиации. При полуденной высоте солнца менее 300 , в человеческом организме начинается ультрафиолетовое голодание. Копанское сельское поселение расположено в широтной зоне ультрафиолетового комфорта. Гелиотерапия здесь возможна на протяжении восьми месяцев (III-X), а ультрафиолетовая недостаточность не возникает.

Существенной характеристикой солярного климата и экологических условий является продолжительность солнечного сияния. Она определяется широтой и рельефом местности, а также режимом облачности.

Среднегодовое число часов солнечного сияния на территории города составляет 2448 часов. Летом в связи с преобладанием солнечной погоды, а также большой длины дня, максимум продолжительности солнечного сияния приходится на июль месяц и достигает 366 часов. Минимум продолжительности солнечного сияния приходится на декабрь месяц 42 часа.

Суммарная солнечная радиация в среднем за год составляет 117 ккал/см2. Радиационный баланс в годовом разрезе составляет 50-52 ккал/см2. Минимальные величины солнечной радиации наблюдаются зимой (декабрь-январь). В июне-августе месячные суммы радиационного баланса изменяются в небольших пределах (7-9 ккал/см2). Максимальные месячные суммы в июле могут достигать 10 ккал/см2. Инсоляция в значительной степени зависит от облачности, прозрачности атмосферы и высоты солнца. Суточный ход инсоляции определяется изменением высоты солнца в течение дня. Максимум солнечной радиации наблюдается в полдень.

Солнечная радиация поглощается земной поверхностью в разной степени в зависимости от альбедо. Наименьшие значения альбедо (около 10%) имеют темные поверхности, большим альбедо обладают светлые поверхности (35-40%).

Положительный радиационный баланс наблюдается в течение всего года. Максимальная сумма радиационного баланса отмечается в июне - 17 ккал/см2 в месяц.

Для рассматриваемого района характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -3,9ºС (январь) до +23,2ºС (июль). Температура воздуха летом отличается большим постоянством, а среднесуточные температуры изо дня в день меняются мало. Можно отметить, что 2/3 всех дней июля и августа имеют температуру в пределах от +20(С до +25(С, и только 10% дней имеют температуру ниже этого периода (от +15 до 20(С) и 15% выше (от +25(С до +30(С). В зимние месяцы эти колебания более значительны.  Минимальная температура воздуха зимой может достигать -31ºС, максимальная летом от + 39 ºС до +42ºС.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 215 дней: наименьшая – 184 дня, наибольшая – 240 дней. Снежный покров не бывает по-настоящему устойчивым и редко когда держится более двух недель подряд. Средняя толщина снежного покрова не превышает 15 см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28 см.

В течение суток наименьшие температуры приходятся на время перед восходом солнца, а затем идет плавное повышение до достижения максимума, около 14 часов по местному времени, после чего снова температура начинает понижаться, что и продолжается до восхода солнца. Наиболее быстрые изменения происходят от 7 до 8 часов и от 20 до 21 часа. Размах суточного хода на побережье более сильно выражен летом, когда он достигает 6-7(, зимой размах понижается до 1,5-2,5(. Это объясняется тем, что крупные водоемы оказывают заметное влияние на уменьшение суточного хода температуры. Иногда правильный суточный ход нарушается местными ветрами.

Станица Копанская является единственным населенным пунктом Копанского сельского поселения. Население станицы составляет на 01.01.2010 г. 3823 человек, она относится к большим населенным пунктам Краснодарского края. Динамика численности поселения характеризуется превышением уровня смертности над уровнем рождаемости примерно в 2,4 раза, что характерно для всего Ейского района, а также регрессивным типом возрастной структуры населения с относительной низкой долей населения молодых возрастов (результат снижения рождаемости за последние 20 лет) и относительно высокой долей населения старших возрастов. Так на 1.01.2010 г. количество пенсионеров станицы Копанской составляет 1320 человек, т.е. 34,5% от всего ее населения.

Таблица 1. Динамика численности населения.

| № п\п | Дата | Численность, чел | Рождаемость, чел | Смертность, чел | Коэф. естеств. убыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.01.2006 | 3846 | 26 | 64 | -10,0 |
| 2. | 01.01.2007 | 3825 | 26 | 61 | -9,2 |
| 3. | 01.01.2008 | 3831 | 29 | 58 | -7,6 |
| 4. | 01.01.2009 | 3808 | 25 | 69 | -11,6 |
| 5. | 01.01.2010 | 3823 | 27 | 52 | -6,6 |

Средний коэффициент естественной убыли в период с 01.01.2006 г. по 01.01.2010 г. составляет на 1000 жителей - 9,0.

Таблица 2. Возрастная структура населения.

| № п/п | возраст | Численность чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | От 0 – 14 лет | 530 | 14,3 |
| 2. | От 15 – 19 лет | 210 | 5,7 |
| 3. | От 20 – 29 лет | 287 | 7,8 |
| 4. | От 30 – 39 лет | 308 | 8,3 |
| 5. | От 40 – 49 лет | 780 | 21,1 |
| 6, | От 50 – 59 лет | 690 | 18,6 |
| 7. | От 60 и старше | 895 | 24,2 |
| Итого: 3823 | 100 |

Таблица 3.    Распределение населения по отраслям экономики на 01.01.2010 г.

| № п/п | наименование | Численность чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | бюджетная сфера | 218 | 5,9 |
| 2. | промышленность | - | - |
| 3. | агропромышленный комплекс и переработка с\х продукции \ из них фермеров | 720\4 | 19,5\0,1 |
| 4. | транспорт и связь | 11 | 0,3 |
| 5. | торговля и сфера обслуживания | 54 | 1,5 |
| 6. | другие отрасли | 86 | 2,3 |
| 7. | индивидуальные предприниматели | 55 | 1,5 |

Численность безработных на 01.01.2010 года составляет – 625 чел. Уровень безработных 16,9% и 24,5% от трудоспособного населения. Численность пенсионеров на 01.01.2010  г. составляет 1320 чел, т.е. примерно около 36% (35,67%) относительно постоянного населения. Доля трудоспособного населения 61,5%.

В связи с отмеченными тенденциями в демографии и трудовой деятельности населения не следует ожидать интенсивного развития населенных мест и мест приложения труда. На планируемый период (до 2032 года) рост потребности в коммунальных услугах, скорее всего, будет обусловлен увеличением числа потребителей, в связи с естественным ростом нормативов потребления (в том числе увеличения норм потребления жилой площади).

В СТП Ейского района станица Копанская не рассматривается в качестве «точки роста» района, т.е. здесь не планируется развитие туристско–рекреационной деятельности, размещения каких–либо значимых промышленных предприятий, приема мигрантов.

Рост хозяйственной деятельности определен для ОАО «Родина».

Прогноз численности постоянного населения Копанского сельского поселения, т.е. станицы Копанской, предлагается принять на 2020 год – 4000 тыс. чел. на 2030 год 4400 чел. Прирост составит 577 чел, т.е. 14,6%.

Этот прогноз прежде всего подтверждается мерами принятыми Правительством  РФ по стимулированию рождаемости в стране, а также предложенных в СТП Ейского района увеличению производства сельскохозяйственной продукции ОАО «Родина» и предложений в генеральном плане Копанского сельского поселения по развитию частного бизнеса по производству сельскохозяйственной продукции, развитию птицеводства, переработки и консервации на мини предприятиях (переработка и консервация овощей, фруктов, мяса птицы),а также развития с учетом экономического, природного, бальнеологического потенциала поселения курортно–оздоровительной, рекреационной деятельности, основой которой также могут стать частные инвестиции.

Прогноз численности временного населения организованного типа основывается на предложенном в проекте курортно–оздоровительном комплексе.

В условиях демографического провала наблюдаемого как в регионе, так и по стране в целом проектом предлагается принять численность населения Копанского сельского поселения на 2020 г. 1 очередь 4000 чел на расчетный – срок 2030 г. (в соответствии с проектом ТП Ейского района) – 4400 чел.

В настоящее время объем жилого фонда составляет 84,95  т. м2 из него 1,54  т.м2  жилье с износом  от 70% и выше, и 6,8  т.м2  жилье с износом от 30% до 70%.

Обеспеченность жилой площадью составляет 22,2 м2/чел. В санитарно – защитные зоны попадает 337 домов.  Жилая застройка, требующая разуплотнения, занимает 60 га – в центральной части станицы.

В соответствии с НГП Краснодарского края п. 2.2.73 в сельских поселениях расчетные  показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируется.

На первую очередь строительства проектом принимается норма жилой обеспеченности 30 м2/чел, жилая площадь составит 120 тыс.м2, в т.ч. общий объем нового строительства составит 35,05 тыс. м2 и в нем 1,54 тыс. м2 возобновляемое жилье. Коэффициент семейности 3. (3х30=90 м2 на 1 дом) площадь приусадебных участков 0,15 га/усадьбу.

Таким образом, количество строящихся на 1 очередь составит 389 домов и 79 домов с переселением из СЗЗ всего 468 домов. Объем нового строительства на 1 очередь составляет 42,5 тыс.м2.

Площадь жилой зоны первой очереди составит 70,2 га, а селитебной территории 98 – 108  га ( примерно 0,21 га – 0,23 га на 1 дом по нормам НГП Краснодарского края).

На расчетный срок норма жилой обеспеченности принимается 35 м2/чел., жилая площадь станицы должна составить 154  тыс. м2, новое строительство – 46,7 тыс. м2 т.е. 389 домов плюс 79 домов из СЗЗ – итого 468 домов.

Территория производственно – коммунальной зоны от 19,6 до 21,6 га.

Кроме того на расчетный срок проектом предлагаются разуплотнение центральной части станицы по улице Красноармейской и Садовой, на территории около 60 га таким образом, что 50% застройщиков предлагаются более крупные участки, за счет которых будут увеличены участки остающихся на этой территории застройщиков. Таким образом на перспективное освоение  под селитебную застройку понадобится (от 98,0 га до 108,0 га) + 60 га.  Всего под селитебную территорию  потребуется (от 196  га до 216 га)+60 га= от 156 га до 226 га, под производственно-коммунальную от 93,4 га до 97,4 га.

Таблица 4. Объемы жилищного строительства.

| № п/п | показатели | Ед. изм. | Существ. | 1 очередь | Рассчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населен. | тыс. чел. | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
| 2. | Жилая обеспеченность | м2/чел | 22,2 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Общий объем жилого фонда | тыс. м2 | 84,95 | 120,0 | 154,0 |
| 4. | Возобновляемый жилой фонд | тыс. м2 |  | 1,54 | 6,8 |
| 5. | Жилой фонд находящийся в СЗЗ | тыс. м2 | 11,8 | 5,9 | 5,9 |
| 6. | Объем нового строительства всего | тыс. м2 |  | 42,49-(42,5) | 89,19 (89,2) (в т.ч. 42,49 тыс.м2) |
| 7. | Объем существующего и сохраняемого жилого фонда | тыс. м2 |  | 77,51 | 64,8 |
| 8. | *Разуплотнение жилой застройки | тыс. м2 |  |  | *21,0 |
| 9. | Селитебная территория | га | 271,0 | 98,0 – 108,0 | 98,0 – 108,0 |
| 10. | *Разуплотнение жилой застройки | га |  |  | *60,0 |
| 11. | Итого: селитебная территория | га |  | 369 - 379 | 467 – 487 *527 - 547 |
| 12. | Территория производственно – коммунальной зоны | га |  | 19,6 – 21,6 | 93,4 – 97,4 (в том числе 19,6 – 21,6) |

*условное проектное предложение.

По данным Ейского отдела госстатистики на 1 декабря 2011 года темп роста фонда начисленной заработной платы всех работников крупных и средних предприятий МО Ейский район к соответствующему периоду прошлого года  составил 102,2 %.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям МО Ейский район за январь-ноябрь 2011 года –13337,2 руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года –  107,6 %.

По видам экономической деятельности:

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях – 13654,8 руб.;

производство пищевых продуктов, включая напитки – 15428,7 руб.;

производство одежды; выделка и крашение меха-  7602,7 руб.;

производство мебели -  10673,2 руб.;

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 13396,4 руб.;

строительство – 13908,7 руб.;

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами – 25218,7 руб.;

розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий – 15179,2 руб.;

деятельность гостиниц и ресторанов -11977,0 руб.;

деятельность водного транспорта – 22049,7 руб.;

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность -19942,9 руб.;

финансовое посредничество – 26463,6 руб.;

страхование – 19609,3 руб.;

операции с недвижимым имуществом – 14775,1 руб.;

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 10848,7 руб.;

предоставление прочих видов услуг – 15184,7 руб.;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 17221,5 руб.;

образование – 10262,2 руб.;

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9988,8 руб.;

сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность – 15638,8 руб.;

деятельность общественных объединений – 16076,7 руб.;

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 8763,2 руб.;

предоставление персональных услуг – 7562,2 руб.

Учитывая возможность получения субсидий, данный уровень расходов семьи может рассматриваться как допустимый и обеспечивающий доступность жилищно-коммунальных услуг для населения.

Указанные тенденции свидетельствуют о том, что население в основном справляется с ростом расходов на оплату коммунальных услуг, несмотря на довольно высокие темпы их роста и диспропорции в тарифах на услуги различных организаций. Вместе с тем, очевидно, что население не способно в полном объеме возмещать неэффективные затраты коммунальных организаций и нуждается в снижении темпов роста коммунальных тарифов, обусловленном мероприятиями по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Состояние местного бюджета характеризуется как относительно устойчивое. Динамика изменения основных бюджетных показателей представлена в Табл. 5.

Таблица 5. Местный бюджет поселения за 2006-2011 годы.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 4137 | 7210 | 12838 | 10196 | 11602 |  |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 759 | 1105 | 2641 | 1784 | 1831 |  |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 150 | 206 | 645 | 1400 | 174 |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 150 | 206 | 645 | 1400 | 174 |  |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 2090 | 3808 | 3990 | 3840 | 3601 |  |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 121 | 216 | 254 | 282 | 307 |  |
| Земельный налог | тысяча рублей | 1968 | 3521 | 3656 | 3558 | 3294 |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 846 |  | 872 | 1932 | 1144 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей |  |  | 93 | 28 |  |  |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 288 | 1354 | 4487 | 812 | 4362 |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 288 | 1354 | 4472 | 809 | 4362 |  |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  | 639 | 608 | 2454 |  |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей |  |  |  | 9 | 1707 |  |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  | 118 | 192 | 201 |  |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 194 | 812 |  |  |  |  |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 72 | 248 |  |  |  |  |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | тысяча рублей |  | 248 |  |  |  |  |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 12 | 258 |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  | 36 | 3715 |  |  |  |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности | тысяча рублей |  |  | 64 | 115 | 125 |  |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 3849 | 5878 | 12720 | 10004 | 11401 |  |
| Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей |  |  | 12680 | 10621 | 14508 |  |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей |  |  | 2561 | 3348 | 3952 |  |
| расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей |  |  | 1712 | 1481 | 2082 |  |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тысяча рублей |  |  |  |  | 14 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей |  |  | 42 | 21 | 35 |  |
| Национальная экономика | тысяча рублей |  |  |  | 1427 |  |  |
| Дорожное хозяйство | тысяча рублей |  |  |  | 1337 |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей |  |  | 7398 | 2731 | 5753 |  |
| Образование | тысяча рублей |  |  | 26 | 27 | 30 |  |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | тысяча рублей |  |  | 2529 | 2723 | 3713 |  |
| Здравоохранение и спорт | тысяча рублей |  |  | 68 | 65 | 70 |  |
| Социальная политика | тысяча рублей |  |  | 24 | 52 | 110 |  |
| Межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  |  | 31 | 26 | 523 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  |  | 31 | 26 | 523 |  |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | 14 | 2021 | 158 | -425 | -2906 |  |

Несмотря  на изменения в нормативах, доля налоговых и неналоговых  доходов в общих доходах уменьшается ежегодно за счет увеличения межбюджетных трансфертов.  В структуре поступления доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц, налог на имущество и земельный налог.

Доходная часть бюджета в основном исполняется за счет средств получаемых в рамках межбюджетных отношений. Если в 2006 году получено 278 тыс. руб., то в 2011 г. – 8,6 млн. руб.

Состояние местного бюджета не позволяет ему финансировать расходы, связанные с развитием коммунальной инфраструктуры. Более того, законодательство о местном самоуправлении и бюджетное законодательство строго разграничивают расходные обязательства местных бюджетов между муниципальным районом и поселениями. В связи с этим, поселение нуждается в привлечении финансовых ресурсов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры из внебюджетных источников, т.е. средств, привлекаемых непосредственно коммунальными предприятиями. Целесообразно привлечение ресурсов, выделяемых на эти цели по краевым и федеральным программам, в том числе в рамках реализуемых национальных проектов.

Численность работающих в ст. Копанская в основном ориентирована на ОАО «Родина», где количество работающих на 01.01.2010 г. 720 чел., это составляет почти 31% от трудоспособного населения. В период 1995 – 2010 г. закрылись: кирпичный завод, консервный завод, колбасный цех, маслоцех, комбинат бытового обслуживания, пекарня, столовая в станице. В структурах торговли, обслуживания работают частные предпринимательские коллективы.

На территории Копанского сельского поселения находятся 23 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ). На 01.01 2010 г. ОАО «Родина» является единственным действующим предприятием на территории сельского поселения (площадь сельхозугодий – 15,3 тыс.га.). Пашня в обработке ( посев, пар) 13,8 тыс.га.  Один индивидуальный предприниматель занят овощеводством открытого грунта на 8 га территории, находящегося в границах населенного пункта – станицы Копанской.

Площадь земельных участков следующая:

сенокосы 760 га

пастбища 34 га

многолетние насаждения 24 га

Таблица 6. Использование пашни, посевные площади.

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пашня в обработке/ посев+пар | 13815 |
| 2. | Вся посевная площадь под урожай планируемого года | 13815 |
| 3. | Зерновые культуры | 5349 |
| 4. | Яровые зерновые культуры | 1267 |
| 5. | Масляничные культуры | 1972 |
| 6. | Овоще – бахчевые культуры | 20 |
| 7. | Кормовые культуры | 3574 |
| 8. | Однолетние травы | 494 |
| 9. | Многолетние травы | 548 |
| 10. | Многолетние травы посева прошлых лет | 1187 |

Количество полевых станов – 6.

Количество ферм – 6.

Таблица 7. Численность поголовья скота.

| № п/п | Наименование | Количество голов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Молочно – товарная ферма №1 \МТФ №1\ | 758 |
| 2. | Молочно – товарная ферма №3 \МТФ №3\ | 1207 |
| 3. | Молочно – товарная ферма №6 \МТФ №6\ | 728 |
| 4. | Ферма доращивания молодняка №2 \ФДМ №2\ | 731 |
| 5. | Ферма доращивания молодняка №7 /ФДМ №7/ | 835 |
| 6. | Свино – товарная ферма /СТФ/ | 5661 |

В совместной собственности ОАО «Родина» находится 165 объектов недвижимости. Объекты недвижимости – постройки в основном 60 – 70 годов прошлого века и требуют, как правило, капитального ремонта, реконструкции, а оборудование – модернизации, внедрения новых технологических решений.

Несмотря на то, что значительная часть существующих предприятий имеет собственную инженерную инфраструктуру, их следует рассматривать как потенциал роста на рынке муниципальных коммунальных услуг. Особенно это касается существующих и вновь создаваемых предприятий, размещаемых в нижних этажах жилых зданий и встроено-пристроенных помещениях.

За 2006  - 2008 г. в поселении наблюдалось увеличение  объема капиталовложений.

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 97 | 1634 | 1540 | 101 |  |  |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  | 48847 |  |  |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  | 950 |  |  |

Ввод в эксплуатацию индивидуального жилья в 2010 году по сравнению с 2009 годом  снизился.

Таблица 9. Сведения о выданных разрешениях на строительство

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных разрешений на строительство | единица |  |  |  | 7 | 1 |  |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | единица |  |  |  | 9 | 3 |  |

В общем объеме вводимого в эксплуатацию  жилья  преобладает индивидуальное жилищное строительство, доля которого составляет 100%.

Темпы роста жилищного строительства низкие и не превышают темпов выбытия изношенного жилья. Основной ввод осуществляется в индивидуальном секторе в данное время не требующем подключения к централизованным сетям коммунальной инфраструктуры (за исключением электроснабжения и газоснабжения). В связи с этим не следует ожидать значительно роста числа потребителей коммунальных услуг, связанных с вводом новых жилищных объектов.

Все указанные объекты могут быть подключены к действующим объектам коммунальной инфраструктуры при их соответствующей модернизации либо оборудованы локальными системами инженерного обеспечения.

Общее состояние систем инженерного обеспечения поселения характеризуется следующими укрупненными показателями.

Таблица 10. Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - километр) | метр |  | 31 | 31200 | 31200 | 31200 |  |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. - км) | метр | 1.3 | 1.3 | 1300 | 1300 | 1300 |  |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 0.29 | 0.3 | 300 | 300 | 30 |  |
| Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 40 |  | 270 |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 20 | 48.5 | 48500 | 48500 | 48500 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 10 | 5 | 4700 | 4500 | 4300 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 200 | 300 | 200 | 950 |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных |  | 84.2 | 84 | 84 | 84 |  |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | километр | 0.29 |  |  |  |  |  |
| Заменено водопроводных сетей за отчетный год | километр | 2 |  |  |  |  |  |
| Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год | километр | 2 |  |  |  |  |  |

  - Система укрупненных экономических показателей, согласно материалам генерального плана поселения.

Сводные технико-экономические показатели развития поселения на 20-ти летнюю перспективу по материалам генерального плана представлены в Табл. 11.

# Таблица 11.  Основные технико-экономические показатели Копанского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |
| 1.1. | Территория: Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 28712,5 | 28712,5 |
|  | В том числе: Земли населенного пункта | га | 1142,5 | 1142,5 |
|  | Земли сельхозназначения и сельхозпредприятий | га | 18951,4 | 18951,4 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, обороны | га | 38,3 | 38,3 |
|  | Земли водного фонда | га | 3730,5 |  |
|  | Земли запаса | га | 4849,8 | 4849,8 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта станицы Копанская в установленных границах | га | 1142,5 | 1142,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Жилая застройка | га | 270,4 | 524,1 |
|  | В том числе: Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | га | 267,4 | 521,4 |
|  | Жилые дома с приквартирными земельными участками | га | 2,7 | 2,7 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 12,1 | 22,5 |
|  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфр-ры | га | 30,5 | 94,0 |
|  | Рекреационная зона | га | 4,0 | 163,3 |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 582,3 | 234,0 |
|  | Зона специального назначения | га | 4,1 | 13,1 |
|  | Прочие территории | га | 239,1 | 91,5 |
| 1.2. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | га % | 1142,5 | 1142,5 |
|  | Из них зеленые насаждения общего пользования | га% | 4,0 – 0,35 | 141,3 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га% | 3,0-0,26 |  |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории, требующие специальных инженерных (овраги, нарушенные территории и т.д.) в т.ч. на территории населенного пункта | га% | 1038,6 – 0,27% 82,7 – 7,2% | 947,9 – 3,3% 82,7 – 7,2% |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения (земли перераспределения) | га% | 229,4 | 229,4 |
| 1.5 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | 586,3 | 234,0 |
| 1.6 | Из общего количества земель сельского поселения: - земли, находящиеся в федеральной собственности - земли находящиеся в собственности Краснодарского края - земли, находящиеся в муниципальной собственности - земли, находящиеся в частной собственности | га | 7483,1 219,0 4849,8 217,0 | 7483,1 219,0 4849,8 357,4 |
| 1.7 | Территории озеленения санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  | СЗЗ – 1348 ВЗ – 817,4 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения Копанского сельского поселения | тыс.чел. | 3,7 - 3,8 (постоянного) | 4,4 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения (2006-2010 гг) - прирост - убыль | тыс.чел. | 0,027 0,061 | 0,6 - |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс. чел/ % | 3,7/ 100% | 4,4/ 100% |
|  | население в трудоспособном возр | тыс. чел/ % | 0,53 / 14,3% | 0,79/ 16% |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел/ % | 0,89 / 24,2% | 0,61/ 14% |
| 2.4 | Численность занятого населения в отраслях экономики | тыс. чел/ % | 1,15/ 31% | 2,11/ 48% |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего: в том числе: - муниципальный - ведомственный - частный | тыс. м2/ % | 84,95/ 100% 0,14/ 0,16% 2,17/ 2,6% 82,64/ 97,24% | 154,0/ 100% 0,14/ 0,09% 2,17/ 1,4% 151,69/ 98,51% |
| 3.2 | Из общего жилого фонда - в малоэтажных домах с приквартирными земельными участками - индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2/ % | 2,42 /2,85% 80,22/ 97,15% | 2,42/ 1,57% 151,58/ 98,43% |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом 70% в т.ч. ведомственный | тыс. м2 | 6,8 - |  |
| 3.4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | 20,14 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: - техническому состоянию - реконструкции - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс. м2/ % | - - - - | 8,34/ 1,18% - 11,8/ 7,66% - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый | тыс. м2/ % | - | 64,9 |
| 3.7 | Нов. жил. строит-ство, всего вт.ч. за счет ср-ств населения | тыс. м2 | - | 89,19 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | тыс. м2 | - | 89,19 |
| 3.9 | Из общего объема нового строительства размещается: - на свободных территориях | тыс. м2 | - | 89,19 |
| 3.10 | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газовыми плитами - теплом - горячей водой | % | 100 86 46 11,4 5 | 100 100 100 100 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 22 | 35 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 68 | 68 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 184 | 159 |
| 4.3 | Поликлиники | посещений в смену | 100 | 100 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания | м2 | 523 | 769 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства | мест | 540 | 722 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | 1 | 2 |
| 4.7 | Учреждения санаторно-курортные, отдыха и туризма | мест | - | 43 |
| 4.8 | Учреждения соц. обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного транспорта, в том числе - автобус | км | 6 | 13 |
| 5.2 | Протяженность магистральных дорог | км |  |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 49 11 | 110 110 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями | автомобилей на тыс. жителей |  |  |

# РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Показатели перспективного спроса на потребление коммунальных услуг определяются расчетным методом согласно материалам документов территориального планирования, выполненных для территории поселения. Иные (в том числе прогнозные) оценки не допускаются, поскольку это порождает необходимость корректировки утвержденных документов территориального планирования.

На основе материалов подготовленного генерального плана невозможно выполнить динамический прогноз ожидаемого потребления коммунальных ресурсов (водоснабжения и водоотведения), поскольку параметрами генерального плана не устанавливаются реальные объемы строительства по годам. План реализации генерального плана не принимался. Отсутствует документация по планировке по территориям нового строительства.

# РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта.

Водоснабжение зданий в системе коммунального хозяйства осуществляется локальными и сетевыми системами. Система водоснабжения имеется в населенном пункте Копанская.

Обслуживание  систем водоснабжения осуществляют коммунальные предприятия районного базирования (и подчинения).

Водоснабжение станицы Копанская осуществляется от скважин, обслуживаемых  МУП ЖКХ «Коммунальщик».

Согласно отчетам за 2011 год предприятием отпущено 167644 м3.

# Таблица 12. Годовой объем водопотребления (по группам потребителей).

| Потребители | Годовой объем потребления, м3 |
| --- | --- |
| Население, всего: | 150871 |
| в т.ч. по приборам учета | 83539 |
| без приборов учета | 67332 |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: | 0 |
| в т.ч. по приборам учета | 0 |
| без приборов учета | 0 |
| Бюджетные организации, всего: | 2679 |
| в т.ч. по приборам учета | 0 |
| без приборов учета | 0 |
| Прочие организации, всего: | 14094 |
| в т.ч. по приборам учета | 0 |
| без приборов учета | 14094 |
| Всего | 167644 |

Основные показатели деятельности предприятия за 9 месяцев 2010 года представлены в Табл. 13.

# Таблица 13. Показатели деятельности МУА ЖКХ «Коммунальщик» (2010 год).

| Показатели | Един. измерения | Вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги с НДС | руб. | 25,72 | 22,23 |
| Наименование регулирующего органа утверждающих тарифы |  | РЭК ДЦиТ Краснодарского края | Решение совета МО Ейский район |
| № постановления, дата |  | №11/2009-жкх от 19 ноября 2009г. | №220 от 22 декабря 2008г. |
| Период действия тарифа |  | до 01.01.2011г. | до 2010г. |
| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности: |  |  |  |
| Подъем воды | тыс. м3 | 878 |  |
| Очистка воды | тыс. м3 | 0 |  |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | 878 |  |
| Расход воды на собственные технологич.нужды | тыс. м3 | 26,2 |  |
| Куплено воды( принято стоковот других орган.) | тыс. м3 | 0 |  |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 287,8 |  |
| Внутрихозяйственный расход | тыс. м3 | 0 |  |
| Реализовано воды | тыс. м3 | 564 |  |
| в том числе по приборам учета | тыс. м3 | 383,2 |  |
| по нормативам | тыс. м3 | 180,8 |  |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3 |  | 9 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  | 9 |
| Пропущено сточных вод потребителям | тыс. м3 |  | 9 |
| Протяженность сетей | км | 223,4 | 6 |
| Количество скважин | шт | 33 |  |
| Количество насосных станций | шт | 2 | 1 |
| Количество очистных соооружений | шт |  | 1 |
| Количество аварий | шт | 419 | 4 |
| Количество случаев подачи воды по графику | шт | 0 |  |
| Доля потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды | чел. | 0 |  |
| Количество проведенных проб холодной воды,стоков | шт | 208 | 5 |
| в общем количестве проведенных проб по показателям: | шт |  |  |
| мутность | шт | 52 |  |
| цветность | шт | 52 |  |
| общие колиформные бактерии | шт | 52 |  |
| термотолерантные колиформные бактерии | шт | 52 |  |
| Количество проб,выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам | шт | 25 |  |
| мутность | шт | 16 |  |
| цветность | шт | 9 |  |
| общие колиформные бактерии | шт | 0 |  |
| термотолерантные колиформные бактерии | шт | 0 |  |
| Затраты на содержание услуги: | тыс. руб | 15781,2 | 673,1 |
| в том числе |  |  |  |
| Амортизация | тыс. руб | 799,1 | 0,3 |
| Заработная плата | тыс. руб | 4147,6 | 350,5 |
| Отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 1083,6 | 91,7 |
| Расхоы электроэнергии | тыс.кВт | 1049,8 | 6,5 |
|  | тыс. руб | 3829,4 | 26,6 |
|  | кВт/м3 | 1,20 | 0,72 |
| Расходы на покупную воду | тыс. м3 |  |  |
| Реагенты | тыс. руб | 4,5 |  |
| Ремонтные материалы | тыс. руб | 692,2 | 3,6 |
| Проведение АВР(ГСМ) | тыс. руб | 461,2 | 2,8 |
| Налоги на добычу воды | тыс. руб | 528,9 |  |
| Охрана труда | тыс. руб | 37,3 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб | 313,2 | 31,9 |
| Общецеховые расходы | тыс. руб | 424,2 | 18,1 |
| в том числе заработная плата | тыс. руб | 0 | 0 |
| отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 0 | 0 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб | 3460 | 147,6 |
| в том числе заработная плата | тыс. руб | 1657,6 | 73,2 |
| отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 432,1 | 19,1 |
| Доходы от реализации услуги | тыс. руб | 12294,5 | 169,9 |
| Прибыль от реализации | тыс. руб |  |  |
| Убыток от реализации | тыс. руб | -3486,7 | -503,2 |
| Фактическая себестоимость услуги | руб. | 27,97 | 74,64 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 63 | 5 |
| Инвестиционные программы | тыс. руб | нет | нет |
| Резервы мощности системы водоснабжения,водоотведения | тыс.м3/сутки | 2,5 | 0,15 |
| Количество поданных заявок на подключение | шт | 80 |  |
| Количество невыполненных заявок на подключение | шт | 0 |  |

Основные показатели деятельности предприятия за 9 месяцев 2011 года представлены в Табл. 14.

# Таблица 14. Показатели деятельности МУА ЖКХ «Коммунальщик» (2011 год).

| Показатели | Един. измерения | Вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги для МО Ейский район | руб. | 25,06 (без НДС) | 21,65 (без НДС) |
|  | руб. | 29,57 (с НДС) | 25,55 (с НДС) |
| Тариф на услуги с НДС для Копанского сельского поселения | руб. | 15,16 (без НДС) |  |
|  | руб. | 17,89 (с НДС) |  |
| Тариф на услуги с НДС для п.Советский и Дальний Трудового с/п | руб. | 8,89 (без НДС) |  |
|  | руб. | 10,49 (с НДС) |  |
| Наименование регулирующего органа утверждающих тарифы |  | РЭК ДЦиТ Краснодарского края | РЭК ДЦиТ Краснодарского края |
| № постановления, дата |  | №8/2011-окк, 20.04.2011г. | №8/2011-окк, 20.04.2011г. |
| Период действия тарифа |  | до 21.05.2012г. | до 21.05.2012г. |
| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности: |  |  |  |
| Подъем воды | тыс. м3 | 791,3 |  |
| Куплено воды( принято стоковот других орган.) | тыс. м3 | 10,4 |  |
| Очистка воды | тыс. м3 | 0 |  |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | 778,0 |  |
| Расход воды на собственные технологич.нужды | тыс. м3 | 23,7 |  |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 227,4 |  |
| Внутрихозяйственный расход | тыс. м3 |  |  |
| Реализовано воды | тыс. м3 | 550,6 |  |
| в том числе по приборам учета | тыс. м3 | 412,9 |  |
| по нормативам | тыс. м3 | 137,7 |  |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3 |  | 4,5 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  | 4,5 |
| Принято сточных вод от потребителей | тыс. м3 |  | 4,5 |
| Протяженность сетей | км | 284 | 6 |
| Количество скважин | шт | 39 |  |
| Количество насосных станций | шт | 3 | 1 |
| Количество очистных соооружений | шт |  | 1 |
| Количество аварий | шт | 418 | 11 |
| Количество случаев подачи воды по графику | шт | 0 |  |
| Доля потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды | чел. | 0 |  |
| Количество проведенных проб холодной воды,стоков | шт | 220 |  |
| в общем количестве проведенных проб по показателям: | шт | 0 |  |
| мутность | шт | 38 |  |
| цветность | шт | 38 |  |
| общие колиформные бактерии | шт | 72 |  |
| термотолерантные колиформные бактерии | шт | 72 |  |
| Количество проб,выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам | шт | 16 |  |
| мутность | шт | 9 |  |
| цветность | шт | 4 |  |
| общие колиформные бактерии | шт | 3 |  |
| термотолерантные колиформные бактерии | шт | 0 |  |
| Затраты на содержание услуги: | тыс. руб | 14029,1 | 643,8 |
| в том числе |  |  |  |
| Амортизация | тыс. руб | 553,6 | 5 |
| Заработная плата | тыс. руб | 2619,9 | 271,9 |
| Отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 893,2 | 92,8 |
| Расхоы электроэнергии | тыс.кВт | 865,7 | 3,3 |
|  | тыс. руб | 3566,9 | 13,4 |
|  | кВт/м3 |  |  |
| Расходы на покупную воду | тыс. м3 | 402,6 |  |
| Реагенты | тыс. руб | 10,5 |  |
| Ремонтные материалы | тыс. руб | 508,2 | 24,1 |
| Проведение АВР(ГСМ) | тыс. руб | 386,2 | 10,7 |
| Налоги на добычу воды | тыс. руб | 223,2 |  |
| Охрана труда | тыс. руб | 32,8 | 10 |
| Прочие расходы | тыс. руб | 520,8 | 18 |
| Общецеховые расходы | тыс. руб | 2204,1 | 101,2 |
| в том числе заработная плата | тыс. руб | 1313,9 | 60,3 |
| отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 448,6 | 20,6 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб | 2107,1 | 96,7 |
| в том числе заработная плата | тыс. руб | 1333,9 | 61,2 |
| отчисления в социальные фонды | тыс. руб | 452,5 | 20,8 |
| Доходы от реализации услуги | тыс. руб | 11860,1 | 96,8 |
| Прибыль от реализации | тыс. руб |  |  |
| Убыток от реализации | тыс. руб | -2169 | -547,0 |
| Фактическая себестоимость услуги | руб. | 29,72 | 147,07 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 81 | 5 |
| Инвестиционные программы | тыс. руб | нет | нет |
| Резервы мощности системы водоснабжения,водоотведения | тыс.м3/сутки | 7 | 0,8 |
| Количество поданных заявок на подключение | 2 | 48 | 0 |
| Количество невыполненных заявок на подключение | шт | 0 | 0 |

Качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям, см. Табл. 15.

Таблица 15. Основные показатели качества воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 15,50 | 15,50 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,96 | 0,96 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8,10 | 8,10 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен | * | * |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | * | * |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | * | * |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 273,50 | 273,50 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 680,00 | 680,00 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 9,10 | 9,10 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 4,20 | 4,20 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 |  |  |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | * | * |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | не обн | не обн |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | не обн | не обн |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | * | * |

Система водоснабжения станицы Копанская включает организованный водозабор (из 4 скважин) и трубопроводы, см. Табл. 14 и 15.

Таблица 16. Основные характеристики артезианских скважин

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Фактич. произв. 2010 г., м3 | Насосное оборудование | Наличие учета | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Катег.воды | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков | марка счетчиков |  |  |
| Населенный пункт ст. Копанская |  |  |  |  |
| 1 | Верхняя, 8 | 1990 | скв№2030 | 43 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | есть | ЦЭ6803ВМ | нет | хоз-питьевая | 105,0 |
| 2 | Верхняя, 8 | 1999 | скв№485 | 43 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | есть | ЦЭ6803ВМ | нет | хоз-питьевая | 60,0 |
| 3 | Кошевого, 2 | 1973 | скв№2001 | 26 | 10 | ЭЦВ6-10-100 | есть | ЦЭ6803ВМ | нет | хоз-питьевая | 190,0 |
| 4 | Кошевого, 4 | 1963 | скв№2109. | 30 | 25 | ЭЦВ6-25-80 | есть | ЦЭ6803ВМ | нет | хоз-питьевая | 240,0 |
| 5 | Западная | 1955 | скв№922 | 85 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | есть | ЦЭ6803ВМ | нет | хоз-питьевая | 280,0 |

Таблица 17. Основные характеристики сетей водоснабжения (по участкам)

| №пп | Наименование участка в/сети | Характеристика сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | протяженность | год ввода | Ду | материал | кол-во клодцев |
|  | Магистраль |  |  |  |  |  |
|  | от ВНС-2 до -ул. Гагарина | 0,2 | 1980 | 150 | Ст | 1 |
|  | от скв№2001 до -ул.Пушкина | 0,7 | 1981 | 150 | Ст | 2 |
|  | от скв№2109 до -ул.Кошевого | 0,1 | 1981 | 100 | Ац | 1 |
|  | от скв№922 до -ул.Советская | 0,2 | 1984 | 150 | Ст | 1 |
| 1. | по ул.Верхная |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Гагарина до ул. Мешкова | 0,2 | 1990 | 100 | Ац |  |
| 2. | по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |
|  | от ул.Кошевого до ул. 40 лет Победы | 3,1 | 1990 | 230 | Ац | 6 |
| 3. | по ул.Советская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Матросова до ул. 40 лет Победы | 3,2 | 1961 | 150 | Ац | 8 |
|  | от ул. 40 лет Победы до ул. Комсомольская | 0,2 | 1960 | 150 | Чг |  |
| 4. | по ул.Хрюкина |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Смирнова до ул.Кошевого | 0,5 | 1961 | 100 | Ст | 1 |
|  | от ул.Кошевого до ул. Матросова | 0,3 | 1960 | 100 | Ац |  |
| 5. | по ул Калинина |  |  |  |  |  |
|  | от ул.Гризодубова до ул.Кошевого | 0,3 | 2005 | 50 | Пэ | 1 |
|  | от ул.Кошевого до ул. Комсомольская | 3,2 | 1960 | 200 | Ац | 8 |
| 6. | по ул Победы |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Комсомольская до ул. Осипенко | 3,5 | 1960 | 100 | Ац | 4 |
| 7. | по ул Набережная |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Комсомольская до ул. Осипенко | 3,5 | 1975 | 100 | Чг |  |
| 8. | по ул Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Победы | 0,1 | 1975 | 100 | Чг |  |
| 9 | ул Гризодубовой |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,6 | 1975 | 100 | Чг |  |
| 10 | по ул Матросова |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,6 | 1975 | 100 | Чг |  |
| 11 | по ул Кошевого |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Советская | 1,1 | 1974 | 100 | Ац | 4 |
| 12 | по ул Смирнова |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,4 |  |  |  |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 0,6 | 1972 | 100 | Чг |  |
|  | от ул. Советская до ул. Верхняя | 0,8 | 1972 | 100 | Чг |  |
| 13 | по ул Садовая |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,6 | 1988 | 63 | Пэ |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 0,4 | 1989 | 63 | Пэ | 1 |
| 14 | по ул Чкалова |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,6 | 1967 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Пушкина | 0,6 | 1967 | 100 | Ст |  |
| 15 | по ул Чайкиной |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Победы | 0,6 | 1986 | 50 | Пэ |  |
|  | от ул. Победы до ул. Калинина | 0,3 | 1970 | 50 | Ст |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Пушкина | 0,8 | 1967 | 100 | Ст |  |
| 16 | по ул Ветеранов |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,6 | 1967 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 0,3 | 1967 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Советская до ул. Пушкина | 0,3 | 1989 | 63 | Пэ |  |
| 17 | по ул Ленина |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,2 | 1969 | 100 | Ац |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 0,2 | 1961 | 100 | Ац |  |
|  | от ул. Советская до ул. Верхняя | 0,8 | 1961 | 100 | Ац | 1 |
| 18 | по ул Мешкова |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Советская | 0,8 | 1975 | 100 | Ац | 3 |
|  | от ул. Советская до ул. Пушкина | 0,1 | 1985 | 50 | Пэ | 1 |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,2 | 1975 | 50 | Ст |  |
| 19 | по ул Гагарина |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Верхняя | 1,4 | 1976 | 150 | Ст | 2 |
| 20 | по ул Тельмана |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Победы до ул. Советская | 0,3 | 1961 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Советская до ул. Пушкина | 0,3 | 1961 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,4 | 1975 | 50 | Ст |  |
| 21 | по ул 40 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Победы до ул. Советская | 0,3 | 1965 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Советская до ул. Пушкина | 0,4 | 1965 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,5 | 1965 | 100 | Ст |  |
| 22 | по ул Красноармейская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Победы до ул. Калинина | 0,4 | 1961 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Пушкина | 0,3 | 1970 | 100 | Чг |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,6 | 1969 | 100 | Ст |  |
| 23 | по ул Гаврилец |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,5 | 1981 | 50 | Пэ |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Пушкина | 0,7 | 1970 | 100 | Ст |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,2 | 1969 | 100 | Ст |  |
| 24 | по ул Пролетарская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Победы | 0,2 | 2011 | 50 | Пэ |  |
|  | от ул. Победы до ул. Калинина | 0,3 | 1980 | 32 | Пэ |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Верхняя | 1,4 | 1969 | 100 | Ст |  |
| 25 | по ул Первомайская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Победы | 0,3 | 1971 | 50 | Ст |  |
|  | от ул. Победы до ул. Советская | 0,6 | 1981 | 63 | Пэ |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,2 | 1980 | 50 | Пэ |  |
| 26 | по ул Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Советская | 1,4 | 2005 | 100 | Ац |  |
|  | от ул. Советская до ул. Пушкина | 0,4 | 1981 | 100 | Ац |  |
|  | от ул. Пушкина до ул. Верхняя | 0,2 | 2005 | 50 | Пэ |  |
| 27 | по ул Мира |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Победы до ул. Калинина | 0,7 | 1989 | 63 | Пэ |  |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 1,1 | 1991 | 63 | Пэ |  |
| 28 | по ул Комсомольская |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Набережная до ул. Калинина | 0,9 | 1961 | 100 | Ст | 1 |
|  | от ул. Калинина до ул. Советская | 0,6 | 1961 | 100 | Ст |  |
| 29 | по ул Северная |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Советская до ул. Верхняя | 0,7 | 1997 | 50 | Пэ |  |
|  | Всего | 46,1 |  |  |  | 46 |

Сетей водоотведения в населенном пункте нет. Осуществляется накопление и вывоз сточных вод на очистные сооружения специализированным транспортом.

3.2. Результаты инженерно-технического анализа систем коммунальной инфраструктуры поселения

Коммунальная инфраструктура Копанского поселения с инженерно-технической точки зрения не соответствует современным требованиям. Сооружения и сети объектов коммунальной инфраструктуры  являются высокоизношенными в техническом отношении. Требуется проведение мероприятий по модернизации отдельных элементов и систем, а во многих случаях (с учетом решений документов территориального планирования) создание новых элементов коммунальной инфраструктуры.

- В системах водоснабжения и водоотведения требуются масштабные изменения на водозаборных сооружениях, в сетевом хозяйстве и в системах очистки канализационных стоков. С учетом необходимости строительства очистных сооружений следует использовать современные технологии очистки сточных вод (биологическая, химическая, оптическая или комбинированная система очистки стоков).

- В системах водоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть работы по созданию систем очистки и подготовки питьевой воды, для повышения ее качества.

- Для детальной проработки вопросов развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, необходима разработка документации по планировке, решающей вопросы развития коммунальной инфраструктуры с учетом планируемого комплексного развития территорий поселений.

3.3. Финансово-экономический анализ организаций коммунальной инфраструктуры поселения

Сведений о финансово-экономической деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, раскрываемых в соответствии с законом, в том числе в составе данной программы нет.

Информация подлежащая раскрытию (тарифы на основные виды коммунальных услуг, электроснабжение и газоснабжение) приведены в Табл.18.

Таблица 18. Тарифы на основные виды коммунальных услуг, электроснабжение и газоснабжение, действующие на территории Ейского района

| предприятия | вид услуг | ед. изм | тариф на 2011 с НДС | №, дата решения об утверждении тарифа на 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб\м3 |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |
| ООО "Газпром Меэрегионгаз Краснодар" | с 1 января | руб\м3 | 3,49 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от |
|  | с 1 апреля | руб\м3 | 3,82 | 17.12.10 №23\2010-газ |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |
| ОАО "Кубаньэнерго" ОАО "НЭСК" | город | руб\кВт.ч | 3,06 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от Приказ РЭК ДЦиТ КК от |
|  | село | руб\кВт.ч | 2,14 | 24.11.10 №25\2010-э |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| МУП "Коммунальщик Ейского района" | для ст. Копанской | руб\м3 | 17,89 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 30.11.10 №23\2010-жкх |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| МУП "Коммунальщик Ейского района" |  | руб\м3 | 25,55 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 30.04.11 №8\2011-окк |
|  | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| МУП "Ейские тепловые сети" | с наличием полотенцесушителя | руб\м3 | 142,7 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 30.11.10 №31\2010-т |
|  | без полотенцесушителя | руб\м3 | 134,72 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 30.11.10 №31\2010-т |
|  | без полотенцесушителя | руб\м3 |  |  |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |
| МУП "Ейские тепловые сети" |  | руб\Гкал | 1595,5 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 30.11.10 №31\2010-т |
|  | УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |  |
| МУП "Комбинат коммунально- бытовых услуг" | вступил в силу 1 января 2011 г. | руб\м3 | 31,67 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 19.11.10 №13\2010-жкх |

3.4 Результаты финансово-экономического анализа предприятий коммунальной инфраструктуры поселения

Коммунальная инфраструктура Ейского района по результатам предварительного  анализа финансово-экономической деятельности коммунальных предприятий далека от совершенства. На рынке коммунальных услуг действует ограниченное число субъектов, что определяет их монопольное поведение.

Результаты финансово-экономической деятельности предприятий показывают значительную зависимость от условий их экономической деятельности, состояния основных фондов и субъективных факторов (организационное планирование, организация управления техническими процессами, управление финансовой деятельностью).

Это в частности сказывается на тарифной политике предприятий, тарифы которых на одни и те же виды услуг отличаются в разы.

Требуется проведение мероприятий по совершенствованию структуры коммунальных предприятий и возможному выравниванию и снижению тарифов на коммунальные услуги в целом по району и по поселениям, для стимулирования равных условий инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов во все сферы экономики района, а так же для сокращения бюджетных расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Следует рассмотреть вопрос о повышении эффективности деятельности коммунальных предприятий в связи с их отраслевой специализацией, сокращением непроизводительных издержек, налоговым планированием, организацией работы с неплательщиками. Рассмотреть возможность кооперирования деятельности предприятий или реорганизации муниципальных предприятий в целях более качественного тарифного регулирования.

Необходима разработка инвестиционных проектов, предусматривающих, в том числе финансовое оздоровление предприятий коммунального сектора. Подготовить на их основе предложения по взвешенной тарифной политике, обеспечивающие доступность и качество коммунальных услуг.

# РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

В Ейском поселении Ейского района в 2011 году утверждена «Муниципальная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ейском сельском поселении Ейского района  на 2011 - 2015 годы».

Программой предусмотрено поэтапное сокращение потребления воды муниципальными учреждениями со 197 до 138 тыс. м3. Предусмотрено выделение бюджетных средств на замену счетчиков водопотребления в объеме 1,2 млн. руб.

В Копанском сельском поселении аналогичная программа не разрабатывалась и не утверждалась.

# РАЗДЕЛ  5.  ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                              5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями реализации настоящей Программы являются:

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

Решение общих проблем модернизации и развития коммунальных систем Копанского поселения основано на комплексном подходе к решению конкретных задач в области каждого из видов коммунальных услуг с учетом приоритетов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевыми задачами, решаемыми в рамках реализации инвестиционных проектов Программы, являются следующие:

- укрепление материально-технической базы организаций коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- обеспечение надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- повышение эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры поселения и использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения

При решении указанных задач необходимо:

- определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;

- определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

# 5.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать ниже перечисленные проекты по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем поселения учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также расчеты перспективного потребления и решения по  структурному развитию коммунальной инфраструктуры.

Подробное содержание рассмотренных ниже проектов, технико-экономическое обоснование целесообразности и оценка инвестиционных показателей эффективности их реализации представлены в рамках Приложения 2 к настоящей Программе.

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории поселения, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

- Строительство группового водозабора подземных питьевых вод в северо-западной части станицы Копанская (согласно материалам генерального плана поселения) и повышение на этой основе надежности и качества водоснабжения потребителей;

- Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения станицы Копанская;

- Строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 3500 м, L2= 4070 м, L3= 5300 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме);

- Строительство в станице Копанская канализационных сетей, протяженностью L1= 3260 м, L2= 2320 м, L3= 700 м и  L4= 1450 м, с насосной станцией для перекачки фекальных вод;

- Строительство в станице Копанское очистных сооружений.

По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

- Создание системы водоснабжения станицы Копанская;

- Создания системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод станицы Копанская;

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;

- повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения;

- обеспечение требуемого уровня очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- оптимизация и повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- улучшение экологической ситуации в зонах поверхностных водных объектов.

Характеристика проектов, оценка достигаемого в результате реализации проектов технико-экономического эффекта, а также предварительная оценка требуемых для его реализации капиталовложений, представлены в таблице 19.

Таблица 19. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области водоснабжения  и водоотведения поселения (в ценах 2012 года)

| Направление | Мероприятие | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Величина капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| В системе водоснабжения н.п. Копанская |
| Строительство водозаборного сооружения | Строительство группового водозабора производительностью 500000 м3 в год (57 м3 в час). | Отсутствуют свободные мощности для подключения новых потребителей услуг водоснабжения на территориях планируемых в градостроительному освоению до 2032 года | Строительство водозаборного сооружения на 3-4 артезианских скважины, с системой очистки и осветления подземных вод до питьевого качества производительностью от 5 до 70 м3 в час. | Обеспечение услугами водоснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 230 | 6000 |
| Строительство очистных сооружений | Строительство очистных сооружений производительностью 400000 м3 в год (45 м3 в час). | Отсутствуют возможности для очистки сточных вод при организации канализационной системы удаления хозяйственно-бытовых стоков от существующих объектов капитального строительства и планируемых к градостроительному освоению территорий до 2032 года | Строительство очистных сооружений для приема хозяйственно-бытовых канализационных стоков производительностью от 500 до 1000 м3 в сутки. | Обеспечение услугами водоотведения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 10000-15000 | 320000 – 400000 (в зависимости от выбранного способа очистки сточных вод). |
| Строительство водопроводных сооружений | Строительство 1 очереди магистрального водопровода | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 1 очереди градостроительного освоения территории к объектам водоснабжения | Строительство 1 очереди магистрального водопровода диаметром 200 мм протяженностью 3500 м | Обеспечение услугами водоснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 474 | 9487-16171 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство 2 очереди магистрального водопровода | Строительство водопроводных сооружений | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам водоснабжения | Строительство 2 очереди магистрального водопровода диаметром 200 мм протяженностью 4070 м | Обеспечение услугами водоснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 552 | 11032-18804 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство 3 очереди магистрального водопровода | Строительство водопроводных сооружений | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 3 очереди градостроительного освоения территории к объектам водоснабжения | Строительство 3 очереди магистрального водопровода диаметром 200 мм протяженностью 5300 м | Обеспечение услугами водоснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 718 | 14366-24487 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство безнапорных канализационных сетей | Строительство водоотводящих сооружений | Отсутствуют возможности для подключения потребителей градостроительного освоения территории к объектам водоотведения и очистки сточных вод | Строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 200 мм протяженностью 5410 м | Обеспечение услугами водоотведения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 863 | 17269-35414 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство напорных канализационных сетей | Строительство водоотводящих сооружений | Отсутствуют возможности для подключения потребителей градостроительного освоения территории к объектам водоотведения и очистки сточных вод | Строительство напорных канализационных сетей диаметром 200 мм протяженностью 2320 м | Обеспечение услугами водоотведения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 261 | 5223-13322 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство станции перекачки сточных вод | Строительство водоотводящих сооружений | Отсутствуют возможности для подключения потребителей градостроительного освоения территории к объектам водоотведения и очистки сточных вод | Строительство станции перекачки сточных вод производительностью от 50 до 250 м3 в час | Обеспечение услугами водоотведения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 400 | 7300 – 10200 (в зависимости от выбранного оборудования станции). |
| Итого затрат по системе «Водоснабжение и водоотведение» | 18498 | 524398 |

# 5.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы начинается с 2012 года с разработки проектно-сметной документации по инвестиционным проектам Программы.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки проектно-сметной документации и сроков привлечения инвестиций на реализацию проектов.

Разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образования, в частности, настоящей Программой, должна быть осуществлена в течение 2012 – 2032 гг. за счет средств бюджета.

Общий прогнозируемый объем финансирования на разработку проектно-сметной документации в рамках настоящей Программы оценивается в  18498 тыс. руб. в ценах 2012 г.

Исходя из предполагаемых объемов ежегодных поступлений из средств областного бюджета для целей финансирования реализации проектов настоящей Программы, составлен предварительный график разработки вышеуказанной проектно-сметной документации, представленный в таблице 20.

С учетом прогнозируемых сроков разработки проектно-сметной документации по проектам Программы, возможно, оценить сроки начала реализации непосредственно самих проектов. Как видно, реализацию большинства проектов Программы можно инициировать, начиная с 2012 г.

Предположения относительно разбивки необходимых для реализации проектов капиталовложений по годам за период начиная 2012 г. приведены в разделе 5 Программы.

Общий предварительный график реализации проектов (разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ) представлен в таблице 20.

Таблица 20. График реализации программы

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Строительство группового водозабора производительностью 500000 м3 в год (57 м3 в час). | 115 | 119 | 3000 | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений производительностью 400000 м3 в год (45 м3 в час). |  | 7762 | 8034 | 88697 | 91801 |  |  |  | 105344 | 109031 |  |  |  | 125116 |
| 3. | Строительство 1 очереди магистрального водопровода |  | 490 | 17323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство 2 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 24761 |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство 3 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 | 38297 |
| 6. | Строительство безнапорных канализационных сетей |  | 893 | 18968 | 19632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство напорных канализационных сетей |  |  | 280 | 7385 | 7644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции перекачки сточных вод |  |  | 428 | 11309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере  542896 тыс. руб. в ценах 2012 г., в том числе:

- затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам −  18498 тыс. руб.;

- затраты на строительно-монтажные работы – 524398 тыс. руб., в том числе по коммунальным системам:

Для выполнения мероприятий Программы предполагается привлечение финансовых ресурсов в объемах, установленных Программой. Объёмы бюджетных ассигнований из бюджетов вышестоящих уровней, которые могут быть направлены на цели развития коммунальной инфраструктуры поселения, подлежат ежегодному уточнению.

Средства направляются на финансирование реализации проектов Программы. Величина капиталовложений в строительно-монтажные работы является прогнозной, и будет уточняться после разработки проектно-сметной документации по объектам.

Распределение объемов финансирования разработки проектно-сметной документации по объектам Программы по годам представлено в таблице 21.

Таблица 21. Потребность в финансовых ресурсах для разработки проектно-сметной документации по объектам Программы (в прогнозных ценах), тыс. руб. Источник финансирования – определен инвестиционным проектом.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Потребность в средствах на разработку ПСД, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1. | Строительство группового водозабора производительностью 500000 м3 в год (57 м3 в час). | 115 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 2. | Строительство очистных сооружений производительностью 400000 м3 в год (45 м3 в час). |  | 7762 | 8034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15796 |
| 3. | Строительство 1 очереди магистрального водопровода |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 4. | Строительство 2 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  |  |  | 702 |
| 5. | Строительство 3 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |  | 1085 |
| 6. | Строительство безнапорных канализационных сетей |  | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |
| 7. | Строительство напорных канализационных сетей |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 8. | Строительство станции перекачки сточных вод |  |  | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |

Прогноз объемов капиталовложений в реализацию проектов Программы по годам за период, начиная с  2012 г., приведен в таблице 22.

Таблица 22. Объемы финансирования СМР по объектам Программы (в прогнозных ценах), тыс. руб. Источник финансирования – определен инвестиционным проектом.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Потребность в средствах на разработку ПСД, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1. | Строительство группового водозабора производительностью 500000 м3 в год (57 м3 в час). |  |  | 3000 | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6105 |
| 2. | Строительство очистных сооружений производительностью 400000 м3 в год (45 м3 в час). |  |  |  | 88697 | 91801 |  |  |  | 105344 | 109031 |  |  |  | 125116 | 519989 |
| 3. | Строительство 1 очереди магистрального водопровода |  |  | 17323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17323 |
| 4. | Строительство 2 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 24761 |  |  |  |  |  | 24761 |
| 5. | Строительство 3 очереди магистрального водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38297 | 38297 |
| 6. | Строительство безнапорных канализационных сетей |  |  | 18968 | 19632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38600 |
| 7. | Строительство напорных канализационных сетей |  |  |  | 7385 | 7644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15029 |
| 8. | Строительство станции перекачки сточных вод |  |  |  | 11309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139 |

Оценка инвестиционной привлекательности проектов Программы проведена в рамках подготовки технико-экономического обоснования проектов. Результаты оценки по каждому из предлагаемых проектов приведены в Приложении 2.

В качестве обоснования привлечения для целей финансирования Программы бюджетных средств всех уровней следует отметить следующее:

- неудовлетворительное финансовое положение предприятий, оказывающих коммунальные услуги на территории, накладывает ограничения на возможности осуществления ими заимствований для целей финансирования проектов Программы и обуславливает необходимость финансирования части проектов Программы за счет средств местного бюджета;

- ограниченные финансовые возможности местного бюджета и субъектов коммунальной инфраструктуры обуславливают необходимость привлечения для финансирования проектов Программы средств федерального бюджета в размере не менее 4,6% от общего объема требуемых инвестиций.

Объемы затрат по каждому из проектов Программы по источникам финансирования приведены в разделе 6 настоящего документа, а также в Приложении 2 к Программе.

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий (наименование инвестиционных проектов) с указанием сроков и ориентировочной стоимости выполнения работ представлен в таблице 23.

Таблица 23. Перечень мероприятий Программы (инвестиционный план реализации Программы) с разбивкой по годам и источникам финансирования, тыс. руб. (в прогнозных ценах)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Потребность в средствах на СМР | Потребность в средствах на разработку ПСД | Потребность в средствах, всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство группового водозабора производительностью 500000 м3 в год (57 м3 в час). | 6105 | 234 | 6339 | ВС+БС |
| 2. | Строительство очистных сооружений производительностью 400000 м3 в год (45 м3 в час). | 519989 | 15796 | 535785 | ВС |
| 3. | Строительство 1 очереди магистрального водопровода | 17323 | 490 | 17813 | ВС |
| 4. | Строительство 2 очереди магистрального водопровода | 24761 | 702 | 25463 | БС |
| 5. | Строительство 3 очереди магистрального водопровода | 38297 | 1085 | 39382 | БС |
| 6. | Строительство безнапорных канализационных сетей | 38600 | 893 | 39493 | ВС |
| 7. | Строительство напорных канализационных сетей | 15029 | 280 | 15309 | ВС |
| 8. | Строительство станции перекачки сточных вод | 11309 | 428 | 11737 | ВС |
|  | ИТОГО: | 671413 | 19908 | 691321 | ВС и БС |
|  | в т.ч. ВС | 602250 | 17887 | 620137 |  |
|  | в т.ч. БС | 69163 | 2021 | 71184 |  |

# 5.6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг:

  - снижение риска возникновения аварийных ситуаций за счет замещения основных производственных фондов со 100%-ым износом новым оборудованием;

  - обеспечение нормального гидравлического и температурного режимов теплоснабжения в 2012 г.

- эффективность функционирования субъектов коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и водных ресурсов в системы ЖКХ, энерго- и ресурсосбережение:

  - сокращение потерь тепловой энергии в системе теплоснабжения за счет:

    - реконструкции трубопроводов системы и решения проблемы перегрева теплоносителя, подаваемого в жилой фонд;

    - сокращения расходования сетевой воды в системе теплоснабжения;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей:

- экологическая безопасность:

  - улучшение экологической обстановки на территории;

  - выполнение требований к химическому составу питьевой воды за счет модернизации действующих и внедрения дополнительных систем водоочистки;

  - охрана надземных и подземных водных ресурсов;

  - снижение рисков загрязнения водоносных горизонтов и реки;

  - снижение рисков развития природных техногенных процессов, негативно влияющих на состояние водных ресурсов;

  - минимизация рисков загрязнения окружающей среды промывными водами и осадками;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Ключевыми условиями реализации проектов Программы являются:

- обеспечение интересов муниципального образования и конечных потребителей коммунальных услуг в минимизации их стоимости;

- недопущение превышения стоимости коммунальных услуг по видам услуг над предельными индексами изменения тарифов на соответствующие услуги;

Исходя из вышеуказанных ключевых условий реализации Программы, при прогнозировании финансово-экономических и тарифных последствий проведения программных мероприятий, получаемый в виде сокращения себестоимости отдельных коммунальных услуг экономический эффект учитывался как величина снижения их стоимости для конечного потребителя и как величина увеличения рентабельности деятельности соответствующего субъекта коммунальной инфраструктуры при соблюдении баланса их интересов.

5.7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Координацию выполнения Программы осуществляет уполномоченный заместитель Главы Администрации.

Администрация в рамках своих полномочий организует работу по реализации Программы и решает вопросы бюджетного финансирования на местном уровне. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Администрация и Совет поеления.

Администрация  также формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из республиканского и федерального бюджета в рамках реализации региональных и федеральных целевых программ и организует проведение конкурсов по их реализации; при необходимости заключает контракты на выполнение работ в рамках мероприятий.

Программные мероприятия подтверждаются рабочими проектами и сметно-финансовыми расчетами (проектно-сметной документацией).

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией и направляется на утверждение в Совет поселения.

Отчет о ходе выполнении Программы будет основываться на сопоставлении плановых значений ключевых индикаторов мониторинга реализации Программы с их фактическим значением, а также анализе соответствия хода Программы предлагаемому в разделах 4 и 5 данного документа плану-графику.

В случае существенных расхождений в отчете должны быть приведены соответствующие обоснования.

Перечень ключевых индикаторов мониторинга и динамика их целевых значений приведены в Приложении 3 к настоящей Программе.

Также отчет должен содержать перечень предлагаемых корректировок целевых значений ключевых индикаторов мониторинга, в случае возникновения существенных изменений во внешнем окружении Программы не зависящих от деятельности органов местного самоуправления и управления предприятий ЖКХ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО КОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

Современное российское право строится на основе многоаспектности проблем правого регулирования процессов развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Стратегия ее комплексного развития формируется в процессе территориального планирования, реализуемого в соответствии с нормами градостроительного законодательства.

В системе принимаемых градостроительных документов выстроена определенная последовательность процессов планирования и проектирования, которая определяет пространственное размещение и параметры создаваемых элементов инженерной инфраструктуры.

В документах территориального планирования (схемах территориального планирования и генеральных планах) обосновываются места размещения головных сооружений инженерной инфраструктуры: объектов местного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Эти объекты располагаются на соответствующих функциональных территориях. Коммуникации (линейные сооружения или сети) также пространственно определены в картографических материалах документов территориального планирования (ст. 19 и 23 Градостроительного кодекса РФ).

Пространственная определенность местоположения указанных объектов предполагает возможность их описания в соответствующей системе координат, и, следовательно, последующего определения их местоположения на местности.

В текстовых материалах документов территориального планирования описываются технические параметры объектов инженерной инфраструктуры, включая параметры, характеризующие предельные и номинальные технические (эксплуатационные) возможности инженерных объектов.

Выбор этих параметров не случаен, он обосновывается прогнозируемыми объемами потребления ресурсов на рассматриваемую перспективу (как правило 20-25 лет). При этом учитываются демографические ожидая и рост удельного потребления населением того или иного вида услуг.

Следующая стадия градостроительного регулирования предполагает более детальное описание местоположения объектов инженерной инфраструктуры для резервирования земельных участков, предназначенных для их размещения. Это стадия разработки документации по планировке (глава 5 Градостроительного кодекса РФ), которая предусматривает согласование размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на основе архитектурно-планировочной организации территории. На этой стадии разрабатываются проекты планировки, которые устанавливают линии регулирования застройки (красные линии) в пределах которых могут располагаться линейные объекты инженерной инфраструктуры. Соответственно внутри красных линий не может строиться ничего кроме этих объектов (ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).

Проектами межевания определяются границы земельных участков, предназначенные для размещения линейных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенные внутри красных линий.

Таким образом, на стадии градостроительного регулирования осуществляется полный комплекс работ по определению местоположения и установлению параметров объектов инженерной инфраструктуры. Закон предполагает возможность и необходимость разработки для создания указанных объектов при их строительстве соответствующей проектной документации (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).

Далее в отношении этих объектов (включая процессы их развития) осуществляется отраслевое правовое регулирование. В связи с этим, приняты федеральные законы, регулирующие вопросы отраслевого функционирования в сферах: газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концептуальной основой отраслевого регулирования вопросов развития инженерных систем поселений является подготовка и утверждение соответствующих технико-экономических документов, обобщенно именуемых схемами развития. Подготовка схем развития осуществляется на различных уровнях организации власти (например, схемы развития систем газоснабжения относятся к федеральной компетенции, схемы развития систем электроснабжения разрабатываются на федеральном и региональном уровнях, а разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения относится к муниципальной компетенции). Помимо схем развития систем электроснабжения разрабатываются и соответствующие программы развития этих систем.

В соответствии со статьей 10 федерального закона «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ государственное регулирование развития электроэнергетических систем осуществляется путем разработки схем и программ развития единой (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период. В целях осуществления развития единой национальной (общероссийской) электрической сети организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью разрабатывает схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, утверждаемые в установленном Правительством Российской Федерацией порядке. При этом в целях организации осуществления системным оператором технических и технологических мероприятий по развитию Единой энергетической системы России предусматривается его участие в разработке и согласовании указанных схем и программ. Аналогичные схемы разрабатываются на региональном уровне. Законом не предусмотрена разработка схем электроснабжения на муниципальном уровне. Таким образом, планирование развития систем электроснабжения в соответствии с названным законом не относится к компетенции органов местного самоуправления.

Развитие систем теплоснабжения осуществляется в соответствии со схемами теплоснабжения поселений и городских округов, утверждаемыми органами власти, уполномоченными на это законом, в порядке, установленном федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ (органы местного самоуправления поселений и городских округов, с численностью населения менее 500 тысяч человек).  Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Схема теплоснабжения должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа (ст. 23 №190-ФЗ).

Схемы должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, утверждаемыми органами власти, уполномоченными на это федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ (органы местного самоуправления). Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения сбросов, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также решения органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Схемы водоснабжения и водоотведения учитывают результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и содержат:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации (ст. 38 №416-ФЗ).

Развитие газотранспортных систем осуществляется в соответствии с федеральными и региональными программами в соответствии с федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ. Разработка схем газоснабжения названным законом не предусмотрена. Таким образом, планирование развития газотранспортных систем в соответствии с названным законом не относится к компетенции органов местного самоуправления.

При этом в отраслевых законодательных актах часто упоминается, что схемы развития разрабатываются на основе документов территориального планирования соответствующих уровней.

На этом собственно преемственность и общность подходов к правовому регулированию заканчивается. Далее отраслевые правовые акты (в том числе подзаконные), конкретизирующие порядок разработки и содержание соответствующих документов регламентируют подготовку схем развития так, как будто никаких документов территориального планирования нет. Различного рода инструкции и рекомендации обосновывают подготовку схем развития на основе использования таких же подходов, которые использовались при подготовке соответствующих генеральных планов, с той лишь разницей, что генеральный план представлял комплексное решение о развитии территории и социума, а отраслевая схема готовилась применительно к одному типу ресурсов.

Безусловно, в отраслевых плановых документах наряду с местоположением и параметрами присутствуют и конкретные инженерно-технические решения и экономические обоснования этих инженерных решений, но они все равно являются предпроектными документами и не заменяют их.

Тщательный анализ содержания нормативно-методических документов, определяющих содержание схем развития, позволяет сделать обобщенный вывод о том, что отраслевые схемы хороши в отсутствие документов территориального планирования. При наличии последних отраслевые схемы не создают значительного вклада (имея в виду проектную стадию) в процесс определения параметров развития инженерной инфраструктуры.

На этом собственно завершается регламентация разработки документов развития в градостроительном и отраслевых законодательствах об инженерных системах.

Дальнейшая регламентация связана с рассмотрением процессов развития инфраструктуры как объектов экономической деятельности. Поскольку областью превалирующих общественных интересов, связанных с деятельностью монополий является тарифное регулирование, основная доля регулятивных норм посвящена этим вопросам.

В отраслевых законодательных актах определена компетенция органов власти на осуществление тарифного регулирования и способы обоснования платежей (для юридических и физических лиц) за использование ресурсов и за право присоединения к соответствующим инженерным системам.

Собственно на этом этапе и возникает представление о коммунальной (а не об инженерной) инфраструктуре и об организациях коммунального комплекса применительно к проблематике тарифного регулирования.

Ключевым документом, устанавливающим основы тарифной политики муниципальных образований является комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры, которая разрабатывается и принимается в порядке, установленном федеральным законодательством.

Согласно федеральному закону «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры)».

В соответствии с ранее действующей редакцией совокупность производственных и имущественных объектов коммунальной инфраструктуры включала, в том числе: трубопроводы, линии электропередачи и иные объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. В действующей редакции закона (от 07.12.2011 г. №417-ФЗ) под системами коммунальной инфраструктуры понимается совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований. В соответствии с федеральным законом №417-ФЗ с 1 января 2013 года из перечня объектов исключаются объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Таким образом, область, к которой относятся программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в недалеком будущем ограничится планированием строительства и модернизации исключительно объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, что ставит под сомнение ее комплексный инфраструктурный характер и вообще необходимость ее подготовки и утверждения.

Тем не менее, такое положение полностью соответствует содержанию действующей редакции федерального закона «Об электроэнергетике» устанавливающей совместную компетенцию на тарифное регулирование в сфере электроснабжения объектов любого типа для уполномоченных законом федеральных и региональных органов государственной власти. 	В соответствии с федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» тарифное регулирование в сфере газоснабжения находится в исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. Органы местного самоуправления осуществляют обеспечение населения услугами газоснабжения, в порядке, установленном законом.

Тарифное регулирование в области теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном федеральным законом «О теплоснабжении», который определяет особый порядок такого регулирования, в частности: возможность передачи полномочий органами государственной власти органам местного самоуправления (в отношении теплогенерирующих объектов местного значения); принципы тарифного регулирования. При этом закон не связывает тарифное регулирование и планирование развития теплоэнергетических систем, а также не ассоциирует схемы теплоснабжения с программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Тарифное регулирование a области водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, установленном федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», который определяет особый порядок такого регулирования, в частности: возможность передачи полномочий органами государственной власти органам местного самоуправления; принципы тарифного регулирования. При этом закон не связывает тарифное регулирование и планирование развития водохозяйственных систем.

Таким образом, сегодня область тарифного регулирования муниципальных образований существенно сужена и ограничена исключительно услугами теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения (при условии передачи этих полномочий органами государственной власти органам местного самоуправления)  и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Закон не разграничивает компетенцию на принятие программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры между органами местного самоуправления различных уровней и не определяет, развитие каких инфраструктурных объектов должно планироваться к строительству или модернизации в программах того или иного уровня.

Однако, исходя из требований ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ФЗ-131 полномочия на принятие муниципальных программ имеют все органы местного самоуправления (п. 6 ст. 17) в пределах компетенции, установленной статьями 14-16 упомянутого закона.

Применительно к объектам инженерной инфраструктуры поселения решают вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения.

Муниципальные районы решают вопросы организации в границах района электро- и газоснабжения поселений, организации утилизации и переработки бытовых отходов (в том числе твердых бытовых отходов).

Обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что органы местного самоуправления муниципального района уполномочены законом на принятие программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в части, касающейся объектов утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

Органы местного самоуправления поселений уполномочены законом на принятие программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в части, касающейся объектов водоснабжения и водоотведения в границах поселений (до 1 января 2013 года).

Органы местного самоуправления городских округов уполномочены законом на принятие программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в части, касающейся объектов водоснабжения и водоотведения (до 1 января 2013 года) и объектов утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

Программы разрабатываются на основе документов территориального планирования (ст. 5, 210-ФЗ), т.е. на основе схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана поселения или генерального плана городского округа.

Очевидно, что программы не могут включать разделы, содержащие (обосновывающие) иные, чем в документах территориального планирования параметры развития коммунальных систем.

Документы территориального планирования основывают градостроительные решения на прогнозных оценках и результатах аналитического изучения существующих коммунальных систем.

Это означает, что программы не могут быть основаны на аналитических прогнозных предположениях, не соответствующих решениям документов территориального планирования, и, следовательно, не могут включать аналитические и прогнозные разделы в своем составе.

Схемы водоснабжения и водоотведения и схемы теплоснабжения, являются самостоятельными технико-экономическими документами, они также разрабатываются на основе документов территориального планирования и не могут входить в состав программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Кроме того, схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с  программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры (ст. 38, №217-ФЗ).

Общеизвестно, что любые нормативно-технические документы, включая ведомственные методические рекомендации, применяются при подготовке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в той части, в которой они не противоречат действующему законодательству. Подготовка программ с нарушением действующего законодательства (в том числе в содержательной части принимаемых решений), влечет их ничтожность. Принятие представительными органами местного самоуправления ничтожных решений повлечет их обжалование надзорными или судебными органами.

В связи с этим правоприменителям необходимо крайне осторожно использовать действующие нормативно-методические материалы, например приказ Минрегионразвития РФ от 6 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», который в абсолютно большей своей части противоречит действующему законодательству.

Приведем перечень основных правовых недостатков указанных методических рекомендаций:

- В нарушение действующего законодательства (действующая редакция №210-ФЗ) рекомендовано разрабатывать программу в отношении снабжения всеми ресурсами, включая электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение (п. 12, 13 абз. 3, п.14 пп. 1 и 2, п.20 пп. 1, п. 21 пп.2, п.21 пп. 1, п. 26, п. 29, п. 33, п. 34, п. 45, п. 48  МР).

- В нарушение действующего законодательства в программе предлагается решать вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, включая источники финансирования, не относящиеся к бюджетным полномочиям муниципального образования и вопросы которые регулируются инвестиционными программами предприятий в установленном законом порядке (п. 18, п. 23, п. 24 МР).

- В нарушение действующего законодательства в программе рекомендуется решать вопросы, которые уже решены документами территориального планирования либо программно-целевыми документами муниципального образования, на основе которых должна разрабатываться программа либо должны решаться в составе проектной документации либо в схемах теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 26, п. 28, п. 29, п. 30, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, раздел 6 МР).

- В нарушение действующего законодательства в программе рекомендуется решать вопросы, которые следует решать в составе муниципальных программ энергосбережения в соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ (п. 20, п. 31 МР).

Устранение отмеченных правовых недостатков влечет за собой существенное изменение содержания методических рекомендаций и состава и содержания программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В целях подготовки предложений по обеспечению комплексного развития территории поселения в приложениях к программе, как мы полагаем, могут содержаться неутверждаемые материалы, адресованные различным уполномоченным органам власти, по принятию ими решений о развитии инфраструктурных объектов, расположенных на территории поселения, в пределах установленной законом компетенции.

Вопросы финансирования строительства и (или) модернизации соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры решаются при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых ими (и за их счет), в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (статьи 2 и 11 №210-ФЗ).

Если такие проекты осуществляются из других источников (включая привлеченные бюджетные ресурсы), то их возмещение осуществляется в дальнейшем за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги и (или) платы за подключение. Положения программы, касающиеся обоснований источников и объемов финансирования, должны быть увязаны с тарифными надбавками, устанавливаемыми при  реализации программных мероприятий и (или) с платой за подключение. Мы полагаем, что уместно связывать затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с установлением тарифных надбавок, а затраты на новое строительство -  с взиманием платы за подключение.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сфера правового регулирования вопросов развития коммунальной  инфраструктуры органами местного самоуправления в основном ограничена нормами действующего градостроительного законодательства. Отраслевые законодательные акты предусматривают полномочия органов местного самоуправления на распространение отдельных положений документов территориального планирования в специальные предпроектные документы, которыми являются схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Тарифное регулирование в сфере оказания коммунальных услуг населению и развития коммунальной инфраструктуры может осуществляться органами местного самоуправления в случае передачи им соответствующих полномочий. Финансирование развития коммунальной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения) осуществляется до 1 января 2013 года в соответствии с программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения или городского округа и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса в пределах средств, получаемых указанными организациями в виде платы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры. Представительные органы местного самоуправления вправе принимать решения о частичном обеспечении финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета в случае недоступности для потребителей рассчитанной платы на подключение. Закон не предусматривает возможности финансирования указанных расходов за счет бюджетов вышестоящих уровней (региональных и федерального).

Учитывая реальные потребности в развитии и модернизации инженерной и коммунальной инфраструктуры России и бюджетные возможности муниципальных образований действующее законодательство можно рассматривать как не сбалансированное по ресурсному обеспечению данных потребностей, а, следовательно, не обеспечивающему реальный экономический механизм развития коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, несмотря на существенные методические и правовые недостатки техническое задание на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копанского сельского поселения Ейского района может быть положено в основу разработки проекта данного документа.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Прогнозная схема перспективного водоснабжения и водоотведения станицы Копанская (следует использовать при подготовке схемы водоснабжения и водоотведения Копанского сельского поселения, в соответствии с требованиями федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ).

В соответствии с материалами генерального плана Копанского сельского поселения подготовлена Схема перспективного водоснабжения и водоотведения станицы Копанская.

Схемой предусмотрено строительство группового водозабора общей производительностью  U1 =39420+147825+295650=482895 м3/год в северо-западной части станицы Копанская, см. Рис. 1.

Рис. 1. Схема перспективного водоснабжения и водоотведения станицы Копанская.

В связи с освоением первой очереди строительства, непосредственно примыкающего к существующей зоне жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов), предусмотрено строительство первой очереди магистрального водопровода протяженностью L1= 3500 м, диаметром до 200 мм.

По мере инвестиционного освоения первой очереди строительства и начала второго этапа строительства (к расчетному сроку) площадью S2= 69,46 га (450 индивидуальных домов), предусмотрено строительство второй очереди магистрального водопровода протяженностью L2= 4070 м, диаметром до 200 мм.

По завершению первой очереди строительства и освоения к расчетному сроку площади S3= 96,26+67,76 = 164,02 га (900 индивидуальных домов), предусмотрено строительство третей очереди магистрального водопровода протяженностью L3= 5300 м, диаметром до 200 мм, с полным замыканием кольцевой схемы водоснабжения.

В связи с необходимостью организации водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено строительство безнапорных канализационных сетей протяженностью L3= 3260+1440+700= 5400 м  в подземном исполнении и напорных канализационных сетей с насосной станцией перекачки сточных вод, протяженностью 2300 м, а также очистных сооружений производительностью U2= (39420+147825+295650)х0,8=386316  м3 /год в северо-восточной части станицы Копанская. В связи с освоением территории по очередям целесообразно организовывать очистку сточных вод в последовательной схеме (также по очередям). Для первой очереди строительства производительность очистных сооружений должна составить 149796 м3/год.

Следует заметить, что в генеральном плане поселения представлено неоптимальное решение схемы водоотведения сточных вод. Прежде всего, это обусловлено не оптимальностью выбора места расположения очистных сооружений, которые подняты над уровнем нижней точки естественного стока на высоту 20 метров, что влечет за собой необходимость устройства напорных канализационных сетей и станций перекачки сточных вод.

В качестве альтернативного варианта (при внесении соответствующих изменений в генеральный план поселения), нами предлагается изменить схему расположения очистных сооружений, как это показано на рис.2.

При этом возможна организация самотечных канализационных сетей, как от существующих объектов населенного пункта, так и от зон перспективной застройки.

При этом следует использовать современные очистительные системы, не требующие организации больших санитарно-защитных зон. В частности может быть рекомендовано использование технических решений ООО «ЛИС» (г. Томск), см. Приложение №2.1.1.

Организация водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрена путем строительства безнапорных канализационных сетей протяженностью L3= 3260+1440+700= 5400 м  в подземном исполнении, а также очистных сооружений производительностью U2= (39420+147825+295650)х0,8=386316  м3 /год в южной части станицы Копанская. В связи с освоением территории по очередям целесообразно организовывать очистку сточных вод в последовательной схеме (также по очередям). Для первой очереди строительства производительность очистных сооружений должна составить 149796 м3/год.

Строительство внутриквартальных сетей осуществляется на основе локальных проектных решений за счет индивидуальных застройщиков, по мере обращения с заявками на подключение. Проектные решения внутриквартальных сетей выполняются в составе документации по планировке.

В соответствии с требованиями федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в поселении на основе документов территориального планирования и документации по планировке, а также положений настоящей программы должна быть разработана и утверждена Схема водоснабжения и водоотведения поселения, включающая:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

В соответствии с действующим законодательством необходима подготовка проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры, в которой параметры инженерных сооружений могут быть уточнены, в том числе в соответствии с утвержденными проектами планировки вновь осваиваемых территорий).

Рис. 2. Схема перспективного водоснабжения и водоотведения станицы Копанская (альтернативный вариант).

Приложение №2.1.1. Предложения по строительству очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки (4 очереди).

Содержание

| 1. Исходные данные | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Характеристика стоков, направляемых на очистку | 3 |
| 2. Состав комплекса очистных сооружений | 4 |
| 2.1. Краткая характеристика и обоснование решений по принятой технологии очистки сточных вод | 4 |
| 2.2. Описание технологической схемы очистки сточных вод | 5 |
| 2.3. Основные компоновочные решения по размещению технологического оборудования | 7 |
| 2.4. Штаты | 8 |
| 2.5. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии | 8 |
| 3. Характеристика влияния объекта на окружающую среду | 9 |
| 3.1. Отходы производства | 9 |
| 3.2. Данные о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники | 11 |
| 3.3. Потребности в основных видах ресурса для технологических нужд | 11 |
| 4. Предложения по организации строительства и монтажу технологического оборудования | 11 |
| 5. Решения по автоматизации технологических процессов | 12 |
| 5.1. Общая часть | 12 |
| 5.2. Питание средств контроля и управления | 15 |
| 5.3. Монтаж проводок | 15 |
| 5.4. Электротехнические решения | 15 |
| 6. Охрана окружающей среды | 16 |
| 6.1. Общая характеристика технологического комплекса биологических очистных сооружений | 16 |
| 6.2. Охрана от загрязнения водных источников | 18 |
| 6.3. Охрана от загрязнения воздушного бассейна | 19 |
| 6.4. Охрана от загрязнения почвы | 20 |
| 6.5. Расчет предотвращенного экологического ущерба | 21 |
| 7. Технико-экономические показатели | 22 |
| 8. Расчет окупаемости | 24 |
| 8.1. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 24 |

1. Исходные данные

Объектом водоотведения является поселок. Стоки поступают по канализационному коллектору.

Общее количество стоков поселка составляет 1000 м3/сут, в том числе:

Очистные сооружения предлагаются в виде двух параллельно работающих линий. Каждая линия может работать самостоятельно.

1.1. Характеристика стоков, направляемых на очистные сооружения

На очистку поступают сточные воды с высоким содержанием загрязняющих веществ, превышающим содержание загрязнений в обычных хозяйственно-бытовых и смешанных хозбытовых и производственных стоков.

Для расчета очистных сооружений принимается следующий состав, подлежащих механической и биохимической очистке основных загрязняющих ингредиентов по табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| Наименование ингредиентов | Концентрация загрязнений, мг/л |
| --- | --- |
| БПК полн | 220 |
| Взвешенные вещества | 250 |
| Азот аммонийный | 32 |
| Фосфор общий | 5,4 |

Состав очищенных стоков:

Согласно техническим условиям, выданным Заказчиком, физико-химический состав очищенных стоков, соответствует требованиям сброса в рыбохозяйственный водоем. Качественные показатели очищенных сточных вод приведены в таблице 1.2

Таблица 1.2.

| Наименование ингредиентов | Концентрация загрязнений, мг/л |
| --- | --- |
| БПК полн | 3 |
| Взвешенные вещества | 3 |
| Азот аммонийный | 0,3 |
| Фосфор общий | 0,2 |

Солесодержание сточных вод при прохождении через очистные сооружения не изменяется.

# 2. Состав комплекса очистных сооружений

В состав предлагаемого  комплекса очистных сооружений входят:

а) приемный резервуар-усреднитель сточных вод, сблокированный с насосной станцией;

б) здание биологических очистных сооружений, сблокированное с блоком бытовых и производственного вспомогательных помещений.

## 2.1. Краткая характеристика и обоснование решений по принятой технологии очистки сточных вод

Для обеспечения качества очистки сточных вод до нормативов, задаваемых Заказчиком, предусматривается комплекс сооружений механической, биологической очистки, сооружений обработки осадка, доочистки, обеззараживания и выпуска очищенной воды. В целях сокращения стоимости и сроков  строительства  за счет высокой индустриальной готовности на строительной площадке предусматривается модульно-блочная конструкция сооружений, позволяющая гибко изменять количество очищаемых стоков в заданных пределах с возможным последующим увеличением мощности.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения от насосной станции КНС  предварительно усредняются в резервуаре-усреднителе.

Механическая очистка усредненных сточных вод от тяжелых минеральных веществ (песка) предусматривается в напорных тангенциальных песколовках. Задержанная  песчаная пульпа из песколовок транспортируется на песковые площадки.

Биохимическая очистка сточных вод, прошедших механическую очистку осуществляется по методу, основанному на воздействии кавитации низкой интенсивности на очищаемый сток, интенсивной оксиджетной аэрации с постоянной циркуляцией и седиментацией.

Биохимическое окисление органических загрязнений предусматривается в емкостях биореакторов и седиментаторов в две последовательные ступени. Каждая ступень состоит из биореакторов и седиментаторов. После седиментаторов предусматривается блок доочистки.

Процесс седиментации и глубокого окисления проводится  в седиментаторах при помощи встроенных блочных модулей, распределительных устройств и системы трубопроводов, обеспечивающих равномерное прохождение очищаемых потоков и отвод осветленной и очищенной воды, а также максимальное создание условий для отделения осадка от очищаемой воды.

Сооружения доочистки работают в режиме затопленного биофильтра.

На насосном оборудовании устанавливаются кавитационные турбуджеты, генерирующие кавитацию низкой интенсивности, что позволяет повысить окислительную способность сооружений биохимической очистки, сократить рабочий объем и время очистки стоков.

Обработка осадка предусматривается в ферментно-кавитационном стабилизаторе колонного типа при  смешивании обрабатываемой смеси, которая обеспечивает не только глубокую минерализацию илового осадка, но и одновременное их обеззараживание.

После окончания процесса стабилизации осадков проводится их гравитационное осаждение, затем осадок с влажностью 88-92% собирается в конической части колонного реактора и уплотняется до заданной влажности, а затем направляется на обезвоживание.

Обработанный и минерализованный осадок после сертификации используется в качестве органоминерального грунта для озеленения территории поселка, а также может использоваться в качестве органоминеральных удобрений сельскохозяйственных полей.

Очищенные сточные воды подвергаются обеззараживанию на установке импульсного ультрафиолетового облучения УОВ-50 ДМ, обеспечивающей высокий эффект дезинфекции стоков без использования хлора и его соединений, отличающихся высокой токсичностью и возможностью образовывать вторичные соединения.

Отвод очищенной воды предусматривается в  самотечном режиме. Для сокращения площади земельного участка, отведенного под строительство комплекса очистных сооружений, емкости очистных сооружений имеют вертикальное исполнение.

Отличительной особенностью также является весьма низкая занимаемая площадь, отсутствие необходимости в строительстве дополнительных зданий и сооружений, минимальное время монтажа, высокая устойчивость технологического процесса очистки стоков при колебаниях расхода и загрязненности поступающих стоков свыше 30%.

Преимуществами принятой технологии очистки сточных вод по сравнению с устаревшей «классической» технологией является:

- повышение эффективности очистки за счет эжекторной аэрации и воздействия кавитацией низкой эффективности;

- существенное повышение предельно допустимой степени загрязненности сточных вод и возможность работы с переменным составом загрязнений и сильнозагрязненными сточными водами;

- высокий уровень минерализации и обеззараживания отходов очистки сточных вод с выдачей Государственного Российского сертификата соответствия;

- сокращение численности обслуживающего персонала;

Используемые способы очистки сточных вод и обработки органических осадков защищены рядом Российских патентов (№№ 155660, 1798332, 2146231, 2180895).

Принятая технология и комплекс оборудования очистки сточных вод получили высокую оценку Министерства экономики Российской Федерации, Министерства науки и технологии и государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.

## 2.2. Описание технологической схемы очистки сточных вод

Сточные воды от насосной станции по напорным коллекторам поступают в здание насосной станции, сблокированной с резервуаром-усреднителем сточных вод, поступают на решетку Х11 и далее на тангенциальные песколовки Х-2, в которых осуществляется улавливание тяжелых минеральных примесей (песка). Уловленные на решетках крупные включения вывозятся в отведенные СЭС места, а  песок после песколовок в виде песчаной пульпы периодически напором воды из конусной части выдавливается в пескопровод и по пескопроводу передается на песковые площадки.

В качестве решетки Х11 применено устройство фильтрующее самоочищающиеся УФС-1, служащее для контрольной очистки поступающих стоков от крупных загрязнений. Основную очистку от механических примесей сточные воды проходят на решетках, установленных в КНС-1 и КНС-2, поэтому в процессе эксплуатации необходимость использования устройств УФС-1 может отпасть.

Очищенная от механических примесей сточная вода из песколовок поступает в усреднитель объемом 300 м³, разделенный на две секции, каждую из которых можно отключать для чистки от образующегося в процессе эксплуатации осадка. В усреднителе происходит усреднение составов поступающих сточных вод от насосной станции, что обеспечивает предотвращение возможного залпового поступления сточной воды с повышенной концентрацией загрязнений, отрицательно влияющей на работу очистных сооружений. Из усреднителя очищенная от механических примесей сточная вода забирается насосами Н-1, установленных в количестве 4 шт. Два насоса      осуществляют циркуляцию сточной воды через оксиджет с эжекцией воздуха и подачей аэрированной сточной воды в каждую секцию усреднителя, что обеспечивает энергичное перемешивание сточной воды в усреднителе и первичную аэрацию сточной воды с насыщением ее кислородом, один насос передает сточные воды на биологические очистные сооружения на две технологические линии, и один насос является резервным и может работать как на циркуляцию сточной воды через усреднитель, так и на подачу на биологические очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения состоят из двух параллельно работающих идентичных технологических линий. В состав каждой линии входят четыре биореактора, работающих по последовательной схеме, два седиментатора первой и второй ступени, блок доочистки, ферментно-кавитационный стабилизатор, работающий как в режиме регенерации активного ила, так и в режиме аэробной стабилизации, установка обеззараживания очищенной воды, насосное оборудование, оксиджеты и турбуджеты.

Каждая технологическая линия работает по следующей схеме.

Поступающие из насосной станции сточные воды подаются в четыре последовательно работающих биореактора Е-3,4,5,6. Через насосы Н-2 осуществляется циркуляция сточной воды с насыщением ее кислородом через турбуджеты Х-8, установленные на напорных линиях насосов, за счет подсоса воздуха напорной струей циркулирующей воды. Забор сточной воды осуществляется из верхней части биореакторов, подача обогащенной кислородом сточной воды осуществляется в нижнюю часть биореактора, что обеспечивает максимальную эффективность биоочистки. На всасе насосов Н-2 установлены кавитационные турбуджеты, генерирующие кавитацию низкой интенсивности.

В биореакторах происходит интенсивное биологическое окисление органических загрязнений за счет работы активного ила, повышенной концентрации растворенного кислорода и воздействия на очищенный сток кавитацией низкой интенсивности. Из последовательно работающих биореакторов сточная вода поступает по переливной линии в седиментатор первой и второй ступеней Е-7,8.

В седиментаторах осуществляется отделение активного ила от очищаемых стоков, осветление сточной воды и более глубокое окисление за счет закрепленной насадки.

Осветленная вода из седиментатора поступает на блок доочистки Е-9, выполненный по схеме затопленного биофильтра с распределенной объемной загрузкой.

Задержанный активный ил из седиментаторов и блока доочистки самотеком подается на регенерацию через насосы Н-3, после чего возвращается в биореакторы. Процесс регенерации активного ила и стабилизации избыточного активного ила с биологической пленкой осуществляют в емкости ферментно-кавитационного стабилизатора Е-2. За счет мощной циркуляции через насосы Н-3 с установленными на них турбуджетами и  оксиджетами осуществляется как регенерация, так и глубокая минерализация, а также дегельминтизация илового осадка под воздействием кавитации низкой интенсивности. Обработанный иловый осадок, отвечающий требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений», насосами Н-3 подается на обезвоживание в насосную станцию или на аварийные иловые площадки.

Обезвоживание обработанного илового осадка осуществляется в иловых фильтрах серии ИФ (ИФГ-2) Х12. иловый фильтр представляет собой емкость-накопитель с патрубками, на которых закрепляются фильтрующие мешки (в фильтре ИФГ-2 два мешка). Фильтрационный мешок устанавливается в металлическую поддерживающую сетку. Иловый фильтр оборудован поддоном для сбора фильтрационной воды, от которого фильтрационная вода возвращается в резервуар-усреднитель. Цикл обезвоживания рассчитан на 24 часа, влажность обезвоженного осадка при обезвоживании «стандартных» осадков классических очистных сооружений составляет 75-80%. Ввиду очень хорошей водоотдачи осадка влажность обезвоженного осадка может составлять 60-70%. Мешки с обезвоженным осадком после завершения каждого цикла обезвоживания  вывозятся непосредственно потребителем или на временную площадку хранения, где складируются.

После блока доочистки очищенные сточные воды проходят обеззараживание на установках ультрафиолетового излучения Х-1÷2 и отводятся в реку. Предусмотрено одна рабочая и одна резервная установка Х-1.

Для стабилизации работы технологических линий биологической очистки предусмотрен возврат очищенной воды после блоков доочистки Е 9-1,2 в резервуар-усреднитель Е-1.

Возможные при ремонте линий протечки от насосов и других аппаратов  насосной станции собираются в приямке насосной и насосами Н-5 из приямков откачиваются в резервуар-усреднитель Е-1. для сбора дренажных стоков, возможных проточек в здании биологических очистных сооружений предусмотрен лоток и заглубленный приямок, из которого стоки дренажными насосами Н6 возвращаются в резервуар-усреднитель Е-1.

## 2.3. Основные компоновочные решения по размещению технологического  оборудования.

Насосная станция с резервуаром-усреднителем скомпонована из приемного резервуара-усреднителя, представляющего заглубленное двухсекционное железобетонное сооружение, сблокированного с насосной станцией. Насосная станция имеет подземную часть, заглубленную на 3,0 метра, и надземную высотой 4,8 метра. В подземной части насосной станции располагаются насосы Н 1-1-4 и насосы Н 5-1,2. В надземной части насосной размещаются фильтрующая решетка, тангенциальные песколовки и устройства для обезвоживания осадка. Для монтажа-демонтажа насосов, решеток, песколовок, обезвоживающих устройств и их ремонтного обслуживания предусматривается электрическая кран-балка грузоподъемностью 0,5 тн.

Основное сооружение биологической очистки может быть выполнено в различных вариантах - это одноэтажное разновысокое здание или полностью закрытое помещение (см. рис. 1, 2), состоящее из производственного отделения габаритами 15х15 и пристроенного блока бытовых и производственно-вспомагательных помещений. В  центральной части производственного отделения располагаются в две технологические линии биореакторы, седиментаторы, блок доочистки и ферментно-кавитационный стабилизатор, а также насосы Н2, Н3 и Н4.

В осях 1÷2 по ряду А размещаются две установки ультрафиолетового облучения. Для монтажа-демонтажа и ремонтного обслуживания насосного оборудования предусматриваются ручные тали грузоподъемностью 0,5 тн.

Очистное высотное оборудование проходит через перекрытие производственного отделения, находящаяся на открытом воздухе верхняя часть всех аппаратов надежно теплоизолируется или полностью закрывается. Для эпизодического контроля внутреннего состояния аппаратов, проведения ремонтных работ предусмотрена наружная лестница для подъема на верх аппаратов и ограждения по всему периметру.

| Рис. 1. Сооружения полностью в здании | Рис. 2. Сооружения с половинчатым зданием |
| --- | --- |

## 2.4. Штаты

Штат обслуживающего персонала предусмотрен исходя из необходимости ведения непрерывного технологического процесса в режиме установившейся нормальной эксплуатации и текущего обслуживания оборудования при трехсменной работе с учетом подсмен. 
Характеристика необходимого персонала для обслуживания очистных сооружений приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| №№ п/п | Наименование должности, профессии | Количество человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | В смену | Всего с учетом подсмены |
| 1. | Начальник очистных сооружений | 1 | 1 |
| 2. | Оператор биоочистных сооружений | 1 | 4 |
| 3. | Машинист насосных установок биоочистных сооружений | 1 | 4 |
| 4. | Оператор сооружений насосной станции с резервуаром-усреднителем | 1 | 4 |
| 5. | Оператор обезвоживания осадков | 1 | 2 |
|  | Всего | 5 | 15 |

## 2.5. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.

По степени пожарной опасности очистные сооружения относятся к категории «Д» (невзрыво-, непожароопасные), по санитарной характеристике производственные технологические процессы относятся к группе 1б).

В предложениях предусмотрены следующие мероприятия по технике безопасности:

- свободные проходы для обслуживания оборудования при его эксплуатации и ремонте;

- площадки для обслуживания оборудования, приборов и арматуры;

- подъемно-транспортное оборудование для ремонта технологического оборудования и арматуры;

- контрольно-измерительные приборы и автоматизация технологического процесса;

- заземляющие устройства и защитные мероприятия для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение производственных помещений системами вентиляции и отопления;

- обеспечение естественным и искусственным освещением в соответствии с разрядом выполняемых зрительных работ;

- обеспечение обслуживающего персонала необходимыми бытовыми помещениями.

В качестве конструктивных мер безопасности предусматривается изготовление емкостного  технологического оборудования из стали с защитой внутренних поверхностей антикоррозийным покрытием, что также обеспечивает долговечность эксплуатации и длительность межремонтного пробега.

Для исключения травматизма обслуживающего персонала принята технологическая обвязка очистного оборудования, исключающая работу операторов на высоте. Все обслуживание технологического процесса очистки сточных вод осуществляется с нулевой отметки.

# 3. Характеристика влияния объекта на окружающую среду

## 3.1. Отходы производства.

Отходами производства являются:

- отбросы с решеток в количестве 0,15 т/сутки, 54,8 т/год.

- отходящий от напорных тангенциальных песколовок песок с влажностью 80-90% в количестве 0,16 м3/сутки, 58,0 м3/год;

- отходящий от очистных сооружений обработанный иловый осадок влажностью 70 – 75% в количестве до 0,6 м3/сутки, 237,5 м3/год;

По степени вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 г. №511 песок относится к четвертому классу опасности, обработанный иловый осадок – к пятому классу опасности. Иловый осадок отвечает требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 17.4.3.07-20001 г. к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений и может использоваться в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Более подробная характеристика образующихся отходов представлена в Таблице 3.1.

Характеристика отходов и способов их удаления

Таблица 3.1.

| Наименование отходов | Место образования отходов (производство, цех, технологический процесс, установка) | Код, класс опасности отходов | Физико-химическая характеристика отходов (влажность, вес и т.п.) | Периодичность образования отходов | Количество отходов (всего) | Использование отходов (т/год) | Способ удаления (складирования) отходов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/сутки | т/год | Заскладировано в накопителях, шламохранилищах, на полигонах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1) Отбросы с решеток | Механическая очистка на решетке | 3 | Состав бумага, ткань и пр. Средняя плотность 750 кг/м3 | 2 раза в сутки | 0,150 | 54,8 | 54,8 | Сбор в металлический контейнер и дезинфекция хлорной известью | Далее вывоз в места, согласованные с органами санитарного надзора Сертификация и использование в качестве органической подкормки в городском и сельском хозяйстве |
| 2) Песок из песколовок | Осаждение песка в песколовке | 4 | Содержание песка 60%, объемный вес 1,5т/м3 | 2 раза в сутки | 0,16 | 58 | 58 | В песковой бункер |  |
| 3) Стабилизи-рованный и уплотненный осадок из ферментно-кавитационного стабилизатора | Переработка осажденного осадка в седиментаторах | 5 | Влажность 97,6 % | 1 раз в сутки | 0,8 | 292 | 292 | На механическое обезвоживание |  |
| 4) Обезвоженный осадок | Механическое обезвоживание осадка | 5 | Влажность 70% | 1 раз в сутки | 0,6 | 237,5 | 237,5 | Временное хранение |  |

## 3.2. Данные о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники.

В технологическом процессе очистки сточных вод вредные выбросы в атмосферу отсутствуют. От технологических аппаратов линий биологической очистки сточных вод имеются выбросы воздуха, содержащие безвредные конечные продукты деструкции содержащихся в сточной воде органических соединений – СО2, Н2О и молекулярного азота.

При нормальном технологическом режиме эксплуатации очистных сооружений вредные сбросы в водоемы отсутствуют. В случае залпового поступления на очистку сточных вод, существенно превышающего заданную производительность, возможно кратковременное поступление в линию очищенных сточных вод и в реку  неочищенных сточных вод по переливной линии из резервуара-усреднителя.

Материальный баланс очистных сооружений

Таблица 3.2.

| Приход | м3/сутки | Расход | м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Исходные сточные воды | 1000 | Очищенная вода песок влажностью 80% иловый осадок влажностью 80% | 999,24 0,16 0,6 |
| Итого: | 1000 | Итого: | 1000 |

## 3.3. Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд.

Основными видами ресурсов для технологических нужд очистных сооружений являются потребляемая электроэнергия для силового электрооборудования. Расход электроэнергии на технологические нужды, с учетом работы основных насосов, составляет 28 квт.ч./час, 672 квт.ч./сутки, 245 280 квт.ч./год.

Какие-либо химические реагенты в техническом процессе очистки сточных вод не применяются.

# 4. Предложения по организации строительства и монтажу технологического оборудования.

Строительство насосной станции, сблокированной с резервуаром-усреднителем, осуществляется по стандартной схеме последовательности строительно-монтажных работ: проведение подготовительных земляных работ, строительные работы по возведению резервуара-усреднителя и здания насосной, монтаж технологического оборудования (тангенциальных песколовок и насосов с помощью электрической кран-балки), монтаж трубопроводов, арматуры, КИПиА, отопления и вентиляции, электромонтажные работы, отделочные строительные работы.

Строительство биологических очистных сооружений осуществляется по следующей «нестандартной» схеме. После проведения необходимых подготовительных работ осуществляется строительство коробки здания очистных сооружений в осях 5÷6, рядах А÷Б и «нулевого цикла» в осях 1÷5 рядах А÷Б с фундаментами под технологическое оборудование. После завершения «нулевого» цикла, до возведения ограждающих конструкций, при помощи автокрана осуществляется монтаж крупногабаритного тяжеловесного емкостного оборудования: биореакторов, седиментаторов, блоков доочистки, ферментно-кавитационных стабилизаторов. После монтажа этого оборудования полностью возводится здание очистных сооружений, монтируется насосное оборудование и установки ультрафиолетового облучения и осуществляется последующие монтажные работы по трубопроводам, арматуре, электрооборудованию, КИПиА, отоплению и вентиляции, водоснабжению, отделочные строительные работы.  Монтаж крупногабаритного оборудования в осях 1÷5 и строительство здания в осях 5÷6 со всеми подсобно-вспомогательными помещениями может осуществляться параллельно и желательно в теплое время года.

# 5. Решения по автоматизации технологических процессов

## 5.1. Общая часть

Система автоматизации очистных сооружений обеспечивает функционирование объектов без постоянного присутствия персонала в зоне процесса (необходим только периодический регламентный обход производства). Система автоматизации обеспечивает необходимое качество регулирования и управления, оптимальные затраты, безопасные условия труда, охрану окружающей среды.

Контроль и управление процессом предусмотрены с автоматизированного рабочего места оператора, расположенного в помещении дежурного персонала.

Отображение измеряемых параметров и сигналов состояния оборудования, сигнализация, блокировки и дистанционное управление реализованы автоматизированной системой управления технологическими процессами АСУ ТП-7969.1. Система АСУ ТП-7969\1 выполнена на базе высоконадежных микропроцессорных аппаратных средств фирмы "Groupe Schneider" (Франция).

Система АСУ ТП-7969.1 состоит из двух шкафов управления и пульта управления.

В качестве контроллеров применены контроллеры Modicon M340, связанных сетью передачи данных между собой и пультом управления. Контроллеры установлены по одному в каждом шкафу управления.

Один шкаф управления устанавливается в насосной станции, другой - в помещении комплекса очистных сооружений. Шкафы управления обеспечивают автоматическое управление и организацию местных постов управления электронасосами и электрозатворами.

Пульт управления, содержащий цветной ЖК-дисплей (10"), устанавливается в комнате дежурного персонала, и обеспечивает организацию централизованного дистанционного управления механизмами и контроля за их работой.

Силовые кабели электронасосов и электрозатворов и контрольные кабели от датчиков подключаются в основном непосредственно к шкафам управления.

В качестве датчиков применены высоконадежные датчики фирмы Endress+Hauser (Германия) с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА:

- датчики избыточного давления CERABAR T PMP131;

- термометры сопротивления RTD THERMOMETER TR10;

- датчики уровня Prosonic-T FMU230.

Режим функционирования системы АСУ ТП - постоянный.

Мощность потребления системы АСУ ТП - не более 300 ВА.

Предусмотрено встроенное функциональное диагностирование системы АСУ ТП с указанием неисправности до сменного модуля (блока), средства отображения информации.

Конструкция системы АСУ ТП предусматривает возможность развития и модернизации.

Среднее время наработки на отказ при выполнении i-той функции - не менее 300000 ч.

Средний ресурс до заводского ремонта - не менее 15 лет.

Средний срок службы до списания - не менее 25 лет.

Средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания - 30 чел/час в год.

Надежность обеспечивается использованием высоконадежных аппаратных средств фирмы "Groupe Schneider" (Франция); развитой системой самодиагностики и сервисного обеспечения (основанного, в основном, на программном обеспечении).

По способу защиты человека от поражения электрическим током оборудование системы АСУ ТП относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Обеспечивается сохранность информации не менее 200 часов при потере питания.

Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150 69:

УХЛ4 - в помещении;

УХЛ2 - в резервуаре-усреднителе.

Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254-96:

IP55 - в резервуаре-усреднителе;

IP44 - в зале очистных сооружений и насосной станции;

IP21 - в электрощитовой и комнате дежурного персонала.

Система АСУ ТП обеспечивает выполнение всех указанных в ниже функций при:

1) температуре окружающей среды:

- в помещении - от 0 до плюс 45 °С;

- в резервуаре-усреднителе - от минус 20 до плюс 45 °С;

2) относительной влажности воздуха 75 % при температуре плюс 45 °С;

3) воздействии   внешних   магнитных   полей,   т.е.   система   должна   обладать
электромагнитной совместимостью.

Система АСУ ТП обеспечивает автоматическое управление механизмами в следующем объеме:

автоматическое поддержание уровня стоков в резервуаре-усреднителе в заданных пределах (автоматическое управление задвижками С1-3, С1-4);

автоматический   возврат   очищенных   стоков   при   аварии   установки   УОВ (автоматическое управление задвижками С1-3, С1-4);

автоматическую работу насоса Н1-1 при заданном уровне в резервуаре-усреднителе;

автоматическую работу насоса Н1-2 при заданном уровне в резервуаре-усреднителе;

автоматическое открытие задвижки С1-1 при отказе обоих насосов Н1-1, Н1-2;

автоматическую работу резервного насоса HI-3 при заданном уровне в резервуаре-усреднителе и открытой задвижки С1-1;

автоматическое закрытие задвижки С1-1 после остановки насоса HI-3;

автоматическую остановку основных насосов Н1-1, Н1-2 после пуска резервного насоса Н1-3;

автоматическое открытие задвижки С1-2 при низком давлении на выходе насоса Н1-4;

автоматический пуск резервного насоса HI-3 при открытии задвижки С1-2;

автоматическая остановка основного насоса Н1-4 после пуска резервного насоса HI-3;

автоматическую   остановку   (защиту)   насосов   Н1-1…Н1-4   при   высокой   температуре обмоток электродвигателя насоса;

автоматическое закрытие задвижки С1-2 после остановки насоса HI-3;

автоматический пуск резервного насоса H2 при отказе основного;

автоматический пуск резервного насоса H3 при отказе основного;

автоматическое опорожнение дренажного приямка Е10 (автоматическое управление насосами Н5);

автоматическое опорожнение дренажного приямка Е11 (автоматическое управление насосами Н4);

блокировка автоматического пуска насосов и задвижек при обрыве или неправильном чередовании фаз.

На посту управления в комнате дежурного персонала предусматривается:

ручное управление насосами и затворами и ручная остановка установок для обеззараживания очищенной воды;

сигнализация критическая об обрыве или неправильном чередовании фаз в цепи питания и аварийной остановке насосов, затворов и установок для обеззараживания очищенной воды;

сигнализация некритическая о низком и высоком уровне в резервуаре-усреднителе, низком давлении стоков на выходе насосов, высокой температуре обмоток электродвигателей насосов (Н1, Н2 и Н3), пуске резервного насоса, отсутствии резервного питания АСУ ТП, неисправности АСУ ТП;

сигнализация о состоянии и режиме управления насосами и затворами;

индикация уровня в резервуаре-усреднителе, давления стоков на выходе насосов, температуры электродвигателей обмоток насосов (Н1, Н2 и Н3), температуры стоков на выходе насоса H1-4, расхода илового осадка на входе насосов Н2 и Н3.

В   зале   очистных   сооружений,   насосной   станции и  помещении технического персонала предусматривается звуковая аварийно-предупредительная сигнализация.

## 5.2. Питание средств контроля и управления

Питание автоматизированной системы управления технологическими процессами комплекса очистных сооружений, однофазное 220 В, 50 Гц, осуществляется от двух распределительных шкафов.

Питание датчиков давления, температуры, уровня и расхода обеспечивается от системы АСУ ТП.

## 5.3. Монтаж проводок

Электрические проводки для передачи управляющих и информационных сигналов выполняются кабелями с медными жилами.

Групповая прокладка кабелей и проводов предусматривается в лотках и коробах, которые прокладываются по металлоконструкциям, закрепленным на строительных конструкциях.

## 5.4. Электротехнические решения. (Электросиловое оборудование. Внутреннее электроосвещение.)

Силовое электрооборудование:

- номинальное напряжение - 380/220 В;

- номинальная частота - 50 Гц;

- количество фаз - 3;

- количество жил питающего кабеля - 4;

- количество кабельных вводов - 2;

- тип нейтрали трансформаторов - глухозаземленная;

- тип системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 - TN-C-S.

Установленная мощность энергопотребителей – 46 кВт. Рабочая мощность энергопотребителей - 28 кВт.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемников снабжение потребителей электроэнергией относится ко II категории в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

Для электроснабжения электроприемников очистных сооружений предусмотрены два распределительных шкафа 380/220 В, которые расположены в электрощитовой. Каждый распределительный шкаф имеет два кабельных ввода. Переключение кабельных вводов производится вручную.

Питание взаиморезервируемых электроприемников осуществляется от разных распределительных шкафов.

Для электроснабжения электроприемников насосной станции предусмотрено два распределительных шкафа 380/220 В, которые расположены в насосной станции. Питание этих шкафов выполнено от разных распределительных шкафов, расположенных в электрощитовой.

Климатическое исполнение и категория размещения распределительных шкафов по ГОСТ 15150-69-УХЛ4.

Степень защиты распределительных шкафов по ГОСТ 14254-96:

IP21 - в электрощитовой;

IP44 - в насосной станции.

Сеть рабочего освещения разделена на две группы, каждая из которых получает электропитание переменного однофазного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц от разных распределительных шкафов, за счет чего обеспечивается аварийное освещение при исчезновении питания на одном из двух кабельных вводов.

Часть светильников каждой группы рабочего освещения используется для дежурного освещения.

Электроосвещение производственных помещений выполняется светильниками     НСП-11, подвешенных на кронштейнах. Освещенность - 75 лк.

Сеть ремонтного освещения обеспечивается установкой ящиков с понижающим трансформатором на 12 В.

Освещенность рабочих мест выполнена в соответствии с требованиями               СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", а также ведомственными нормами.

Сети распределительная и освещения выполнены кабелем марки ВВГ.

Заземляющее устройство состоит из:

трех вертикальных заземлителей, соединенных между собой круглой сталью диаметром 12 мм;

заземляющих проводников из круглой стали диаметром 12 мм;

внутреннего контура по периметру здания, выполненного из полосовой стали 40x4 и являющегося главной заземляющей шиной.

К этой шине присоединить внешний проводник РЕ, шины PEN от щитков ЩО, а также все открытые и сторонние проводящие части.

Металлические корпуса шкафов соединены с главной заземляющей шиной проводом МГ 1x6 через болтовые соединения.

# 6. Охрана окружающей среды

## 6.1. Общая характеристика технологического комплекса биологических очистных сооружений

В состав технологического комплекса биологических очистных сооружений входят приемный резервуар-усреднитель, сблокированный с насосной станцией, и биологические очистные сооружения.

В приемном резервуаре-усреднителе с насосной  станцией осуществляется прием и усреднение сточных вод по расходу и загрязнениям, механическая очистка поступающих стоков от минеральных загрязнений, аэрация и предварительная очистка сточных вод от легкоокисляемых органических примесей, подача сточных вод на биологическую очистку. В здании насосной станции также осуществляется обезвоживание обработанного илового осадка, поступающего из здания биологических очистных сооружений, с получением обезвоженного и затаренного в мешки обезвоженного осадка. В здании биологических очистных сооружений осуществляется биологическая очистка сточных вод от всех органических соединений, фосфатов и азотосодержащих соединений и обеззараживание очищенной воды ультрафиолетовым бактерицидным облучением, а также ферментно-кавитационная обработка илового осадка.

Очищенная обеззараженная вода по самотечному коллектору отводится в реку, обработанный иловый осадок направляется на обезвоживание в насосную станцию. В аварийных случаях обработанный иловый осадок направляется на аварийные иловые площадки. Характеристика очистных сооружений представлена в таблице 6.1.

Характеристика очистных сооружений

Таблица 6.1.

| Наименование очистных сооружений, метод очистки | Наименование производства - источника сточных вод | Пропускная способность очистных сооружений (м3/сут.) | Эффективность очистки | % очистки | Место поступления очищенных сточных вод | Кол-во и характеристика отходов после очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование загрязняющего ингредиента | Концентрация загрязнений (мг/л) |  |  |  |
|  |  |  |  | до очистки | после очистки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Очистные сооружения сточных вод | Жилая застройка | 1000 | БПКполн | 220 | 3 | 98,6 | Рыбохозяйственный водоем | 1) Отбросы с решетки 0,22 куб. м/сут |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 250 | 3 | 98,8 |  |  |
|  |  |  | Азот аммонийный | 32 | 0,3 | 99 |  | 2) Песок из песколовки 0,2 куб. м/сут |
|  |  |  | Фосфор общий | 5,4 | 0,2 | 96,3 |  | 3) Смесь сырого осадка и избыточного активуного ила влажностью 99%. 10 м/сут |

## 6.2. Охрана от загрязнения водных источников

Для гарантированной очистки сточных вод от органических соединений, фосфатов и азотосодержащих соединений (аммонийного азота, нитритов, нитратов) предусматривается многоступенчатая очистка сточной воды на последовательной цепочке очистных аппаратов: резервуар-усреднитель → биореактор I ступени → биореактор II ступени → седиментатор → блок доочистки. В этих аппаратах последовательно осуществляются процессы очистки от легкоокисляемых органических примесей, окисления и деструкции органических соединений микроорганизмами (активным илом), удаление соединений азота процессами нитрификации и денитрификации, биологическое удаление фосфора трансформацией фосфорсодержащих  соединений внутри бактериальных клеток и вывод его из сточных вод с избыточным илом.

Для дезинфекции очищенной сточной воды и уничтожения патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и др.) применяется обеззараживание сточной воды ультрафиолетовым бактерицидным облучением. Сбрасываемая в реку очищенная сточная вода отвечает требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов». Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В случае протечек недостаточно очищенной или неочищенной сточной воды (при ремонтных работах, неисправностях запорной арматуры и пр.), она возвращается на очистку в голову технологического процесса в приемный резервуар-усреднитель. Сброс неочищенной сточной воды в реку полностью исключен.

Для предотвращения возможного загрязнения подземных водоносных горизонтов и подземных вод неочищенными сточными водами, что часто наблюдается в «классических» очистных сооружениях с заглубленными в землю железобетонными резервуарами-усреднителями, отстойниками, аэротенками, биофильтрами при их негерметичности предлагаемый комплекс биологических очистных сооружений из герметичных стальных аппаратов полностью располагается над поверхностью земли. Вынос очистных сооружений из земли радикально решает проблему предотвращения загрязнений подземных водных источников и позволяет постоянно визуально контролировать состояние очистных сооружений и оперативно принимать меры по устранению выявленных возможных негерметичностей и протечек сточной воды.

В процессе очистки сточных вод на комплексе биологической очистки не применяются какие-либо химические реагенты, введение которых в технологический процесс очистки сточных вод может привести к вторичному загрязнению сточных вод продуктами реагентной обработки сточной воды или к увеличению количества отходов.

Предлагаемый комплекс очистных сооружений по очистке сточных вод не использует питьевую воду в основном технологическом процессе.

Какие-либо сбросы загрязненных технологических стоков отсутствуют. От очистных сооружений имеется только одна линия водоотведения высокоочищенных сточных вод.

### 6.3. Охрана от загрязнений воздушного бассейна

При эксплуатации очистных сооружений канализационных стоков в атмосферу могут выделяться находящиеся в сточных водах в растворенном виде вредные вещества и вещества, не относящиеся напрямую к вредным, но имеющие неприятные запахи и могущие причинять ущерб окружающей среде и здоровью людей. В «классических» очистных сооружениях имеются открытые поверхности неочищенной сточной воды значительной площади (усреднители, отстойники, аэротенки, биореакторы), служащие источниками выделения в атмосферу вредных веществ и неприятных запахов. Наиболее интенсивно выделяются вредные вещества и неприятные запахи в аэротенках вследствие барботирования воздуха по всей площади аэротенков и малого коэффициента использования кислорода воздуха вследствие неэффективности простого барботажа, при котором массопередача кислорода из барботируемых пузырьков воздуха в окружающую сточную воду крайне незначительна. В прилагаемом комплексе очистных сооружений все процессы усреднения сточных вод, биологической очистки, доочистки, осаждения и отделения избыточного илового осадка осуществляются в закрытых вертикальных стальных очистных аппаратах, открытые водные поверхности отсутствуют. Насыщение сточной воды осуществляется в специальных эжекторных аппаратах – оксиджетах за счет подсоса воздуха напорной струей воды и динамического дробления и диспергирования подсасываемого воздуха в сточной воде микропузырьками с очень высокой поверхностью массопередачи и высокой степенью абсорбции и растворения кислорода. Вследствие этого коэффициент использования кислорода воздуха в 8-10 раз выше по сравнению с простым аэрированием в «классических» очистных сооружениях, соответственно меньше расход воздуха и  вынос паров сточной воды с воздухом в атмосферу.

В ходе биологической очистки сточной воды осуществляется процессы деструкции органических веществ в аэробных условиях под воздействием простейших микроорганизмов. Находящиеся в сточной воде микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности деструктируют органические загрязнения при одновременном потреблении кислорода. Процесс идет до образования безвредных конечных продуктов углекислого газа и воды с одновременным образованием новых микроорганизмов.

Одновременно с процессом аэробной деструкции органических веществ осуществляются процессы удаления соединений азота. В неочищенных бытовых сточных водах основная масса азота находится в виде аммонийного азота, который подвергается последовательно процессам нитрификации и денитрификации. Процесс нитрификации заключается в преобразовании аммонийного азота в нитраты и осуществляется в две стадии:

- NH4+ +1,5О2 → NO2- + H2O +2H+

На этой стадии азот аммонийный переводится в нитриты с образованием воды и кислоты.

- NО2- + 0,5О2 → NO3- + H2O

На этой стадии нитриты переводятся в нитраты с образованием воды

Суммарно процесс нитрификации выражается следующим уравнением:

NH4- + 2О2 → NO3- + H2O + 2H+

Процесс денитрификации заключается в преобразовании нитратного азота в свободный азот (газ), выделяющийся из сточной воды в атмосферу, и выражается условно следующим уравнением:

NO3- + 5/6CH3OH → N2 + 5/6CO2 + OH-

Процесс денитрификации аналогичен процессу аэробной деструкции органических соединений, только роль кислорода выполняет нитраты (NO3-).

В данном уравнении в качестве органического соединения приведен метанол, однако может быть любое другое органическое вещество, содержащее углерод, водород и  кислород.

Таким образом, в процессе очистки сточных вод образуются и выделяются в атмосферу только неопасные газы азот и углекислый газ, а также пары воды, уносимые с этими газами и остаточным воздухом.

Ввиду закрытости очистных аппаратов комплекса сооружений и интенсивной обработке сточной воды в оксиджетах и турбуджетах, вредные запахи от комплекса отсутствуют.

В соответствии с техническими условиями ТУ 4859-001-04111461-2004 для всех комплексных сооружений и установок очистки бытовых и промышленных сточных вод установлен размер санитарно-защитной зоны в размере от 15 до 30 метров в зависимости от производительности. Для предлагаемого комплекса сооружений размер санитарно-защитной зоны устанавливается равным 15 метрам, в то время как для «классических» очистных сооружений размер санзоны равен 150 метрам.

## 6.4. Охрана от загрязнений почвы

Технологический комплекс очистных сооружений занимает площадь 370 м2 или 0,037 га и требует для своего размещения минимального отвода земли. Для сравнения площадь, занимаемая  станцией биологической очистки сточных вод «Ручей» аналогичной производительностью, составляет 0,95 га, что в 25 раз больше площади, занимаемой технологическими сооружениями комплекса. Все оборудование комплекса расположено на поверхности земли, отсутствуют какие-либо заглубленные в землю аппараты или сооружения, что полностью исключает возможность загрязнения почвы неочищенными сточными водами в случае протечек оборудования или коммуникаций. Вследствие небольшого размера санитарно-защитной зоны, равной 15 метрам, протяженность сетей канализационных стоков минимальна и минимален риск загрязнения почвы при негерметичности этих сетей. При этом не требуется изъятия больших земельных площадей из землепользования.

Отходами производства являются:

- песчаная пулька влажностью 80-90% в количестве до 0,32 м3/сутки, складируемая на территории очистных сооружений на песковой площадке.

- отходящий от очистных сооружений затаренный обработанный обезвоженный иловый осадок влажностью до 80% в количестве до 0,64 м3/сутки.

По степени вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 г. №511 обработанный иловый осадок относится к пятому классу опасности, т. е. является неопасным. Иловый осадок отвечает требованиям Российского сертификата  и Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 г. к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений и может использоваться после проведения сертификации в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации опустыненных земель и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).

Принятый в данном техническом предложении метод ферментно-кавитационной обработки илового осадка успешно отработан на очистных канализационных сооружениях в г. Энгельсе Саратовской области, в г. Житомире на Украине и в г. Набережные Челны Республики Татарстан.

Имеется выданный государственным органом по сертификации продукции ФГУ «ЦАС» Волгоградский сертификат соответствия на иловый осадок сточных вод ОС г. Энгельса за № РОСС RU. ПО38. СО 2341, а также положительный отзыв ГУ ВНИАЛМИ №1106 от 17.10.2003 по результатам проведения агротехнического опыта использования обработанных в г. Энгельсе иловых осадков сточных вод в фермерском хозяйстве «Арена» на территории Серафимовического района Волгоградской области.

Обезвоживание осадка позволило отказаться от строительства и эксплуатации иловых площадок, являющихся источниками загрязнения почвы и воздушного бассейна и «головной болью» всех действующих канализационных очистных сооружений. Предусмотренные аварийные иловые площадки при нормальном технологическом режиме не эксплуатируются и предназначены для кратковременного эпизодического приема илового осадка в случае аварийных ситуаций с узлом обезвоживания. В целом строительство очистных сооружений канализации для поселка не оказывает вредного   воздействия на окружающую среду и само по себе является объектом охраны окружающей среды.

## 6.5. Расчет предотвращенного экологического ущерба

Расчет предотвращенного экологического ущерба производился согласно Временной методики определения предотвращенного экологического ущерба.   Методика  предназначена    для    получения   эколого -  экономической   оценки   ущерба,   предотвращаемого   в результате осуществления  природоохранных  мероприятий,

Учитывается   специфика   эколого  -  ресурсных  компонентов окружающей природной  среды  каждого  субъекта  РФ.

Эколого    -    экономическая   оценка   предотвращенного экологического ущерба  осуществляется  на  основе усредненных  данных, предоставленных для составления технических предложений за годовой период времени, учитывая специфику проектируемого объекта.  Для расчета использовались вещества, концентрация которых в поступающих сточных водах превышает ПДКр/х.

Оценка предотвращенного экологического ущерба

Таблица 6.2.

| № | Показатель | Концентра-ция в сточной воде, мг/л | Концентра-ция в очищенной воде, мг/л | ПДК, мг/л | Предотвращенный сброс, т/год | Величина предотвращенного экологического ущерба руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органические загрязнения по БПКполн | 220 | 3 | 3 | 158,41 | 46 605,8 |
| 2 | Взвешенные вещества | 250 | 3 | * | 180,31 | 26 524,5 |
| 3 | Азот аммонийный | 32 | 0,3 | 0,3 | 23,14 | 6 808 |
| 4 | Фосфор общий | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 3,796 | 1 116,82 |
|  | Итого: |  |  |  | 365,656 | 81055,12 |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Производительность и назначение очистных установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сооружения биологической очистки сточных вод 1000 м3/сут |
| Площади, занимаемые комплексом очистных сооружений |
| 1 | Санитарно-защитная зона, м | 15 |
|  | -габаритные размеры установки с учетом бытовых помещений, м -приемного резервуара, м. (для сокращения занимаемой площади, приемный резервуар может располагаться под зданием очистных сооружений ) | 15,0х15,0 9,0х12,0 |
|  | - высота сооружений, м. - высота здания, м | 13,0 15,0 |
| Качество очистки сточных вод |
| 2 | Гарантированная степень очистки | до требований сброса в рыбохозяйственные водоемы |
|  | БПКп | 3 мг/л |
|  | взвешенные вещества | 3 мг/л |
|  | Возможность утилизации: - очищенной воды - образующегося илового осадка и песка | да да |
| Ориентировочная стоимость (без учета транспортных расходов) |
| 3 | Рабочий проект в полном объеме | 4,2-4,5 |
|  | Изготовление и поставка оборудования, млн. руб. - материал – нержавеющая сталь - материал – сталь - материал - стеклопластик | 101,49 50,32 75,99 |
|  | Стоимость строительной части блочного здания млн. руб. | 27,37 |
|  | Пусконаладочные работы (без учета командировочных расходов) млн. руб. | 2,72 |
|  | Обслуживание в год (без учета командировочных расходов) млн. руб. | 0,4-0,5 |
| Эксплуатационные расходы |
| 4 | Расход электроэнергии, кВт на 1 м3, с учетом технологического процесса очистки сточных вод, работы насосной станции, переработки и обезвоживания илового осадка | 0,67 |
|  | Расход реагентов, т/год | отсутств. |
|  | Количество обслуживающего персонала с учетом смен и подсмены, чел. | 5 |
|  | -в смену, чел. | 1 |
| Сроки проведения работ |
| 5 | Сроки проектирования, мес. в том числе: | 5 |
|  | - стадия проект, мес. | 2 |
|  | - стадия рабочий проект, мес. | 3 |
|  | Сроки поставки оборудования , мес. (без учета транспортировки) | 5-6 |
|  | - сдача объекта в эксплуатацию – пусконаладочные работы мес. | 2 |

# 8. Расчет окупаемости

## 8.1.  Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

На основе предоставленных данных был произведен расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, в качестве ставок платы приняты усредненные показатели базовых нормативов платы. Основные показатели для расчета представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № | Определяемый показатель | Единица измерения | Количество поступающих загрязняющих веществ | Усредненный показатель ПДС | Количество сбрасываемых загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК полный | тО2/год | 80,3 | 5,66 | 2,19 |
| 2 | Ион аммония в перерасчете на азот | усл. т/год | 11,68 | 11 | 0,73 |
| 3 | Фосфат ион в перерасчете на фосфор | усл. т/год | 1,971 | 0,84 | 0,36 |
| 4 | Взвешенные вещества | усл. т/год | 91,25 | 10,6 | 8,2 |

Плата за сбросы будет исчисляться следующим образом:

Р = Кэ ∑ Рi х Wiн  + 5 х Рi х (Wi - Wiн), где

Кэ – коэффициент экологической значимости водохозяйственного участка

Рi – базовый норматив платы за сброс 1 т вещества

Wiн  - норматив ПДС

Wi – объем фактического сброса

Если не будет произведено строительство очистных сооружений, то в водое6м будут поступать стоки, в которых концентрация загрязняющих веществ будет превышать ПДС и следовательно сумма платежей составит:

Р = 0,21*(276567,8+1220857,5+72029,55+79848) = 346 354 руб.

Если произвести строительство очистных сооружений, то сбрасываемые сточные воды будут отвечать требованиям ПДКр/х , что меньше, чем ПДС и нормативы платы будут рассчитываться по формуле:

Р = Кэ ∑ Рi х Wi , где

Кэ – коэффициент экологической значимости водохозяйственного участка

Рi – базовый норматив платы за сброс 1 т вещества

Wi – объем фактического сброса

Р = 0,21*(2,19*730+8,2*2950+0,36*11090+0,73*5545) = 6922 руб.

Таким образом, строительство комплекса очистных сооружений позволит сэкономить до 339432 руб. в год.

  - Прогнозная схема перспективной утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов станицы Копанская (рекомендации для подготовки схемы, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ейского района).

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Ейского района и материалами генерального плана Копанского сельского поселения подготовлена Схема перспективной утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов станицы Копанская.

В СТП Ейского района приведен прогноз образования твердых бытовых отходов по населенному пункту в объеме 1232 тонны. В СТП района не определены параметры и места размещения объектов утилизации ТБО на расчетную перспективу, что не соответствует требованиям действующего Градостроительного законодательства. Необходимо внесение в схему соответствующих дополнений.

В генеральном плане поселения приведена следующая информация. «Санитарная очистка территории Копанского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывозом твердых бытовых отходов в поселении занимается МУП «Коммунальщик Ейского района» (вывоз ТБО 10 сельских поселений).

Приоритетной экологической проблемой в Копанском сельском поселении как и Ейском районе в целом является строительство полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, которая выработала свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. Свалки мусора в Копанском сельском поселении несанкционированны и требуют рекультивации.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети. В связи с этим необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия и в Копанском сельском поселении.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки, согласно которой территория поселения может быть отнесена к 4 зоне (Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края) и частично к первой зоне (Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона).

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные комплексы.

Схемой территориального планирования (?) муниципального образования Копанское сельское поселение предусмотрены следующие первоочередные мероприятия по организации санитарной очистки населенного пункта ст. Копанская:

- закрытие и рекультивация всех существующих свалок мусора;

- организация системы раздельного сбора отходов;

- строительство в северо-западной части поселения центрального предприятия по сортировке и переработке вторичного сырья и усовершенствованного полигона для захоронения не перерабатываемых отходов;

- организация пунктов и площадок приема и сортировки вторичного сырья на территории ст. Копанская и на крупных предприятиях поселения».

На проектном плане в составе генерального плана поселения отображены предложения по ликвидации существующих свалок и скотомогильников.

В соответствии с действующим законодательством необходимо:

- внести в СТП Ейского района сведения о параметрах и местоположении полигона ТБО в границах Копанского сельского поселения (или вне этих границ) – ОМС Ейского муниципального района;

- отобразить указанные изменения в генеральном плане Копанского сельского поселения (функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий) – ОМС Копанского сельского поселения;

- подготовить документацию по планировке (районного уровня) в отношении планируемых территорий размещения полигона ТБО – ОМС Ейского муниципального района;

- подготовить схему санитарной очистки населенного пункта станица Копанская  - ОМС Копанского сельского поселения;

-  подготовить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мест утилизации (захоронения) ТБО Ейского муниципального района -  ОМС Ейского района;

-  подготовить проектную документацию на строительство полигона ТБО.

  - Прогнозная схема газоснабжения территорий перспективной застройки станицы Копанская (рекомендации для подготовки региональной программы развития газотранспорной системы).

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Ейского района и материалами генерального плана Копанского сельского поселения подготовлена прогнозная схема газоснабжения территорий перспективной застройки станицы Копанская.

Схемой предусмотрено строительство магистрального газопровода общей производительностью  P1 =  420 тыс. м3/год, при норме потребления 300 м3 в год, см. Рис. 3.

Рис. 3. Прогнозная схема газоснабжения территории перспективной застройки станицы Копанская.

В связи с освоением первой очереди строительства, непосредственно примыкающего к существующей зоне жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов), предусмотрено подключение к существующим системам газоснабжения.

По мере инвестиционного освоения первой очереди строительства и начала второго этапа строительства (к расчетному сроку) площадью S2= 69,46 га (450 индивидуальных домов), предусмотрено строительство магистрального газопровода с обустройством трех газораспределительных щитов протяженностью L2= 6198 м, диаметром до 200 мм.

По завершению первой очереди строительства и освоения к расчетному сроку площади S3= 96,26+67,76 = 164,02 га (900 индивидуальных домов), предусмотрено подключение указанных домов к указанной системе газоснабжения.

В СТП Ейского района прогноз потребления природного газа для бытовых целей определен в количестве 7502 тыс. м3 в год или 4168 м3 в час. В СТП района не определены параметры и места размещения объектов газоснабжения на расчетную перспективу, что не соответствует требованиям действующего Градостроительного законодательства. Необходимо внесение в схему соответствующих дополнений.

В генеральном плане поселения мероприятия по газоснабжению территорий перспективной застройки не определены, на схемах не отображены.

В соответствии с действующим законодательством необходимо:

- внести в СТП Ейского района сведения о параметрах и местоположении магистральных объектов газоснабжения станицы Копанская районного значения;

- отобразить указанные изменения в генеральном плане Копанского сельского поселения (функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий);

- подготовить документацию по планировке (районного уровня) в отношении планируемых территорий размещения магистральных объектов газоснабжения Ейского муниципального района.

Строительство внутриквартальных сетей осуществляется на основе локальных проектных решений за счет индивидуальных застройщиков, по мере обращения с заявками на подключение. Проектные решения внутриквартальных сетей выполняются в составе документации по планировке.

  - Прогнозная схема электроснабжения территорий перспективной застройки станицы Копанская (рекомендации для подготовки региональной схемы развития электроэнергетики).

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Ейского района и материалами генерального плана Копанского сельского поселения подготовлена прогнозная схема электроснабжения территорий перспективной застройки станицы Копанская.

Схемой предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и линий электропередач мощностью P1 =  5600 кВт, см. Рис. 4.

Рис. 4. Прогнозная схема электроснабжения территории перспективной застройки станицы Копанская.

В связи с освоением первой очереди строительства, непосредственно примыкающего к существующей зоне жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов), предусмотрено подключение к существующим системам электроснабжения.

По мере инвестиционного освоения первой очереди строительства и начала второго этапа строительства (к расчетному сроку) площадью S2= 69,46 га (450 индивидуальных домов), предусмотрено строительство ВЛЭП напряжением U1= 35 кВ протяженностью L2= 690 м и ТП 35/10 кВ. Кроме того предусмотрены распределительные сети (кабельные) на номинальное напряжение U2=10 кВ протяженностью L3= 1025 + 350 + 790 = 2165 м и три групповых ТП 10/0,4 кВ.

По завершению первой очереди строительства и освоения к расчетному сроку площади S3= 96,26+67,76 = 164,02 га (900 индивидуальных домов), предусмотрено подключение указанных домов к указанной системе электроснабжения.

Средняя совокупная дополнительная нагрузка составит 5600 кВт, а в расчете на каждую подстанцию -  1880 кВт. Число трансформаторов устанавливается проектом, их установка осуществляется по очередям строительства.

В СТП Ейского района прогноз электропотребления для бытовых целей определен в количестве W=  6732 тыс. кВт.час в год при мощности Р= 1804 кВт.  В СТП района не определены параметры и места размещения объектов электроснабжения на расчетную перспективу, что не соответствует требованиям действующего Градостроительного законодательства. Необходимо внесение в схему соответствующих дополнений.

В генеральном плане поселения мероприятия по электроснабжению территорий перспективной застройки не определены, на схемах не отображены.

В соответствии с действующим законодательством необходимо:

- внести в СТП Ейского района сведения о параметрах и местоположении линейных объектов и головных сооружений электроснабжения станицы Копанская районного значения;

- отобразить указанные изменения в генеральном плане Копанского сельского поселения (функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий);

- внести в генеральный план Копанского сельского поселения сведения о параметрах и местоположении линейных объектов и головных сооружений электроснабжения станицы Копанская поселенческого значения;

- подготовить документацию по планировке (районного и поселенческого уровня) в отношении планируемых территорий размещения объектов электроснабжения Ейского муниципального района и Копанского сельского поселения.

Строительство внутриквартальных сетей осуществляется на основе локальных проектных решений за счет индивидуальных застройщиков, по мере обращения с заявками на подключение. Проектные решения внутриквартальных сетей выполняются в составе документации по планировке.

  - Прогнозная схема теплоснабжения (горячего водоснабжения) территорий перспективной застройки станицы Копанская.

Ввиду планируемой в документах территориального планирования организации локальной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) планируемых к строительству жилищных объектов с использованием внутридомовых нагревательных приборов, работающих на природном газе, невозможна разработка схемы централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения), как элемента инженерной инфраструктуры.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Суммарная стоимость инвестиционных проектов в сфере «Водоснабжение и водоотведение» составляет 671413 тыс. руб., при этом планируется дополнительное подключение к системе водоснабжения и водоотведение 1470 вновь строящихся домов. Таким образом, стоимость подключения одного дома составляет 456 743 руб. В связи с тем, что среднегодовой доход семьи значительно ниже указанной выше стоимости подключения, то финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения не может быть осуществлен только за счет средств потребителей и требуются финансирование инвестиционных проектов из средств местного бюджета и вышестоящих бюджетов.

Суммарная стоимость инвестиционных проектов в сфере «Газоснабжения» составляет 22693 тыс. руб. Настоящим документом предлагается подключение 1 очереди жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов) к существующей системе газоснабжения. К новым объектам газоснабжения будут подключены жилые застройки второго (450 домов) и третьего этапа строительства (900 домов). Стоимость подключения 1 жилого дома по предварительным расчетам составит 16810 руб. Строительство объектов будет осуществляться за счет средств потребителей.

Суммарная стоимость инвестиционных проектов в сфере «Электроснабжения» составляет 9812 тыс. руб. Настоящим документом предлагается подключение 1 очереди жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов) к существующей системе электроснабжения. К новым объектам электроснабжения будут подключены жилые застройки второго (450 домов) и третьего этапа строительства (900 домов). Стоимость подключения 1 жилого дома по предварительным расчетам составит 7268 руб. Строительство объектов будет осуществляться за счет средств потребителей.

Данные значения расчетной платы за подключения следует учесть при ее обосновании в целом по Краснодарскому краю, применительно к территории Ейского района.

Предложения для включения в программные документы, регламентирующие в соответствии с законодательством развитие систем газоснабжения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов, содержатся в табл. 1-3.

Таблица 1. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области утилизации твердых бытовых отходов на территории МО «Ейский район»

| Направление | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Величина капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПСД | СМР |
| В системе утилизации ТБО в районе станицы Копанская |
| Строительство полигона ТБО в районе н.п. Копанская | Отсутствует организованное захоронение бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил, в результате чего происходит загрязнение почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод | Строительство нового полигона ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций указанной группы поселений | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и на прилегающих территориях | 1500 | 8500 |
| Итого затрат по системе «Захоронение (утилизация) ТБО» | 2200 | 25545 |

Таблица 2. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области газоснабжения поселения (в ценах 2012 года)

| Направление | Мероприятие | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Величина капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| В системе газоснабжения н.п. Копанская |
| Строительство газопроводных сооружений | Строительство магистрального газопровода | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам газоснабжения | Строительство магистрального газопровода диаметром 200 мм протяженностью 6198 м | Обеспечение услугами газоснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 807 | 16141-21886 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Итого затрат по системе «Газоснабжение» | 807 | 21886 |

Таблица 3. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области электроснабжения поселения (в ценах 2012 года)

| Направление | Мероприятие | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Величина капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| В системе электроснабжения н.п. Копанская |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство воздушных линий электропередач | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 690 м | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 37 | 733 |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство кабельных линий электропередач | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2165 м | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 159 | 1846-3184 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство трансформаторной подстанции | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ТП-35/10 кВ | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 94 | 1888 |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство трансформаторной подстанции | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ТП-10/ 04 кВ в количестве 3 шт. | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 177 | 3540 |
| Итого затрат по системе «Электроснабжение» | 467 | 9345 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

При оценке параметров инвестиционных проектов Программы и прогнозировании экономических и тарифных последствий ее реализации использовались следующие общие предположения:

- уровень собираемости платежей за оказанные потребителям  услуги и поставленные тепловую энергию, питьевую воду принят на уровне 100%;

- уровень оплаты предприятиями систем ЖКХ услуг сторонних организаций принят на уровне 100%;

- темпы прироста тарифов на тепловую энергию, а также услуги ЖКХ принимаются равными прогнозным значениям предельных темпов роста соответствующих тарифов, устанавливаемым ФСТ РФ;

- темпы прироста заработной платы сотрудников предприятий систем ЖКХ  соответствуют прогнозным значениям предельных темпов роста заработной платы, устанавливаемым ФСТ РФ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В УСЛУГАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИВЕДЕНА В МАТЕРИАЛАХ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# Таблица 1.

# Расчетная потребность в  добавленной электрической мощности по группам потребителей согласно материалам СТП Ейского района.

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1804 | 6732 |
| 2 | Наружное освещение | 90 | 337 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 189 | 707 |
| 4 | Итого: | 2084 | 7775 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1459 | 5443 |

# Таблица 2.

# Расчетная потребность в объемах природного газа по группам потребителей согласно материалам СТП Ейского района.

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения с проектируемым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | Жилые дома | 4400 |  |  |
|  | а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
|  | б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 1316 | 731 |
|  | в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 1 |  | 1316 | 731 |
| 2 | Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 66 | 37 |
|  | ИТОГО по п. 1-2 |  | 1382 | 768 |
| 3 | Отопление жилых домов |  |  |  |
|  | -от индивидуальных отопительных приборов |  | 6097 | 3387 |
|  | Всего по п. 1-3 |  | 7479 | 4155 |