ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК-М»

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Трудового  сельского поселения

Ейского района  Краснодарского края

на период  2016-2035 гг.»

2016 г.

| Документ разработан: ООО «Восток-М» 355008, Ставропольский край г. Ставрополь ул. Гражданская,9 Тел./факс: (8865) 28-39-19 E-mail: 283919@mail.ru | Всего страниц: Программа – 129 стр. |
| --- | --- |

Заказчик: Администрация Трудового

сельского поселения Ейского района

Краснодарского края

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2016-2035 гг.

| Директор ООО «ВОСТОК-М» | __________________М.В. Ноздрин МП (подпись) |
| --- | --- |
| Глава Трудового сельского поселения | _______________Е.А. Симонихина МП (подпись) |

2016 г

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

Трудового сельского поселения

Ейского района Краснодарского края

от __________20___ № ___

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Трудового сельского поселения Ейского района

на период до 2035 года

Оглавление

1.ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

| 1. | Паспорт программы…………………………………………………….. | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………….. | 11 |
| 2.1 | Основные показатели системы теплоснабжения…………………….. | 11 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоснабжения……………………… | 11 |
| 2.3 | Основные показатели системы водоотведения………………………. | 15 |
| 2.4 | Основные показатели электроснабжения…………………………….. | 16 |
| 2.5 | Основные показатели системы газоснабжения………………………. | 21 |
| 2.6 | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО…….. | 24 |
| 2.7 | Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения …………………………………………..…………… | 25 |
| 2.8 | Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения ……………………………………………………. | 25 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы ........………………………. | 26 |
| 3.1 | Перспективы развития муниципального образования…………………….. | 26 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………… | 32 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры..…… | 35 |
| 4.1 | Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг………………………………………………………………..…….. | 35 |
| 4.2 | Целевые показатели потребления населением Трудового сельского поселения Ейского района каждого вида коммунального ресурса………….… | 38 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………….. | 39 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…… | 43 |

2.  ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИЛЫ К ПРОГРАММНОМУ

ДОКУМЕНТУ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................... 50

2.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения ..................... 51

2.1.1 Институциональная структура ...................................................................... 51

2.1.2 Характеристика системы электроснабжения ............................................... 51

2.1.3 Баланс мощности …........................................................................................ 53

2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета .................................................. 53

2.1.5 Зоны действия источников ресурсов ............................................................ 53

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному  образованию в целом ........................................................................ 53

2.1.7 Надежность работы  …................................................................................... 55

2.1.8 Качество поставляемого ресурса .................................................................. 55

2.1.9 Воздействие на окружающую среду …......................................................... 56

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и  транспорта ресурса ……………………………………..…..57

2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе снабжения .......... 59

2.2 Анализ существующего состояния системы газоснабжения ........................ 59

2.2.1 Институциональная структура ......................................................................59

2.2.2 Характеристика системы газоснабжения ..................................................... 59

2.2.3 Балансы мощности и ресурса ........................................................................ 60

2.2.4 Доля поставки ресурса по приборам учета ….............................................. 60

2.2.5 Зоны действия источников ресурсов ............................................................ 60

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом ......................................................................... 61

2.2.7 Надежность работы системы газоснабжения .............................................. 61

2.2.8 Качество поставляемого ресурса ….............................................................. 62

2.2.9 Воздействие на окружающую среду............................................................. 63

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта  ресурса……………………………………...…. 64

2.2.11 Технические и технологические проблемы в системе …………............. 65

2.3 Анализ существующего состояния системы водоснабжения ....................... 65

2.3.1 Институциональная структура ….................................................................. 65

2.3.2 Характеристика системы водоснабжения .....................................................66

2.3.3 Балансы мощности и ресурса ........................................................................ 67

2.3.4 Доля поставки ресурса по приборам учета .................................................. 67

2.3.5 Зоны действия источников ресурсов …........................................................ 67

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса и по муниципальному  образованию в целом ………………………………………..….......... 68

2.3.7 Надежность работы системы водоснабжения ..............................................68

2.3.8 Качество поставляемого ресурса ………...................................................... 69

2.3.9 Воздействие на окружающую среду............................................................. 69

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса…………………………………..……..  70

2.3.11 Технические и технологические проблемы в системе ............................. 70

2.4 Анализ существующего состояния системы водоотведения .......................  71

2.4.1 Институциональная структура .....................................................................  71

2.4.2 Характеристика системы водоотведения ....................................................  71

2.4.3 Балансы мощности и ресурса .......................................................................  73

2.4.4 Доля поставки ресурса по приборам учета .................................................  74

2.4.5 Зоны действия источников ресурса ….........................................................  74

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и муниципальному образованию в целом ............................................................................. 74

2.4.7 Надежность работы системы водоотведения …..........................................  75

2.4.8 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости  производства и транспорта ресурса в сфере газоснабжения ..........  76

2.4.9 Технические и технологические проблемы в системе ….........................    76

2.5 Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. ……………………………………………..……….……………...  77

2.6 Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО......  77

2.6.1 Характеристика системы сбора и утилизации ТБО....................................77

2.6.2 Расчет перспективного количества образующихся отходов………….…..77

2.6.3 Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами ……………………………………………………………………….…..79

2.6.4 Предложения по модернизации системы сбора, транспортировки и сортировки отходов………………………………………………………………….…...80

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН  ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ

СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ...................   81

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального  образования ………………………………………………………….… 81

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы ..................................................   87

4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ....................................................................................................... .    90

4.1 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов……………………..………...………………………….…. 90

4.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства ........................................................................................................ 98

4.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов.....99

4.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического  уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-,  водоснабжение и  водоотведения ……………………………………………..…100

4.5 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Трудового сельского поселения Ейского района, с учетом достижения организациями, осуществляющими  электро-, газо-,  водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на  окружающую среду............................................................................................................................. 101

4.6 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности пос. Советский............................102

4.7 Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом ............ 102

4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии ...102

4.7.2. Действующие тарифы на услуги газоснабжения ......................................102

4.7.3. Действующие тарифы на услуги по водоснабжения................................ 103

4.7.4. Действующие тарифы на услуги водоотведения …................................. 103

4.8 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за  коммунальные услуги, в том  числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на  реализацию программы на соответствие критериям доступности ………................................................................................................ 104

5 ПРОГРАММА  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ........................................................................ 106

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы ….…...119

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Трудового сельского поселения .............................................................................................. 120

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры ...................................................................................... 120

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности ........................................................................... 123

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры .......................................................................... 123

6.6  Предложения по организации реализации инвестиционных проектов … 125

6.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры…….................................................................................................. 126

6.8 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг…………… . 127

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ………………………………………...……128

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района на период до 2035 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития Трудового сельского поселения Ейского района, предусмотренными Генеральным планом,  разработанным на основании муниципального контракта № 2 от 27 июня 2012 года, утверждённым  Решением  Совета муниципального образования Ейский район (далее также – Генеральный план).

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района Краснодарского края на период 2016-2035 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» ; - Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона Российской Федерации от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов»; - Разработанный и утвержденный Генеральный план и Правила землепользования и застройки Трудового сельского поселения Ейского района Краснодарского края; -«Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года» Минрегионразвития России, апрель 2012 года; -Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; -Постановление Правительства РФ №782 от 05.09.2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | Администрация Трудового сельского поселения Ейского района |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Восток-М» |
| Цели Программы | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных программ организаций комплекса Трудового сельского поселения и муниципальных целевых программ Трудового сельского поселения. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 7. Использование системы частно -государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или со финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. |
| Целевые показатели Программы | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы. Целевые показатели потребления населением Трудового сельского поселения Ейского района по видам коммунальных ресурсов. Показатели воздействия на окружающую среду. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2035 год. Этапы осуществления программы: первый этап – с 2016 по 2025 гг.; второй этап – с 2026 по 2035 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет: 1. Водоснабжение – 94690,82 тыс. руб., 2. Водоотведение – 55319,3 тыс. руб., 3. Электроснабжение – 1006,95тыс. руб., 4. Газоснабжение – 17102,86тыс.руб. 5. Капитальный ремонт и реконструкция дорог - 67086,78 тыс. руб. 6. Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан- 731,22 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства в районе. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: 1. Бюджетные средства (местного, краевого бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ. 2. Заемные средства. 3. Средства частных инвесторов. |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Трудового сельского поселения Ейского района обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов, частично  водоотведение. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

ООО «Коммунальщик» использует в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО, ИП используют в производственной деятельности собственное оборудование или имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» -ОАО «Кубаньэнергосбыт» Ейский филиал | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»- ОАО «Кубаньэнергосбыт» Ейский филиал | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Коммунальщик» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | ООО «Коммунальщик» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «КРАСНОДАРРЕГИОНГАЗ» г. Ейск | ОАО «КРАСНОДАРРЕГИОНГАЗ» г. Ейск | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Коммунальщик»" | --- | Прямые договора | Прямые договора |

Трудовое сельского поселения Ейского района, входит в состав муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

Поселок Советский (административный центр) является населенным пунктом в составе Трудового сельского поселения Ейского  района.

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

В настоящее время источниками теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Трудового сельского поселения являются индивидуальные газовые водогрейные колонки, отопительные котлы. Отопление социальных объектов, школы, детского сада,   административных объектов, а также среднеэтажной жилой застройки осуществляется от газовой котельной №36, которая расположена по адресу: пос. Советский, ул. Спортивная, 25.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

ООО «Коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, административных, социальных и  промышленных предприятий и организаций  Трудового сельского поселения Ейского района.

В 2015 году система водоснабжения Трудового сельского поселения Ейского района имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица №2.2.1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 297,534 |
| Подача в сеть | м3/сут | 297,534 |
| Реализация воды | м3/сут | 143,150 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 29,56 |
| Количество водозаборов | ед. | 6 |
| Общая протяженность сетей | км | 19,500 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 17,000 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | н/д |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | - |
| Количество водонапорных башен | ед.\м3 | 6 |
| Количество резервуаров | ед.\м3 | - |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВт ч/м3 | 1,019 |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 2469 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут. чел. | 130 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 90 |

Водоснабжение Трудового сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальщик»  от 6 артезианских скважин, из которых  вода поступает прямо в водовод  диаметром 65-100 мм, затем через  разводящие сети диаметром 100 -200 мм и  к потребителю.

В состав основных сооружений ООО «Коммунальщик» входят:

1) 6 артезианских скважин, производительностью – 108,6

м3/сут.;

2) разводящие водопроводные сети диаметром 65-200 мм;

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригады водопроводчиков, укомплектованные специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Трудового сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. Стальные, чугунные и асбестоцементные трубы имеют износ 90 -100%. В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что  сети в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

А также, необходим ремонт водонапорных башен, так как в летний период, когда вода чаще используется на полив. В этот период вода поступает в разводящий водопровод очень плохого качества. На основании утвержденной схемы водоснабжения Трудового сельского поселения необходимо произвести разведочные изыскания на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям и строительство новой скважины и ВБР.

Общая протяженность водопроводных сетей  Трудового сельского поселения  составляет 19,500 км.

Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода техническая - условно питьевая

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселка Советского, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов  Трудового сельского поселения  частично соответствует фактической  водоподаче, частично не соответствует. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водопо- дачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельском населенном пункте существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену водопроводной сети.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ООО «Коммунальник» | за1м3 с НДС | 33,01 | 35,72 | 35,72 | 36,82 | 39,20 | 39,20 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦ и Т КК от 25.11.2013 №35/2012-окк | Приказ РЭК ДЦ и Т КК от 05.12.2013 №69/2013-окк | Приказ РЭК ДУ и Т КК от 17.12.2014 №71/2014-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013 31.07.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | 01.07.201431.12.2014 | 01.01.201530.06.2015 | 31.06.2015 17.12.2015 |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2025г.г. | 2026-2035г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 19,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2, 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 52,25 | 60,767 | 61,028 | 61,289 | 61,550 | 62,491 | 63,536 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 27,17 | 35,687 | 42,741 | 48,226 | 55,84 | 59,721 | 61,706 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 25,08 | 25,08 | 18,287 | 13,063 | 5,711 | 2,77 | 1,83 |
| Уровень потерь | % | 48 | 48 | 35 | 25 | 10,93 | 5,3 | 3,5 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 27,17 | 35,687 | 42,741 | 48,226 | 55,84 | 59,721 | 61,706 |
| населению (техническая) | тыс. м3 | 27,17 | 35,687 | 42,741 | 48,226 | 55,84 | 59,721 | 61,706 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 101,06 | 101,06 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Трудовом сельском поселении имеется только в центральных частях поселка Советский.

Территория индивидуальной жилой застройки  Трудового сельского поселения  централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Проектом генерального плана предполагается реконструкция системы централизованного водоотведения  в поселке Советский, с использованием существующей сети. Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, расположенные в северо-восточной части поселка Советский, проектная производительность которых составляет 350 м3/сутки. На первую очередь необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений.

Система канализации проектируется полностью раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям. На  КОС стоки подвергаются очистке. А затем  сбрасываются  на поля. Основными объектами канализования на расчетный срок должны стать объекты социальной инфраструктуры, административные здания, общественные здания, школа, детский сад, жилые дома.

Для обеспечения существующей индивидуальной жилой застройки и проектируемой малоэтажной жилой застройки проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 39 км канализационных сетей расчетного диаметра.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана, его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

1) тенденциями фактического водоотведения;

2) положениями новых руководящих документов в области энерго и водосбережения.

Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. (ожид.) | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025г.г. | 2026-2035г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0525 | 0,07 | 0,175 | 0,175 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | 20 | 50 | 50 |
| Общая протяжённость сетей | км | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 9,8 | 13,2 | 16,59 | 16,59 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3/год | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0525 | 0,07 | 0,175 | 0,175 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0525 | 0,07 | 0,175 | 0,175 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0525 | 0,07 | 0,175 | 0,175 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0525 | 0,07 | 0,175 | 0,175 |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией Трудового сельского поселения  является Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Ейский филиал.

Электроснабжение Трудового сельского поселения  осуществляется от двух подстанций: ПС-35/10 кВт «Советская» с трансформаторами тока 1*2500кВт.

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребители (населенные пункты, промышленные и с/х объекты) | Техническое состояние | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Советская» | 2,5 МВА | пос. Советский, пос. Большевик, пос. Заря, пос. Дальний, с/х объекты. | Удовлетворительное. | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»- ОАО «Кубаньэнергосбыт» -Ейский филиал |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения Трудового сельского поселения Ейского района  приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Трудовое сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ЗТП, КТП, КТПП | шт. | 27 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 4,716 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 30 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА | 4,716 |
| 8. | Суммарное потребление поселения (среднемесячное) |  | Генплан стр.192 |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2015 г.) | шт | 30 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 0,03 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВА. | 0,03 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 65 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 74,81 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | - |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания и социальной сферы.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВт и до 0,4 кВт.

В Трудовом сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 92 КТП, ЗТП, в которых установлено 99 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 4,716 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет составляют 100%. Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 65 %.

Схема построения сетей 110 кВт в сочетании со схемой построения сетей 35 кВт и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Трудового сельского поселения Ейского района.

Но при увеличении нагрузок Трудового сельского поселения существующие сети 0,4 кВт не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» -Ейский филиал осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал  взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в Трудовом сельском  поселении Ейского района проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

1) эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

2) утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Трудового сельском поселении Ейского района по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Трудовом  сельском поселении  показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по Трудовому сельскому поселению.

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за1 кВт.ч, с НДС | 3,23 | 3,62 | 3,62 | 3,76 | 3,76 | 4,12 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление РЭК ДЦ и Т КК от 05.12.2012 г.№ 76/2012-э и РЭК ДЦ и Т КК от 03.07.2013 г.№ 42/2012-э | Постановление РЭК ДЦ и Т КК от 26.12.2013 г.№ 99/2013-э и РЭК ДЦ и Т КК от 18.07.2014 г.№ 86/2012-э | Постановление РЭК ДЦ и Т КК от 17.12.2014 г.№ 74/2014-э и РЭК ДЦ и Т КК от 24.06.2015 г.№ 48/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013 - 30.06.2013 г. | 01.07.2013 -31.12.2013 г. | 01.01.2014 - 30.06.2014 г. | 01.07.2014 - 31.12.2014 г. | 01.01.2015 - 30.06.2015 г. | 01.07.2015 -31.12.2015г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) на ПСД за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- 550 руб. для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»- ОАО «Кубаньэнергосбыт» Ейский филиал.

Технические и технологические проблемы в системе.

Значительное увеличение потребления электроэнергии Трудового сельского поселения  района бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Трудового сельского поселения  существующие сети 10(6)-0,4 кВт не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом  линий электропередач.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4 кВт распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. (ожид.) | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2025г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность ТП | мВт, А | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,726 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Общая протяжённость сетей | км | 74,81 | 74,81 | 74,81 | 74,81 | 74,81 | 74,81 | 74,81 |
| Получено электроэнергии от поставщика | мил.кВт.ч. | 1,466 | 1,466 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 3,609 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению Трудовое сельское поселение  газифицировано природным газом. Газоснабжение Трудового сельского поселения осуществляет ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей»  .

Существующая потребность в газе по Трудовому  сельскому поселению составляет:  на  нужды населения – 193,425 м3/ч или 1694,405 тыс. м3/год;

В Трудовом сельское поселение природный газ по газопроводу высокого давления поступает до газораспределительной станции ГРС «Советская». От газораспределительной станции по газопроводам среднего давления природный газ поступает до газораспределительных пунктов расположенных  в поселке Советский, поселке Заря  и поселке Большевик,  после чего по разветвленной сети низкого давления поступает потребителям.

Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Трудовом сельском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Трудового сельского поселения  нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Трудового сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

1) использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

2) введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

3) увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

1) большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2) во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа;

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 4,39 | 5,05 | 5,05 | 5,26 | 5,26 | 5,65 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Постановление РЭС ДЦ и Т №22/2012 от 14.12.2012 г. | Постановление РЭС ДЦ и Т №8/2013 от 17.04.2013 г. | Постановление РЭС ДЦ и Т №11/2014 от 14.06.2014 г. |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. | 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. | 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. | 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. | 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица №2.5.2 |
| --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2015г. (ожид.) | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2025г. | 2026-2035г. |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |
| Реализация газа потребителям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммун.-быт. предприятия непроизв. хар-ра | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - населению | тыс. м3 | 1694,405 | 1970,593 | 1979,065 | 1987,537 | 1996,009 | 2026,508 | 2060,396 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории Трудового сельского поселения  услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от населения, эксплуатацию полигона ТБО и санитарную уборку территории осуществляет МУ «Труд». Вывоз ТБО от административных зданий, частного сектора и многоквартирных домов осуществляют ООО «Коммунальщик».

МУ «Труд»  при администрация Трудового сельского поселения, которое осуществляет периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц и сбора мусора непосредственно от домовладений. Вывоз ТБО и ЖБО от административных зданий, частного сектора и многоквартирных домов осуществляет ООО «Коммунальщик» осуществляет вывоз с помощью мусоровоза марки ГАЗ 3309 и мусоровоза  КАМАЗ -4425.

Администрация осуществляет вывоз с помощью одного трактора МТЗ-82.1. Сбор твердых бытовых отходов (далее – ТБО) осуществляется тарным способом с использованием контейнеров объемом 0,75 м3, расположенных на специальных контейнерных площадках в жилых, общественных, промышленных и рекреационных зонах населенного пункта, и бестарным способом с использованием кольцевых маршрутов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенного пункта в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор и регулярный вывоз крупногабаритных отходов на территории Трудового сельского поселения не осуществляется. На балансе администрации отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью трактора. В 2015 году было вывезено 1970 м. куб ТБО и 10 м. куб ЖБО. Общая сумма платы за представленные услуги составила 625523,24 рубля (оплачено 579067,89 руб. =92,8%)

В настоящее время отходы свозятся на свалку находящуюся в поселке Симоновка, которая расположена в 15-30 км от населенных пунктов трудового СП. На свалку в основном, поступают бытовые и строительные отходы, образующиеся от жизнедеятельности населения, предприятий, а также при очистке территорий от стихийных свалок. Вывоз мусора на её территорию запрещен, требуется ликвидация. Техникой предприятия СХП «Советское» производится буртование мусора. Но в связи с дефицитом средств в  бюджете поселения, ликвидация свалки не представляется возможной.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) в не канализованных жилых домах накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах, которые в большинстве своем не имеют гидроизоляции, что приводит к фильтрации сточных вод в поверхностные и грунтовые воды без очистки.

Вывоз жидких бытовых отходов (откачка септиков и туалетов) от населения частного сектора и юридических лиц осуществляет ООО «Коммунальник», имеющий специальную технику для оказания подобных услуг.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района.

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах водо- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Ейском районе  реализуется целевая программа, направленная на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Трудового сельского поселения  и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Трудовом сельском поселении  направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

ООО «Коммунальщик», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Трудового сельского поселения Ейского района, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

С экономической точки зрения поселение имеет аграрную направленность. По территории Ейского района проходят важные транспортные артерии районного и краевого значения. А также железная дорога стратегического значения, проходящая вдоль федеральной трассы Р-268.По территории Трудового СП проходят дороги местного значения. Протяженность дорог

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развиты сектор общественного питания. Полностью отсутствует добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых (C), млн. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 472,3 | 484,95 | 524,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 174 | 189,5 | 205,9 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 37,0 | 42,7 | 48,4 |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 40,5 | 23,8 | 36,0 |

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство, розничная торговля.

Сельское хозяйство. На территории Трудового сельского поселения Ейского района функционируют следующие сельскохозяйственные предприятия: СХП «Советское», 35 крестьянских фермерских хозяйства и 187 личных подсобных хозяйств.

СХП «Советское» филиал ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск» существует с 1961 года. Предприятие специализируется на сельскохозяйственном растениеводстве, производстве зерновых культур, подсолнечника и животноводческой продукции.

Для улучшения труда сельхоз товаропроизводителей построен доильный зал с современным оборудованием, применяется сбалансированное кормление коров, что позволяет получать 6400 и более тонн молока в год.

Применяя новые ультраспелые и скороспелые сорта озимых культур, новые технологии их выращивания, хозяйство получает наивысшие валовые сборы по Ейскому району, так в текущем году получено 38 тыс. тонн зерна при урожайности 49 ц /га. По валовому сбору зерна это наилучший показатель по району, а по урожайности хозяйство заняло третье место в районе.

СХП «Советское» динамично развивается, ведет техническое перевооружение, приобретается новая техника: тракторы ХТЗ, кормозаготовительный комбайн Полесье 250 культиваторы КРН-8, катки КЗК-9,2 и другая техника. Отремонтировано 13 шт. зерноуборочных комбайнов, что позволяет оперативно проводить уборку урожая зерновых и зернобобовых культур.

В перспективе развития предприятия дальнейшее совершенствование модернизации оборудования на фермах, улучшение труда и быта работников.

В 2005 году введено в эксплуатацию доильное оборудование «Де Лаваль», а так же переоборудованы и реконструированы 2 корпуса для продуктивного содержания 400 голов коров. Общая сумма реконструкции и оборудования составила 14,6 млн. руб.

Местоположение  предприятия на землях сельскохозяйственного назначения, на территории эксплуатируемых зданий и сооружений комплекса по откорму крупного рогатого скота. Площадь согласно межеванию 6,7 га – в пользовании.

Комплекс рассчитан на 400 голов коров 200 голов молодняка. Поголовье  размещено в 3-х корпусах из которых: 2 корпуса для беспривязного содержания коров и нетелей и 1 корпус для телят.

В доильном зале установлен танк-охладитель молока фирмы «ДеЛаваль», который позволяет охлаждать молоко до 5 градусов, что позволяет хранить молоко до момента отгрузки на молочные заводы Краснодарского края, сохраняя его качество. Реконструкция корпусов позволяет содержать коров в беспривязном состоянии, размещать их по продуктивному и физиологическому состоянию. Оборудование доильного зала позволяет вести учет продуктивности по каждой корове с внесением данных в компьютер.

Валовой сбор зерновых СХП «Советское» в 2013 году составил 38,9 тыс. тонн, при урожайности 55,3 ц/га., в 2014 году получено 35,6 тыс. тонн зерновых при урожайности – 48,0  ц/га, в 2008 году –  45 тыс. тонн при урожайности 56,1  ц/га.  Подсолнечника в 2013 году получено – 3,3 тыс. тонн, урожайность - 19,3 ц/га, в 2014 году  выращено 4,9 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 28,5 ц/га.

Валовое производство молока в 2012 году составило 6,3 тыс. тонн, в 2013 году – 6,3 тыс. тонн. Удой на 1 фуражную корову в 2014 году составил 5472 кг, в 2015 году за первое полугодие – 2675 кг  молока. В хозяйстве оборудован цех по приготовлению и рациональной раздаче кормов. В хозяйстве имеется прочная кормовая база, ежегодно заготавливаются корма высокого качества.

Информация по хозяйствующим субъектам 
Трудового сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | 4 | 4 | 4 |
| Число КФХ, ед. | 35 | 35 | 35 |
| Число ЛПХ, ед. | 846 | 846 | 846 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | 16232 | 16232 | 16232 |
| Площадь КФХ, га | 1244,7 | 1244,7 | 1244,7 |
| Площадь ЛПХ, га | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, тыс.руб. | 190557 | 333472 | 352957 |
| Объем произведенной продукции КФХ, тыс.руб. | 18100 | 32400 | 35300 |
| Объем произведенной продукции ЛПХ, тыс.руб. | 20200 | 24800 | 25000 |

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2015

| Категория | Кол-во, единиц | Площадь, га | Числен-ность занятых, чел. | Объем производства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 4 | 16232 | 890 | 352957 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 35 | 1244,7 | 80 | 35300 |
| Товарные ЛПХ | 187 | 25 | 360 | 25000 |

Основные направления - выращивание зерновых, подсолнечника,  производство КРС (мясное и молочное производство).

На территории поселения в 187 ЛПХ содержится 41 корова, 12000 птицы.

В 2010 году 1 владелец ЛПХ сдал документы в центр занятости для перехода в индивидуальные предприниматели по выращиванию КРС. 2 владельца ЛПХ прошли обучение по выращиванию овощей с капельным орошением,  2 - по выращиванию цыплят бройлеров на яйцо и 1 человек по выращиванию свиней в условиях ЛПХ. В поселении имеется 3 теплицы площадью 250 кв. м.

В поселении создано культурное пастбище площадью 28 га, переданное в аренду владельцам  КРС, которые организовали  общество «Буренка». В 2014 году  все владельцы КРС с избытком были обеспечены сеном, за 2 укоса было собрано 200 тонн сена.

На территории поселения  реализуется краевая программа «Социальное развитие села». В 2014 году из краевого и федерального бюджета были выданы субсидии: по погашению процентной ставки по кредитам на газификацию; на строительство теплиц, за сданную продукцию животноводства.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Трудовом сельском поселении

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые (в весе после доработки), тыс. тонн | 37,21 | 41,60 | 41,8 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Овощи- всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| сельскохозяйственных организаций | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,400 | 0,300 | 0,300 |
| Молоко, тыс. тонн | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| сельскохозяйственных организаций | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Яйца, млн. шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| в личных подсобных хозяйствах | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Крупный рогатый скот, голов | 3417 | 3450 | 3452 |
| сельскохозяйственных организаций | 3289 | 3320 | 3320 |
| в личных подсобных хозяйствах | 128 | 130 | 132 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота - коровы, голов | 1195 | 1191 | 1191 |
| сельскохозяйственных организаций | 1150 | 1150 | 1150 |
| в личных подсобных хозяйствах | 45 | 41 | 41 |
| Овцы и козы, голов | 50 | 50 | 52 |
| Птица, тыс. голов | 20 | 21 | 21 |

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в поселении ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

## Строительство в сельском поселении практически не ведется, связано это, прежде всего, с неразвитой инфраструктурой (водо-, электро-, газо- и теплоснабжением).

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Трудового  сельского поселения Ейского района, «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2025 года»,  позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица №3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2016г. (ожид.) | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2025 | 2035г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации электроэнергии | млн.. кВт. ч | 2,143 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,786 | 2,985 |
| населению | млн кВт. ч | 1,772 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,390 | 2,563 |
| прочим потребителям | млн. кВт. ч | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,396 | 0,422 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,8 | 114,5 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 27,17 | 35,687 | 42,741 | 48,226 | 55,84 | 59,721 | 61,706 |
| населению | тыс. м3 | 24,69 | 33,207 | 40,261 | 45,746 | 53,360 | 57,241 | 59,226 |
| Прочим потребителям | тыс. м3 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2015 г.) | % | 100,00 | 116,3 | 116,8 | 117,3 | 117,8 | 119,6 | 121,6 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 246,8 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 405,0 | 493,9 | 983,9 |
| от населения | тыс. м3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 270,0 | 352,4 | 757,2 |
| от прочих пользователей | тыс. м3 | 126,8 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 141,5 | 226,7 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2015 г.) | % | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 105,3 | 164,1,4 | 2,0 | 3,98 |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 1707,016 | 1721,029 | 1734,341 | 1747,653 | 1841,118 | 1841,539 | 1841,539 |
| населению | тыс. м3 | 1413,885 | 1427,898 | 1441,210 | 1454,522 | 1547,987 | 1548,408 | 1548,408 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 293,131 | 293,131 | 293,131 | 293,131 | 293,131 | 293,131 | 293,131 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2015 г.) | % | 100,9 | 101,9 | 102,85 | 103,8 | 110,47 | 110,5 | 110,5 |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. куб.м/ год | 2,132 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,55 | 2,97 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. куб.м/ год | 2,051 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | 2,26 | 2,47 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2015 г.) | % | 104,1 | 107,1 | 109,09 | 111,08 | 113,2 | 114,8 | 125,2 |

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения Трудового сельского поселения

Ейского района коммунальных услуг

Исходные данные:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума–0,5 % населения (по предварительным данным Администрации: (общая численность населения Трудового сельского поселения – 2469 чел.) – 12 человек.

- среднедушевые доходы населения в Трудовом СП -  14881,77 руб. на человека в месяц (по предварительным данным на апрель 2015 г.)

Средняя заработная плата по Краснодарскому краю – 23753 р.

- прожиточный минимум на душу населения на 4 квартал  2015 г. – 9261 руб. (Министерством труда и социального развития Краснодарского края 3 февраля 2016 года приказом № 98).

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в Трудовом  сельском поселении с централизованным  холодным водоснабжением, частичным водоотведением, оборудованных приборами учета.

- Численность населения – 2469 чел

- Численность населения с водоотведением – 326 чел.

Таблица 4.1.1

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг или фактический расход | Ед. измерения | Проект тарифов | Ед. измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 3,9 | куб.м./чел/ мес. | 39,2 | руб./куб.м | 1835,012 |
| Водоотведение | 3,88 | куб.м./чел/ мес. | 31,39 | руб./куб.м. | 476,455 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домовладениях  с централизованным холодным водоснабжением, частично водоотведением,  составит 2311,467 тыс.руб.

1.2 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в Трудовом сельском поселении с централизованным  газоснабжением, электроснабжением, оборудованных приборами учета.

- Численность населения – 2469  чел.

- По данным  ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей», объём потребленного газа населением за 2015 год составил  2068,034 тыс. м3

Таблица 4.1.2

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг или фактический расход | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 69,8 | куб.м. на 1чел. в мес. | 5,65 | руб./куб.м | 11684,394 |
| Электроэнергия | 72,3 | кВт. на 1чел. в мес. | 4,12 | руб./куб.м | 8828,249 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домовладениях  с газоснабжением и электроснабжением, составит  20512,643 тыс.руб.

Итого общая прогнозируемая плата за коммунальные услуги составляет 23447,633 тыс.руб.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней семьи :

Др=(23447633)/(2469х12х14881,77)=5,32 %

Полученные значения показывают, что доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе средней семьи ниже самого высокого уровня доступности.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 5,32 %, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100% ,

где

12х5,32/2469х100=2,59 %

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 4.2. Целевые показатели потребления населением Трудового сельского  поселения каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 чел.

Таблица № 4.2.1

| Индикаторы | Ед. изм. | 2015 г. | 2020 гг. | 2025 гг. | 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 72,3 | 133,33 | 133,33 | 133,33 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | в мес. |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | в мес. |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. | 69,8 | 85,0 | 85,0 | 84,9 |
|  | в мес. |  |  |  |  |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. | 0,862 | 0,925 | 0,975 | 1,08 |
|  | в год |  |  |  |  |

## Удельное водопотребления и водоотведения рассчитано исходя из норм, установленных на территории Трудового сельского поселения. За расчетный период, должно увеличиться число абонентов,  подключенных к системе водоснабжения в связи со строительством новых сетей, а также в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению, в частности установки индивидуальных приборов учета, по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов (умывальники, души, ванны, унитазы).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Трудового сельского поселения  возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Трудового сельского поселения представлена:

1) инвестиционными проектами в электроснабжении (в части наружного освещения);

2) инвестиционными проектами в водоснабжении;

3) инвестиционными проектами в водоотведении;

4) инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2015г.-2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020– | 2021-2025 гг. | 2026-2035 гг. | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 41384,61 | 16788,78 | 17970,7 | 14205,0 | 60072,9 | 60019,25 | 210441,24 | Обосновывающие материалы, - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 1.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 23037,8 | 11300,0 | 14850,0 | 11205,0 | 47821,4 | 54778,55 | 162992,75 |  |
| 1.2. Строительство сетей водоснабжения и сооружений водозабора | тыс. руб. | 18346,811 | 5488,78 | 3120,7 | 3000,0 | 12251,5 | 5240,7 | 47448,49 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 21730,77 | 24325,2 | 18685,2 | 13000,00 | 101799,4 | 118965,1 | 298505,67 | Обосновывающие материалы, - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 6656,97 | 14560,2 | 10304,3 | 7000,0 | 40000,0 | 43000,0 | 121521,47 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 15073,8 | 9765,0 | 8380,9 | 6000,0 | 61799,4 | 75965,1 | 176984,2 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению/наружное освещение/ | тыс. руб. | 1045,11 | 2750,4 | 2750,4 | 5000,0 | 23333,2 | 30245,43 | 65124,54 | Обосновывающие материалы, - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей и оборудования по электроснабжению | тыс. руб. | 1045,11 | 2750,4 | 2750,4 | - | - | - | 6545,91 |  |
| 3.2.Строительство воздушных линий, систем автоматизации | тыс. руб. | - | - | - | 5000,0 | 23333,2 | 30245,43 | 58578,63 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 10480,0 | 8979,99 | 6582,88 | 0 | 0 | 0 | 26042,87 | Обосновывающие материалы -Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 4.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, | тыс. руб. | 1200,00 | 4779,99 | 3400,00 | 0 | 0 | 0 | 9379,99 |  |
| 4.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП, рекультивация земельного участка | тыс. руб. | 9280,00 | 4200,0 | 3182,88 | 0 | 0 | 0 | 16662,88 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 74640,49 | 52844,37 | 45989,18 | 32205,00 | 185205,5 | 209229,78 | 600114,32 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 41219,88 | 37590,59 | 34487,58 | 18205,0 | 87821,4 | 97778,55 | 317103,0 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 33420,61 | 15253,78 | 11501,6 | 14000,00 | 97384,1 | 111451,23 | 283011,32 |  |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в разделах «Обосновывающих материалов».

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2014 года с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны бюджетные средства (местного, краевого бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

1) денежные средства бюджетов разных уровней;

2) заемные денежные средства кредитных организаций;

3) привлеченные средства инвесторов;

4) прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

1) действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

2) путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

1) модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий

осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

2) развитие жилищно-коммунального хозяйства  осуществляемое в рамках «Государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства (утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1169) Сроки реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Трудового сельского поселения  Ейского района   Краснодарского края (далее – СП) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Трудового сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Краткая характеристика сельского поселения

Общая площадь -16488 Га;

Численность населения (на 01.01.2014) – 2469 тыс. чел.;

Общая площадь жилищного фонда – 55,0 тыс. м2. из них 52,2 тыс.м² относится к индивидуальному жилью и 2,8 тыс.м²  многоквартирные жилые дома( по данным  на 01.01.2015 года).

Население и организации Трудового сельского поселения Ейского района обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным  холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Горячее водоснабжение отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности. В частности, услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляет ООО «Коммунальщик», которому  муниципальное имущество передано на праве хозяйственного ведения.

Иные предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или иное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Территория

Трудовое сельское поселение является административно-территориальной единицей Ейского района и включает в себя следующие населенные пункты: административный центр - поселок Советский и посёлки Большевик, Заря, Дальний. Трудовое сельское поселение Ейского района расположено в центральной части района в 35 км от райцентра г. Ейска. Протяжённость территории поселения с севера на юг составляет 16 км, а с востока на запад – 14 км. Площадь территории составляет 16488 га.

Территория Трудового сельского поселения граничит:

- в восточной части с Ейским сельским поселением;

- в южной части с Ясенским сельским поселением;

- в западной части с Моревским и Камышеватским сельским поселением;

- в северной части с Кухаривским и Красноармейским сельским поселением.

Доля земель сельскохозяйственного назначения в поселения составляет 98%.

Климат

Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.

Характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -4,1º С (январь) до 23,7ºС (июль). Минимальная температура воздуха зимой может достигать -36ºС, максимальная летом – 39-42ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190-210 дней. Толщина снежного покрова не превышает 15см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28см.

Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-западные, а зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется, от  3,6 до 5,5 м/сек. Число дней с сильным ветром (больше 15м/с) колеблется от 20 до 44 в год. Наибольшая скорость ветра в холодный период достигает 40 м/с.

Большая часть осадков выпадает в летнее время, в виде дождя ливневого характера и составляет 438 мм в год.

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Население

Численность постоянного населения Трудового сельского поселения на 01.01.2015 года составляет 2469 человек (1,8% от общей численности Ейского района). Плотность населения на проектируемой территории составляет 15,3 чел/км2.

Трудовое сельское поселение входит в состав Ейского района и включает в себя 4 населенных пункта: административный центр пос. Советский, пос. Большевик, пос. Заря и пос. Дальний.  На проектируемой территории сложилась моноцентричная система расселения населенных пунктов – 77 % населения сконцентрировано в пос. Советском, 12% – в пос. Большевик, 7% - в пос. Заря и 4% - в пос. Дальний.

По типологии внешних форм расселения на проектируемой территории развитие получило роевое расселение. Что касается типологии самих населенных пунктов, то пос. Советский относится к большим сельским населенным пунктам (от 1 до 3 тыс. человек), пос. Большевик – к средним (от 200 до 1000 чел.), а пос. Дальний и Заря – к малым (до 200 человек).

Плотность населения в границах административного центра относительно  высока и составляет 12,3  чел/га, что объясняется  «стесненной» застройкой  и достаточно компактным проживанием жителей поселка.

Анализ демографических процессов сельских поселений Ейского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более низкая рождаемость, смертность на уровне среднекраевых показателей, более низкий миграционный прирост. Если рассматривать динамику естественного и механического движения населения за последние несколько лет, то в сельской местности Ейского района наблюдается незначительный рост рождаемости и снижение смертности.

В период 1995-2007 годы наблюдается небольшое увеличение численности с 139,1 до 140,9 тыс. чел., в основном за счет прироста городского населения. В динамике рождаемости наблюдается снижение ее уровня в период 1990-2001 года и увеличением с 2002 по 2007 год. При этом стоит отметить, что уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городской.

Районные показатели смертности находятся на уровне общекраевых. Четкой закономерности их снижения либо увеличения не наблюдается. Можно отметить, что наблюдалась более высокая смертность в Ейском районе в период 1999-2003 годы, а в настоящее время, начиная с 2003 года, складывается тенденция снижения смертности. Важным моментом является тот факт, что смертность сельского населения выше, чем городского. В период 2000-2007 годы смертность сельского населения выросла с 15 до 17,1 умерших на 1000 населения.

Поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости почти в 2 раза в Ейском районе на протяжении 17-летнего периода наблюдается естественная убыль населения, которая составляет от 5 до 8 чел на 1000 населения, что намного выше показателей 1990 года, когда данный показатель  составлял 1,4 чел. на 1000 населения.

По состоянию на конец 2007 года миграционный приток населения составил 8,2 чел. на 1000 населения. Следует отметить, что в период 1997-2001 годы более высокий уровень миграции наблюдался в сельской местности, а в 2002-2007 годы – наоборот, в городской.

За счет того, что миграционный прирост превышал естественную убыль в среднем на 10-20% в районе и шел устойчивый рост численности населения.

Непосредственно в Трудовом сельском поселении ситуация следующая. В рассматриваемый период  2005-2009  годы наблюдается рост рождаемости — с 9,2  до 10,0  человек на 1000 населения, снижение смертности — с 17,1 до 15,5 человек на 1000 населения. Миграционный прирост населения невысок и в среднем составляет от 1 до 3 человек на 1000 населения, что значительно ниже среднекраевых показателей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Трудовом сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края. Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура населения Трудового сельского поселения характеризуется средней долей населения старше трудоспособного возраста (24,3 %) и высокой долей населения молодых (трудоспособного) возрастов (59,7 %) (таблица № 1).

Таблица 1

| Возраст | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Все население | 2469 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15лет) | 395 | 16 |
| Трудоспособного возраста (ж. 16-54/м. 16-59 лет) | 1474 | 59,3 |
| Старше трудоспособного возраста (ж. от 55/м. от 60 лет) | 600 | 24,3 |

Анализ экономической ситуации

Экономика Трудового сельского поселения ориентирована на развитие  сельского хозяйства, торговли, оказания услуг.  В сельском поселении  действует СХП «Советское», 35 крестьянских фермерских хозяйства и 187 личных подсобных хозяйств.

СХП «Советское» филиал ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск» существует с 1961 года. Предприятие специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых культур и подсолнечника. Одной из доминирующих отраслей экономики поселения является торговля. На потребительском рынке Трудового сельского поселения осуществляет деятельность 9 магазинов, 1 предприятие общественного питания на 280 посадочных мест.

Однако, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей всё ещё ниже, чем в среднем по краю и  по району.

Таблица 2. Численность занятых по сферам экономики (с учетом предприятий малого бизнеса)

| № п/п | Отрасли экономики | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1330 | 90,21 |
| 2 | Добыча полезных ископаемых | 0 |  |
| 3 | Обрабатывающие производства | 0 |  |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8 | 0,54 |
| 5 | Строительство | 0 |  |
| 6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 25 | 1,7 |
| 7 | Дома культуры, библиотеки | 20 | 1,36 |
| 8 | Транспорт и связь | 7 | 0,47 |
| 9 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 |  |
| 10 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 20 | 1,36 |
| 11 | Образование | 22 | 1,51 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15 | 1,02 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 27 | 1,83 |
|  | Итого: | 1474 | 100 |

Основу с/х угодий Ейского района составляет пашня, на долю которой приходится около 2/3 от общей их площади. Намного выше этот показатель в Трудовом сельском поселении – пашня здесь занимает доминирующее положение в составе с/х угодий, что в значительной степени предопределило специализацию большинства с/х организаций на производстве растениеводческих видов продукции. В составе посевных площадей села выделяются зерновые культуры, подсолнечник. Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в поселении ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

Вторая важнейшая отрасль сельского хозяйства Трудового сельского поселения – животноводство – представлено разведением КРС. Прогноз социально-экономического развития Трудового сельского поселения Ейского района на 2016 год разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Краснодарского края, муниципального образования Ейский район на 2017 год и на период до 2018 года с учетом прогнозных показателей крупных и средних предприятий, организаций агропромышленного комплекса, транспорта, данных Управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район, анализа социально-экономического развития территории  за предшествующий год и истекший период текущего года. Показатели прогноза разработаны с учетом оценки негативного влияния мирового кризиса и эффекта от реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости и оздоровления экономики.

Разработка параметров прогноза развития экономики в 2016-2018 годах осуществлялась  с учетом  сохранения неблагоприятной ситуации  на рынке кредитования и сокращения спроса на производимую предприятиями района продукцию.

В их числе выделяются:

Основным сельхозпроизводителем является: СХП «Советское».

В 2016 году ожидается рост объема продукции сельхоз производителей на 106,9 %  к 2016 году, что составит 892760,0 тысяч рублей.

В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, а именно в производстве зерна прогнозируется увеличение в 2016 году на 102,2 % к 2015 году и составит 46 тыс. тонн. В производстве подсолнечника увеличение по сравнению с 2015 годом на 2,2 %, что составит 4,6 тысяч тонн. Увеличение производительности овощей, плодов и ягод, винограда по отношению к 2015 году не прогнозируется.   Увеличение численности поголовья крупного рогатого скота так же не планируется, показатель останется прежним 0,7 тыс. тонн до 2018 года.

- В производстве молока в 2016 году прогнозируется увеличение на 1,6 %, численность поголовья крупного рогатого скота на 3,0 %.

Помимо производственной сферы неотъемлемой и весьма важной составной частью экономики Трудового сельского поселения является непроизводственная сфера или сфера услуг. Потребительский рынок характеризуют следующие данные розничной торговли и общественного питания.

Оборот розничной торговли в 2016 году увеличится на 13,1 % по сравнению  с оценкой 2015 года и составит 483,88  млн. рублей.

В 2016 году  оборот общественного питания  возрастет на 9,3 % и составит  8,96 млн. рублей.

Прогнозируется увеличение объема платных услуг населению, так по оценке  2015 года он  составляет 104,72 млн. рублей, а в 2016 году увеличится на 10,1 %, что составит 115,25 тыс. рублей.

Транспортные услуги населению Трудового СП представлены только сухопутными их видами – автомобильным. Транспортные услуги по перевозке пассажиров, жителей Трудового сельского поселения, осуществляются автобусами индивидуального предпринимателя. Налажено автобусное сообщение: 6 раз в день жителей населенных пунктов сельского поселения доставляет автобус в г. Ейск и обратно.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Площадь жилищного фонда Трудового СП по состоянию на 01.01.2015 г.

составляет 55 тыс. м2. В таблице 2.1 представлены площади жилищного фонда, обеспеченные основными системами инженерного обеспечения.

Таблица 2.1. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения

| Инженерные коммуникации | Площадь, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 55,0 |
| В т.ч. централизованное | 55,0 |
| Газоснабжение | 53,877 |
| Канализация | 9,492 |
| В т.ч. централизованное | 9,492 |

2.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения

2.1.1 Институциональная структура

На территории Трудового сельского поселения осуществляет  производство, передачу и распределение электроэнергии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал

2.1.2 Характеристика системы электроснабжения

Основными источниками электроснабжения потребителей Трудового сельского поселения, питающихся от сети 10 кВ ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал, электроснабжение Трудового сельского поселения  осуществляется от подстанции: ПС-35/10 кВт «Советская» с трансформаторами тока 1*2500кВт.

принадлежащих Ейские РЭС.

На подстанции «Советская» установлен трансформатор мощностью 2,5 МВА,          Распределение электроэнергии от подстанции ПС-35/10 кВт «Советская»  осуществляется через ВЛ – 10 кВт,  и дальше по разводящим сетям 0,4 кВт поступает потребителям. Прокладка электросетей воздушная

По данным ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал " максимальная нагрузка трансформаторов составляет:

1. На подстанции «Советская» - 65%.

Износ оборудования ПС составляет – 80%.

Общая протяженность линий электропередач по территории Трудового сельского поселения составляет 74,810 км, в том числе:

1.Протяженность ВЛ -10 кВт составляет 36,265 км, ВЛ-0,4 составляет 38,545 км с общим износом 50%;

Таблица 2.1.2. 1.Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)- 10/0,4 кВт.

| № п/п | Номер ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВт, А | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |
| 1 | С-1-454 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 2 | С-1-460 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 3 | С-1-464 | 63 | ЛЭС | ЛЭС |
| 4 | С-1-465 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 5 | С-1-474 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 6 | С-1-480 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 7 | С-3-462 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 8 | С-3-477 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 9 | С-3-475 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 10 | С-3-478 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 11 | С-3-468 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 12 | С-5-466 | 100 | ЛЭС | ЛЭС |
| 13 | С-5-467 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 14 | С-5-731 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 15 | С-5-733 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 16 | С-5-473 | 400 | ЛЭС | ЛЭС |
| 17 | С-5-479 | 60 | ЛЭС | ЛЭС |
| 18 | С-7-456 | 100 | ЛЭС | ЛЭС |
| 19 | С-7-457 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 20 | С-7-458 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 21 | С-7-459 | 160 | ЛЭС | ЛЭС |
| 22 | С-7-495 | 100 | ЛЭС | ЛЭС |
| 23 | С-7-727 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 24 | С-7-732 | 60 | ЛЭС | ЛЭС |
| 25 | С-7-735 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 26 | С-9-476 | 250 | ЛЭС | ЛЭС |
| 27 | С-9-729 | 2х400 | П/Х « Советское» | П/Х « Советское» |

2.1.3 Баланс мощности ресурса

В таблице 2.1.3.1 представлены обобщенные сведения о выработке и потреблении электрической энергии.

Таблица 2.1.3.1 Сведения о выработке и потреблении электрической энергии

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. |
| 1 | 1. Потребление электроэнергии потребителями | млн. кВт.ч | ~ 2,143 |
| 2 | 2. Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6-10 кВт ЦП в зимний максимум нагрузок энергосистемы, | МВт•А | 0,03 65 |
| 3 | 3. Средняя загрузка трансформаторов ТП 6(10)/0,4кВт в часы максимума нагрузки энергосистемы | % |  |
| 4 | 4. Количество отходящих фидеров 6-10 кВт от ЦП | Ед. | 6 |

2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Общедомовыми приборами учета электрической энергии оборудовано 100 % потребителей, квартирными приборами учета оборудовано 100% потребителей в связи с этим составление баланса проводилось на основании количества израсходованного ресурса, предъявленных к оплате объемов потребленной электрической энергии.  Небаланс между расчетным произведенным количеством электрической энергии и отпущенной потребителям переносится на потери при  транспортировке ресурса.

2.1.5 Зоны действия источников ресурсов

Основным  источником электроснабжения потребителей Трудового сельского поселения, питающихся от сети 10 кВт, являются ПС 35/10 кВт «Советская», принадлежащая ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал".

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Информация об объеме свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 10 кВ с дифференциацией по всем

уровням напряжения за 2015 год  ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал " в таблице 2.1.6.1.

Объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Таблица 2.1.6.1

| № п\п | Центр питания | Напряжение, кВ | Наименование ТП | Мощность трансформатора, кВт,А | Резерв мощности, кВт,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Советская» | 10/0.4 | С-1-454 | 160 | 35 |
| 2 | ПС «Советская» | -- | С-1-460 | 250 | 45 |
| 3 | ПС «Советская» | -- | С-1-464 | 63 | 40 |
| 4 | ПС «Советская» | -- | С-1-465 | 160 | 50 |
| 5 | ПС «Советская» | -- | С-1-474 | 160 | 50 |
| 6 | ПС «Советская» | -- | С-1-480 | 160 | 20 |
| 7 | ПС «Советская» | -- | С-3-462 | 160 | 10 |
| 8 | ПС «Советская» | -- | С-3-477 | 160 | 150 |
| 9 | ПС «Советская» | -- | С-3-475 | 250 | 50 |
| 10 | ПС «Советская» | -- | С-3-478 | 160 | 20 |
| 11 | ПС «Советская» | -- | С-3-468 | 160 | 50 |
| 12 | ПС «Советская» | -- | С-5-466 | 100 | 40 |
| 13 | ПС «Советская» | -- | С-5-467 | 250 | 100 |
| 14 | ПС «Советская» | -- | С-5-731 | 160 | 200 |
| 15 | ПС «Советская» | -- | С-5-733 | 160 | 50 |
| 16 | ПС «Советская» | -- | С-5-473 | 400 | 20 |
| 17 | ПС «Советская» | -- | С-5-479 | 60 | 40 |
| 18 | ПС «Советская» | -- | С-7-456 | 100 | 50 |
| 19 | ПС «Советская» | -- | С-7-457 | 160 | 370 |
| 20 | ПС «Советская» | -- | С-7-458 | 160 | 10 |
| 21 | ПС «Советская» | -- | С-7-459 | 160 | 20 |
| 22 | ПС «Советская» | -- | С-7-495 | 100 | 60 |
| 23 | ПС «Советская» | -- | С-7-727 | 250 | 50 |
| 24 | ПС «Советская» | -- | С-7-732 | 60 | 100 |
| 25 | ПС «Советская» | -- | С-7-735 | 250 | 50 |
| 26 | ПС «Советская» | -- | С-9-476 | 250 | 70 |
| 27 | ПС «Советская» | -- | С-9-729 | 2х400 | 60 |

2.1.7 Надежность работы системы

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

. отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

. значительный износ сетей электроснабжения.

2.1.8 Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

. отклонение напряжения от своего номинального значения;

. колебания напряжения от номинала;

. не синусоидальность напряжения;

. не симметрия напряжений;

. отклонение частоты от своего номинального значения;

. длительность провала напряжения;

. импульс напряжения;

. временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

. стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В;

. допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

. допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

. требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

В таблице 2.1.8.1 предоставлена информация о качестве обслуживания потребителей ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал".

Таблица 2.1.8.1 Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2015 год.

| № п/п | Наименование показателей | Обозначение в методических указаниях* | Утверждено на 2015год | По данным организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт 2015 | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | Пп | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг | Птсо | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

* Методические указания разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст.524)

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных

материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

При строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В таблице 2.1.10.1 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал".

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал" представлены в таблице 2.1.10.2.

Таблица 2.1.10.1 Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Показатель | Единица измерения | I полугодие 2015г. | II полугодие 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1. | Группа "Население" |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,76 | 4,12 |

Таблица 2.1.10.2 Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-  ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал".

| № п/п | Уровень напряжения в точке присоединения Кв | Стандартизированные тарифные ставки |
| --- | --- | --- |
|  |  | С2i руб./км | С4i руб./кВт |
| С 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г. |
| 1 | Свыше 15 до 150 кВт включительно |
| 1.1 | 0,4 | 116930 | 498,9 |
| 1.2 | 6-10 | 206791 | 498,9 |
| С 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г. |
| 1 | Свыше 15 до 150 кВт включительно |
| 1.1 | 0,4 | 58465 | 249,45 |
| 1.2 | 6-10 | 103395,5 | 249,45 |
| С 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. |
| 1 | Свыше 15 до 150 кВт включительно |
| 1.1 | 0,4 | - | - |
| 1.2 | 6-10 | 206791 | 213,7 |

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности;

С4i - - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи

Экономически обоснованная плата

За технологическое  присоединение электропринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно по одному источнику  электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет 500 метров в сельской местности) к объектам сетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Краснодарского края:

| N N п/п | Наименование организации | Плата /руб/ 2015г. | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»-ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал " | 550,0 | Постановление РСТ по Краснодарскому краю №35 от 24.12.2014г. |

2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения:

В настоящее время  ПС ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал " в Трудовом СП имеют значительный проценты износа и требуется их реконструкция.          Существующие разводящие сети 0,4 кВт, обеспечивающие электроснабжение Трудового СП, имеют ряд недостатков:

- техническое состояние электросетевого оборудования, находящегося на балансе ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал, имеют 50 % износа;

Для создания надежной системы электроснабжения Трудового СП по сети 0,4 кВт требуется провести мероприятия по её реконструкции.

2.2 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

2.2.1 Институциональная структура

ОАО «КРАСНОДАРРЕГИОНГАЗ» г. Ейск  является ресурсоснабжающей организацией Трудового сельского поселения и отвечает за поставку природного газа.  ОАО «КРАСНОДАРРЕГИОНГАЗ» г. Ейск  осуществляет подачу природного газа потребителям и эксплуатацию газораспределительных систем природного газа.

2.2.2 Характеристика системы газоснабжения

В Трудовом сельском поселении  система централизованного газоснабжения введена в эксплуатацию в 1996-1997 году. Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005-0,3 МПа включительно), высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 МПа, 2кат. 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительной станции;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Трудового СП.

В Трудовом сельском поселении газ используется на нужды приготовления пищи и бытовой горячей воды.

Природным газом газифицированы: население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые предприятия, котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

В Трудовом сельском поселении газифицировано 3  котельные и 706 потребителей, эксплуатируются – 5 ГРП и 3 ГРУ. Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

Таблица 2.2.2.1 Краткая характеристика системы газоснабжения  природным газом

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, всего | км | 38,317 |
| 2 | Протяженность существующего подземного газопровода |
|  | -среднего давления | км | 20,968 |
|  | -низкого давления | км | 20,445 |
| 3 | Протяженность существующего надземного газопровода |
|  | -среднего давления | км | 3,929 |
|  | -низкого давления | км | 46,511 |
| 7 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ, ГРШ) | шт. | 5 |
| 8 | Уровень газификации природным газом | % | 80 |
| 9 | Уровень износа системы газоснабжения | % | 40 |

2.2.3 Балансы мощности и ресурса

ОАО «КРАСНОДАРРЕГИОНГАЗ» г. Ейск  была предоставлена информация о потреблении природного газа населением с 2014 по 2015 гг.

(таблица 2.5.3.1).

Таблица 2.2.3.1 Потребление природного газа населением.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Трудовое СП |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Потреблено природного газа населением | тыс. м3 | н\д | н\д | н\д | 1, 694 405 |

2.2.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки природного газа по общедомовым приборам учета потребителям Трудового сельского поселении поселения составляет 100 %, по квартирным приборам учета 100 %.

2.2.5 Зоны действия источников ресурса

Место расположения газораспределительных пунктов представлено в таблицах 2.2.5.1 и 2.2.5.2.

Таблица 2.2.5.1 Место расположения газораспределительных пунктов

| № п/п | № ГРП | Адрес ГРП | Проектный расход мах. м3/ч | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | пос. Советский, ул. Ленина-пр. Победы | 750 | ООО «Газпром газораспределение Ейск» |
| 2 | 2 | пос. Советский, ул. Юбилейная | 750 |  |
| 3 | 3 | пос. Советский, ул. Краснодарская-ул. Спортивная | 750 |  |
| 4 | 4 | пос. Заря, ул. Центральная | 750 |  |
| 5 | 5 | пос. Большевик, ул. Мичурина | 750 |  |

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают.

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и сельскому поселению  в целом.

Информация о резерве ресурсов отсутствует.

Таблица 2.2.6.1 Суммарные годовые расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) Трудового сельского поселения.

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Бытовые нужды населения | млн. м3 | 1,694/0,147 | 11,7/0,147 |
|  | Всего | млн. м3 | 1,694/0,147 | 11,7/0,147 |

2.2.7 Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход  газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемости или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью - свойство сохранять работоспособность до наступления

предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а

также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и

(или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными показателями.

Рассматривая систему газоснабжения Трудового сельского поселения можно говорить об удовлетворительном состоянии надежности системы.

2.2.8 Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»).

Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства

Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме

случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Система газоснабжения Трудового сельского поселения отвечает требованиям качества.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения являются:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых (таблица 2.2.9.1).

Таблица 2.2.9.1 Состав газообразного топлива

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен Сероводород | Содержится в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Диоксид углевода | 0,1-0,7 |
| Оксид углевода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания;

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и

радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений). Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Вред для окружающей природной среды связан в первую очередь с выбросом в атмосферу двуокиси серы, золы, окислов азота и т.п. Присутствие оксидов серы в атмосфере оказывает негативное влияние на жизнедеятельность животных и растений: диоксид серы взаимодействует с кислородом воздуха с образованием SO, и в конечном счете H2S04. В почвах, подверженных техногенному загрязнению, происходит значительное возрастание не только валового содержания серы, но также и водорастворимых сульфатов. При загрязнении почв серой резко увеличивается число сероокисляющих микроорганизмов Thio-baciUus noveVus и сероокисляющих грибов, что служит хорошим индикатором загрязнения биосферы соединениями серы. В почвах с непромывным водным режимом и при аэробных условиях сера накапливается в виде гипса или в составе легкорастворимых солей.

При умеренном содержании гипс положительно влияет на свойства почв и даже используется для мелиорации солонцов. При высоких уровнях накопления гипс образует плотные скопления, что резко ухудшает физические свойства почв. Растения избирательно поглощают серу в соответствии с физиологическими потребностями; при долговременном воздействии даже низких концентраций SO. содержание элемента в тканях растений может возрастать в 2—2,5 раза по сравнению со средним фоновым уровнем. Поэтому аккумуляция серы в растениях может служить индикатором техногенных воздействий.

Выбросы сернистого газа в биосферу, а также последующее под-кисление водоемов, почвенного и растительного покрова оказывает существенное воздействие на живые организмы, которое проявляется во влиянии на земные экосистемы (например, ожоги листьев, поражение хвои) и на здоровье человека.

Косвенное воздействие выражается, например, в поражении наземной растительности вследствие изменения метаболических процессов в почве и соответствующего изменения характера питания растений, в гибели гидробионтов в результате образования токсических соединений (алюминия, тяжелых металлов) при снижении рН.

2.2.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса в сфере газоснабжения

Розничные цены на природный газ в 2015 для бытовых нужд населения, реализуемый ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей»  представлены в таблице 2.2.10.1

Цены на природный газ для бытовых нужд населения

Таблица 2.2.10.1

| № п/п | Условия | Тариф с 01.07.2015 г. | Норматив потребления | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./м3 | м3 в месяц | руб./мес. на 1 чел. |
| 1 | Для газовой плиты при наличии центрального отопления центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 11,3 | 59,44 |
| 2 | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 27,6 | 145,18 |
| 3 | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 16,6 | 87,32 |
| 4 | Отопление помещений. руб./мес. на 1 м2 | 5,26 | 8,4 | 44,18 |

Розничные цены на природный газ по транспортировке газа по газораспределительным сетям, реализуемый ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» представлены в таблице 2.2.10.4.

Таблица 2.2.10.2 Цены на природный газ по транспортировке газа по газораспределительным сетям

| Haименoвaние гaзopaспрeдели тeльнoй opгaнизации | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м3/год) |
| --- | --- |
|  | свыше 500 | от 100 до 500 вкл-но | от 10 до 100 вкл-но | от 1 до 10 вкл-но | от 0,1 до 1 вкл-но | от 0,01 до 0,1 вкл-но | до 0,01 вкл-но |
| ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» | - | - | 305,48 | 367,53 | - | - | - |

2.2.11 Технические и технологические проблемы в системе

В настоящее время основной проблемой в системе газоснабжения Трудового сельского поселения является отсутствие газоснабжения пос. Дальний.

Была разработана ПСД по газификации пос. Дальний. Но средств для внедрения данного проекта нет.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3.1 Институциональная структура

На данный момент времени организацией, осуществляющей холодное водоснабжение (организацией, эксплуатирующей водозаборные сооружения, водоочистные сооружения и трубопроводы ХВС) в Трудовом сельском поселении, является ООО «Коммунальщик»

2.3.2 Характеристика системы водоснабжения

Согласно справки филиала ООО «Коммунальщик»,  в настоящее время водоснабжение п.  Советский, а так же  п. Заря,  п. Дальний,   п.   Большевик.  осуществляется от шести артезианских скважин : пос. Советский –скважины №6786, 4941, 6140., пос. Заря- скважина № 71КП,  пос. Дальний- скважина № 5188, пос. Большевик скважина № 723. В поселки разводящие водопроводы подают воду в водонапорные башни Рожновского и далее в водопроводную сеть. Качество воды на основании протоколов полного химического и микробиологического анализа питьевой воды  не соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Протокол количественного химического анализа питьевой воды №7 от 13.01.14, пробы отбирались согласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000.

Водонапорные башни 6  шт.: пос. Советский - 3 шт., пос. Заря- 1 шт., пос. Дальний – 1 шт., пос. Большевик -1 шт. К центральному водоснабжению  Трудового  сельского поселения подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий,  предприятия торговли, а также частный сектор.   Протяженность уличных водопроводных сетей: пос. Советский -11,610 км, пос. Заря- 0,96 км., пос. Дальний- 1,3 км, пос. Большевик- 2,720 км.

К центральному водоснабжению  населенных пунктов муниципального образования подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий,  предприятия торговли, а также частный сектор. Водоснабжение трудового СП  осуществляет ООО «Коммунальщик». Общая протяженность водопроводных сетей Трудового СП, переданных Администрацией  поселения   в хозяйственное ведение, составляет 19,500 км. Эксплуатационная  зона  ответственности  данной организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Трудового СП.

Производительность водозаборных сооружений  составляет 3264 м3/сут.

Таблица 2.3.2.1. Характеристика насосного оборудования на сетях

водоснабжения Трудового СП

| № п\п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные сооружения скв. № 4941 пос. Советский, ул. Краснодарская |
| 1.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 1.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-16-110 | Подача 16 м3/час. Максимальный напор 110 м. Мощность 8кВт. |
| 2. | Водозаборные сооружения скв. № 6140 пос. Советский, ул. Школьная |
| 2.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 2.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-16-110 | Подача 16 м3/час. Максимальный напор 110 м. Мощность 8 кВт. |
| 3. | Водозаборные сооружения скв. №6786 пос. Советский, ул. Молодежная |
| 3.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 3.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-16-110 | Подача 16 м3/час. Максимальный напор 110 м. Мощность 8 кВт. |
| 4. | Водозаборные сооружения скв. № 5188 пос. Дальний, |
| 4.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 4.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-10-80 | Подача 25 м3/час. Максимальный напор 80 м. Мощность 4,5 кВт. |
| 5 | Водозаборные сооружения скв. № 71 КП пос. Заря |
| 5.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| 5.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-10-80 | Подача 25 м3/час. Максимальный напор 80 м. Мощность 4,5 кВт. |
| 6 | Водозаборные сооружения скв. № 5398 пос. Большевик |
| 6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 6.2 | Насос подъема воды ЭЦВ 6-10-80 | Подача 38 м3/час. Максимальный напор 80 м. Мощность 4,5 кВт. |

2.3.3 Балансы мощности и ресурса

Согласно характеристикам установленных насосов на скважинах Трудового СП максимально возможная подача воды составит 3264 м3/сут, фактическое потребление 142,14 м3/сут. Согласно дебиту скважин фактическая подача воды составляет 136 м3/час. На данном этапе в  Трудовом СП существует дефицит питьевой воды. Для наружного пожаротушения в Трудовом СП имеются пожарные гидранты (13 шт.).

2.3.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

На 01.01.2015 года количество абонентов  подключенных к водоснабжению составило -  783, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды – 704 или  90 %, абоненты без приборов коммерческого учета воды (по нормам) составило – 79  или  10 %.

2.3.5 Зоны действия источников ресурсов

Трудовое сельское поселение  состоит из шести  технологических зон водоснабжения, которое осуществляется от  шести  источников:                                                                                                  - подземный - скважина № 4941 расположенная пос. Советский, ул. Краснодарская;

- подземный - скважина № 6786 расположенная пос. Советский ул. Молодежная;

- подземный - скважина № 6140  расположенная пос. Советский ул. Школьная;

- подземный - скважина № 71 ПК  расположенная в пос. Заря;

- подземный - скважина № 5188 расположенная в пос. Дальний;

- подземный - скважина № 723 расположенная в пос. Большевик.

Централизованная система горячего водоснабжения в  Трудовом СП отсутствует. Население обеспечивается горячей водой  путём установки индивидуальных водонагревателей.

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию

Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)                                                                                                            таблица 2.3.6.1

| Год | Ед. изм. | Базовый | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2035 |
| Водопотребление всего | тыс.м3/год | 52,250 | 77,854 | 85,609 |
| Среднее суточное водопотребление | м3/сут | 143,151 | 213,299 | 234,545 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 171,781 | 255,960 | 366,960 |

К 2035 году дефицит  питьевой воды составит в Трудовом СП–  91,394  м³/сут, необходимо увеличение мощности водозаборных сооружений.

2.3.7 Надежность работы системы водоснабжения

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях водоснабжения. Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

2.3.8  Качество поставляемого ресурса

АНАЛИЗ ВОДЫ № 310-315 от 28.10.2014 г.

Место взятие: Ейский район

Дата и время отбора: 27.06.15 г.

Результаты бактериологического исследования

|  | ОМЧ 1 мм | ОКБ 100,0 мл. | ТКБ 100,0 мл. | К/фаги 100,0 мл. | Патоген./флора | НД методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Советский ул. Краснодарская | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |
| пос. Советский ул. Молодежная | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |
| пос. Советский ул. Школьная | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |
| пос. Дальний скважина № 5188 | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |
| пос. Заря скважина №71КП | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |
| пос. Большевик скважина №723 | 0 | Не обнаружены | Не обнаружены | - | - | МУК 4.2.1018-01 |

Согласно данных проб воды, качество воды добываемой  не соответствует "СанПиН 2.1.4.1074-01 . Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианские скважины № 6786, № 4941, № 6140, № 71КП, № 5188, № 723 имеют размеры зон санитарной охраны  1-го пояса, соответствующие требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Расчёты второго и третьего поясов скважин выполнены гидравлическими методами из условий невозможности достижения водозаборов микробного и химического загрязнений  соответственно. В случае выхода расчётного контура за пределы водоносных горизонтов, границами ЗСО могут быть естественные границы самих горизонтов.

Вопросы предотвращения загрязнения водных бассейнов сточными водами при сбросе (утилизации) промывочных вод, тесно связаны с разработками мероприятий по сокращению потребления свежей воды на технологические нужды производства и уменьшению количества сбрасываемых стоков. Один из наиболее рациональных путей для достижения этих целей - создание локальных систем очистки с извлечением ценных компонентов и использованием очищенных сточных вод в оборотном цикле. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод отсутствуют. Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения Трудового СП находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется . По этой причине сброс (утилизация) промывных вод также отсутствует.

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица 2.3.10.1Тарифы на холодное водоснабжение потребителей Трудового сельского поселения  утверждённые  Приказ РЭК ДУ и Т КК от 17.12.2014

№71/2014-окк

| № п/п | Наименование показателя | руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Утвержденный тариф на холодную воду на период с 1.01.2015 по 30.06.2015 | 39,20 |
| 2 | Утвержденный тариф на холодную воду на период с 1.07.2015 по 31.12.2015 | 39,20 |

2.3.11 Технические и технологические проблемы в системе

В системе водоснабжения Трудового сельского поселения существует следующий ряд технических и технологических проблем:

1) По водозаборным сооружениям:

Существенной проблемой эксплуатации подземных вод является отсутствие регулирующих накопительных емкостей на всех водозаборах – вода подается потребителям (населению, предприятиям) напрямую, что  приводит к частому выходу из строя водопроводных сетей, неэкономному расходованию воды, с большим расходом электроэнергии. А также в летний период, когда увеличивается водопотребление, вода из скважин подается с повышенным содержанием взвешенных частиц и мутности. То есть, техническая. Для устранения данной проблемы необходимо произвести  разведочные изыскания на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям, пробурить новую скважину с установкой оборудования и ВБР. Повышения энергетической эффективности и снижения потерь водозаборы  необходимо  оборудовать токовыми преобразователями частоты. Мероприятия по установке преобразователей позволят вводить энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных  каникул, изменением уклада жизни сельчан.

2) По водопроводным  сетям:

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента  и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ водопроводных сетей составляет 90 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры. Согласно  данным о периодах ввода в эксплуатацию некоторых участков трубопроводов системы водоснабжения можно предположить,  что потери воды на уровне 20 % могут происходить в связи с тем, что на старых  металлических трубопроводах образовались  раковины, свищи, трещины.  Всё перечисленное является основанием для реконструкции водопроводов.

2.4 Анализ существующего состояния системы водоотведения

2.4.1 Институциональная структура

Эксплуатирующей организацией сетей водоотведения в Трудовом сельском поселении является ООО «Коммунальщик»

2.4.2 Характеристика системы водоотведения

В настоящее время в Трудовом сельском поселении сети канализации имеются в пос. Советский. Протяженность канализационных сетей составляет 2990 метра и пять КНС. В других поселках Трудового сельского поселения канализационные сети отсутствуют.

Поверхностные стоки отводятся по рельефу местности.  К центральной канализации подключены: Амбулатория, школа, детский сад, административные и жилые здания, находящиеся вблизи проложенной канализационной сети.

Водоотведение пос. Советский  представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

Сети водоотведения –2,99 км из асбестоцементных  и керамических труб диаметром 100 - 200 мм с 1986 гг.

Канализационные насосные станции – 5 шт.

Очистные сооружения канализации – 1 шт.

Централизованная система водоотведения  в  пос. Советский, была  введена в эксплуатацию в 1986 году. Канализационная сеть пос. Советский  выполнена из керамических и асбестоцементных колекторов, эксплуатируется 29 лет  и  имеет износ 65 %, поэтому не может эксплуатироваться, согласно  приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 9 сентября 1975 г. №378,  об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», срок службы керамических канализационных труб составляет – 50 лет и асбестоцементных – 30 лет.

Состав очистных сооружений:

- приемный колодец с решетками с ручным удалением отбросов;

- первичный отстойник диаметром 4 метра, выполненный из сборного железобетона в количестве 2-х штук;

- биофильтр прямоугольной формы, выполненный из сборного железобетона в количестве 2-х штук;

- вторичный отстойник диаметром 4 м, выполненный из сборного железобетона.

- иловые площадки площадью 0,02 га в количестве 2-х штук.

Хлораторная работает на хлорной извести.

2.4.2.2. Краткая характеристика сооружений и сетей водоотведения в Трудовом сельском поселении.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Согласно данным, предоставленным ООО «Коммунальщик», общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 90 %. Существующие здания и сооружения,  как в части технологического процесса, так и в части надежности строительных конструкций находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Существующий комплекс  очистных сооружений по существу  не выполняет функции очистки сточных вод  требуемых концентраций сбросов, что не соответствует  требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест».

Техническая характеристика очистных сооружений канализации

Таблица 2.4.2.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 г. |  |
| 2 | Износ | % | 65 |
| 3 | Установленная мощность очистных сооружений | тыс. м3/год | 127,750 |
| 4 | Фактическая производительность загрузка очистных сооружений канализации | тыс. м3/год | 22,773 |
| 5 | Коэффициент загрузки | % | 17,83 |

Здания и сооружения на территории ОСК  находятся в крайне неудовлетворительном состоянии:

- здание насосных станции находится в аварийном состоянии;

- перекачивающие  насосы  находятся в удовлетворительном состоянии;

- насос для откачки ила находится в не удовлетворительном состоянии;

2.4.3 Балансы мощности и ресурса

Согласно данным, предоставленным ООО "Коммунальщик" проектная производительность ОСК составляет 350 м³/сут,  за 2015 год принято сточных вод 22,773 тыс. м3, что в среднем составляет 57,737 м3/сут.

Расчетные стоки в сутки  на 2030 г.

Таблица 2.4.3.1

| № п.п | Наименование | Единица измерения | Количество | Максимальная норма водоотведения м³/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | чел. | 326 | 0,13×1,1=0,143 | 46,618 |
| 2. | Промышленность и иные объекты и неучтенные расходы | % | 10% |  | - |
| 3. | Водоотведение иных объектов(школы, д\с, амбулатории) | чел. | 219 70 75 | 0,013 х1,1=0,0143 0,075 х1,1=0,0825 0,013 х1,1=0,0143 | 3,132 5,775 1,073 |
| 4. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 5% |  | 1,139 |
|  | Итого: |  |  |  | 57,737 |

2.4.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учета сточных вод у потребителей Трудового сельского поселения отсутствуют.

2.4.5 Зоны действия источников ресурсов

Бытовые сточные воды от жилой застройки и общественных зданий пос. Советский   отводятся системой напорных коллекторов на очистные сооружения, расположенные в восточной части от пос. Советского.

Технологическая сеть централизованного водоотведения Трудового сельского поселения имеет условно одну зону.

Ливнёвая канализация отсутствует. Стоки, образованные осадками, стекают по рельефу местности. Канализованная жилая застройка, включая административные здания, учреждения образования и здравоохранения составляет порядка 11,3 %.

2.4.6  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса и по сельскому поселению  в целом

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в пос. Советском, производительностью 350 м3/сут., с фактическими расходами сточных вод на 2015 год (57,737м3/сут) и расчетными стоками в сутки  на 2030 год  (580 м3сут) показывает, что производительности очистных сооружений недостаточно для очистки всех сточных вод на расчетный срок, в связи со схемой водоотведения Трудового сельского поселения предлагается реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением мощности до 580 м3сут. На основании генерального плана Трудового сельского поселения, планируется строительство центральной канализации в пос. Заря, пос. Большевик и пос. Дальний.  В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно, расчетный расход бытовых сточных вод составляет

Для п. Большевик  Q сут. = 84 м³/сут.;

Для п. Дальний Q сут. = 32 м³/сут.;

Для п. Заря Q сут. = 53 м³/сут.

2.4.7 Надежность работы системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, протяженностью 2,99 км отводятся на очистку все  сточные воды, образующиеся в центральной части пос. Советский. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях сельской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротанки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения обеспечивается такими показателями как аварийность, качество сточных вод после биологической очистки сточных вод

2.4.8 Тарифы, плата за водоотведение, подключение (присоединение) и транспорта ресурса.

Таблица 2.4.10.1 Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для потребителей Трудового сельского поселения на 2015 год.

| № п/п | Наименование показателя | Водоотведение руб./куб.м | Подключение к существующей централизованной канализации, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Утвержденный тариф на водоотведение или очистку сточных вод на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 | н/д | н/д |
| 2 | Утвержденный тариф на водоотведение или очистку сточных вод на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 | н/д | н/д |

2.4.9 Технические и технологические проблемы в системе

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является 100 % износ и  невозможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм. Проблема заключается в моральном устаревании технологии очистки стоков. На сегодняшний день в  пос. Советском  очистные сооружения канализации, находятся на балансе Администрации Трудового сельского поселения, являются самыми распространенными и устаревшими, а потому требуют основательной реконструкции и доработки.

Работа очистных сооружений канализации построена по традиционной (классической) технологической схеме, внедрение новых разработок и технологий обеспечит им высокоэффективную работу, а также в значительной мере снизит энергозатраты.  Вот почему актуальность таких насущных и жизненно важных вопросов, как проектирование, строительство и реконструкция очистных сооружений не вызывает сомнений.

Для повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и удаления органических соединений и соединений азота и фосфора из сточных вод до уровня нормативного значения на комплексе очистных сооружений канализации необходимо  выполнить  мероприятия, направленные реконструкцию и восстановление очистных сооружений, что позволит довести качество очистки по биогенным показателям, взвешенным веществам до ПДК значения.  Соблюдение технологических параметров очистки и выполнение всех мероприятий обеспечивает экологическую безопасность системы водоотведения.

2.5 Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона №261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В настоящее время квартирными приборами учета оборудовано следующее:

количество потребителей:

. холодной воды – 62 шт. (100%);

. электроэнергии – 62 шт. (100%);

. природного газа – 62 шт. (100%).

Общедомовыми приборами учета оборудовано следующее количество потребителей:

. холодной воды –642 шт. (89,9%);

. электроэнергии - 721 шт. (100 %);

. природного газа – 392 шт. (50 %).

Существующие темпы установки приборов учета недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона № 261-ФЗ.

## 2.6 Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО

## 2.6.1 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

На территории Трудового сельского поселения имеются специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц и сбора мусора непосредственно от домовладений. Вывоз ТБО от административных зданий, частного сектора и многоквартирных домов осуществляют МУП «Коммунальщик». Вывоз ТБО осуществляется  с помощью мусоровозов в количестве 2 ед., МП «Труд» при администрации Трудового СП  осуществляет вывоз с помощью 1 трактора МТЗ-82.1. Сбор твердых бытовых отходов (далее – ТБО) осуществляется тарным способом с использованием контейнеров объемом 0,75 м3, расположенных на специальных контейнерных площадках в жилых, общественных, промышленных и рекреационных зонах населенного пункта, и бестарным способом с использованием кольцевых маршрутов.

В настоящее время отходы свозятся на свалку которая расположена в пос. Симоновка. На свалку, в основном, поступают бытовые и строительные отходы, образующиеся от жизнедеятельности населения, предприятий, а также при очистке территорий от стихийных свалок. Существующая свалка соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В процессе жизнедеятельности населения и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

Норма образования отходов на одного жителя на территории Трудового сельского поселения составляет – 1,8 м3/год на 1 жителя.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых несанкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

- существенно снижает показатели жизни населения региона.

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

2.6.2  Расчет перспективных количеств образующихся отходов

При расчете перспективных количеств образующихся отходов  Трудового сельского поселения исходя из нормы образования отходов – 1,8 м3/год на 1 жителя, утверждённой постановлением РСТ Краснодарского края  от14.12.2012 №67, при плотности отходов равной 0,22 т/м3, расчетным путем получаем следующие данные.

| Населённый пункт | Численность постоянного населения, человек | Объем образования ТБО в 2015 году, м3 | Объем образования ЖБО в 2015 году, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудовое сельское поселение | 2469 | 1970 | 10 |

При учете роста населения Трудового сельского поселения по оптимистическому сценарию на 1,41 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО. Так, на 2015 г. норма накопления составляла 0,862 м3/чел., по состоянию на 2020  г. она составит 0,925 м3/чел., в перспективе на 2025 г. – 0,975 м3/чел., до 2030 г. увеличится до 1,08 м3/чел.

2.6.3  Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами

На территории Трудового сельского поселения  имеется специализированная организации, а именно ООО «Коммунальщик» осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем заключения договоров с населением  А также при администрации Трудового сельского поселения существует МП «Труд» которая осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц и сбора мусора непосредственно от домовладений. Вывоз ТБО от административных зданий, частного сектора и многоквартирных домов осуществляют ООО «Коммунальщик» и МП «Труд» при администрации Трудового сельского поселения. В настоящее время отходы свозятся на санкционированную свалку, которая расположена в пос. Симоновка.  На свалку в основном, поступают бытовые и строительные отходы, образующиеся от жизнедеятельности населения, предприятий, а также при очистке территорий от стихийных свалок. Существующая свалка соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, но все равно, представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится предпринимателем, осуществляющим вывоз ТБО. Ежегодно проводятся работы по ликвидации стихийных свалок силами администрации сельского поселения.

Перспективные количества образующихся отходов

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300 кг в год с учетом общественных зданий.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилищного фонда и ростом упаковочных материалов в ТБО.

При учете роста населения Трудового сельского поселения на 1,41 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО.

| год | население, чел | норма накопления, м3/чел | перспективные количества образующихся отходов, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2469 | 0,862 | 2128,3 |
| 2020 | 2608 | 0,925 | 2412,4 |
| 2025 | 2792 | 0,975 | 2722,2 |
| 2035 | 2900 | 1,08 | 3132,0 |

Технико-экономические показатели схемы обращения с отходами.

Анализ данных по современному состоянию системы санитарной очистки Трудового сельского поселения выявил следующие текущие проблемы:

1. Отсутствует материально-техническая база для захоронения отходов.

2. Отсутствует система сортировки и/или перегрузки ТБО.

Предложения по расширению (рекультивации) системы обращения с отходами

- Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Трудового сельского поселения (первая очередь);

- Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийным свалками).

2.6.4 Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Пищевые отходы должны утилизироваться на площадках компостирования, организованных на полигоне ТБО. Контейнеры с другими (непищевыми) отходами могут вывозиться на полигон ТБО не реже 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так как при отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не представляют эпидемиологической опасности.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения

Динамика численности населения

Численность населения на расчетный срок определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения и маятниковых

миграций.

Анализ динамики демографических показателей Генерального плана позволяет предположить, что до 2020 гг. в сельском  поселении будет продолжаться естественная убыль населения. Произведенные прогнозные расчеты показывают, что при любом сценарии перспективного развития демографических процессов в Трудовом СП  будет иметь место  уменьшение численности   населения. В период с 2020 по 2035 гг. демографическая ситуация в Трудовом сельском  поселении улучшится. Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в Трудовом сельском  поселении. Повышению рождаемости будут способствовать принятый закон о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка, реализация комплекса мер, предусмотренных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» и пр. Благодаря улучшению социально-экономической ситуации возможно уменьшение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни населения сельского поселения.

Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из сельского поселения в г. Краснодар другие районы Краснодарского края. Это возможно в случае принятия мер по развитию производственной деятельности в Трудовом сельском поселении.

Таким образом, перспективную численность населения Трудового сельского  поселения будут определять не только демографические тенденции последнего времени. Существенное влияние на демографическую ситуацию могут

оказать внешние факторы, а именно: увеличение темпов роста экономики сельского поселения, а также привлечение инвесторов, желающих разместить новые производственные мощности, что создаст новые рабочие места и позволит

привлечь трудоспособное население в Трудовом сельском  поселении. К концу расчетного срока за счет перехода к прогрессивному типу воспроизводства населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости можно ожидать достижения нулевой естественной убыли населения, а развитие производственной деятельности обеспечит рост положительных значений миграционного сальдо. Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Трудового сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2900 человек.

Таблица 3.1.1 Прогнозная численность населения Трудового сельского  поселения

Таблица 3.1.1

| Возрастная группа населения | 2015 | 2020 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 2537 | 2621 | 2734 | 2900 |
| - моложе трудоспособного возраста | 416 | 450 | 488 | 525 |
| - трудоспособного возраста | 1465 | 1457 | 1472 | 1537 |
| - старше трудоспособного возраста | 656 | 714 | 774 | 838 |

Оптимистичный вариант (2,9 тыс. чел.) возможен в случае включения подпитки внешними мигрантами Трудового сельского поселения. Инерционный и оптимистический варианты динамики перспективной численности населения села следует рассматривать как полярные значения и весьма вероятно, что число жителей данного населенного пункта к 2035 г. может составить какую-то среднюю между ними величину. Не вызывает сомнений лишь одно – наиболее приемлемым из возможных сценариев перспективного развития демографических процессов поселения является оптимистический и он должен быть ориентиром для соответствующих институциональных структур села, района и республики в целом.

Жилищный фонд :

На 1 января 2015 года в Трудовом сельском  поселении согласно данным администрации зарегистрированное население составляет 2,469 тыс. человек.

Жилой фонд на территории Трудового сельского поселения состоит  преимущественно из индивидуальной малоэтажной застройки, многоквартирный малоэтажный жилой фонд сконцентрирован в центральной части села, на ул. Гагарина, ул. Школьная. Расположены 2-этажные жилые дом. Общее количество жилых зданий всех типов на 01.01.2015г. составило 721 дом.

Согласно Генерального плана в настоящее время в существующих границах населенного пункта Трудового сельского поселения присутствуют свободные территории пригодные для нового жилищного строительства. Проектом генерального плана предусмотрена застройка пос. Советский, пос. Заря, пос. Большевик  и пос. Дальний.

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения  жилобеспеченности 28,0 к 2020г. и 30,0 кв. м на 1 чел. к 2035г.

Расчет объемов  жилищного строительства на проектное население представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 Расчет объемов  жилищного строительства на проектное население

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | тыс. чел. | 2469 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 21,7 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. м2 общей площ. | 32 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 55,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площ. | 0,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 55,0 |
| 7 | Объем жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. м2 общей площ. | 2,133 |

В существующих границах Трудового сельского поселения имеются территориальные резервы для развития. До 2035 г. для размещения основного объема нового жилищного строительства проектом генерального плана предлагается освоение свободных от застройки территорий, расположенных на северо- восточной окраине включаемых в границы поселка Советский, западных окраин  пос. Дальний и пос. Большевик и северной окраины пос. Заря. Расчёт необходимой площади земель для размещения такого количества жилья производился из условий развития индивидуального жилищного строительства, с размещением приусадебных жилых домов на земельных участках площадью 0,1 га, а также средней нормы жилищной обеспеченности на расчётные периоды. Предполагается полное инженерное обеспечение новых селитебных территорий.

При расчете территорий, требуемых для размещения  жилищного строительства, приняты показатели плотности в м2/га, а не чел./га как это рекомендовано СНиП 2.07-89*, так как количество проживающих на одном гектаре - величина переменчивая, зависящая от средней жил обеспеченности, а средняя плотность жилой застройки в м2 – величина постоянная.

В таблице 3.1.3 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения  жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 г.) на население 13,9 тыс. чел., средняя жилищная обеспеченность 30 м2/чел.

Структура жилищного строительства:  2-4 эт. – 10 %;индивидуальные жилые дома – 90 %.

Таблица 3.1.3 Расчет территорий, необходимых для размещения  жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 г.)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | тыс. чел. | 2,9 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 87,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 55,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 0,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 55,0 |
| 7 | Объем жилищного строительства - всего | тыс. м2 общей площади | 32,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Среднеэтажные многоквартирные дома 2-4 эт. - плотность 4800 м2/га | тыс. м2 общей площади | 0,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома, плотность 1500 м2/га | тыс. м2 общей площади | 32,0/100% |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего | га | 32,0 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Среднеэтажные многоквартирные дома 2-4 эт. | га | 0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 32,0 (100% от общей) |
| 9 | Перспективный объём нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | 32,0 (100%) |
| 10 | Реконструкция (расширение) существующих домовладений | тыс. м2 общей площади | 0,0? (?%) |

Четкое выделение строительных зон по плотности предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

Как следует из таблицы для реализации заявленных целей по жилищному строительству необходимо ввести в эксплуатацию ( как на новых площадках, так и за счет реконструкции/расширения/ существующих индивидуальных домовладений) в течение расчетного срока проекта Генерального плана  порядка 32,0 тыс. м2 и в основном будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций.

В целях развития жилищного строительства в расчетный срок, проектом генерального плана предлагается строительство на земельных участках входящих в границы сельского поселения для последующего использования в целях жилищного и гражданского строительства.

Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит 37,2 га.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Аварийный жилищный фонд требует сноса, жителей необходимо расселить в кварталы нового жилищного строительства.

В целом по Трудовому сельскому  поселению проектом Генерального плана запланировано жилищное строительство в объеме 32,0 тыс. м2 общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд Трудового сельского поселения вырастет до 87 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность на душу населения увеличится до 30 м2/чел.

Объекты образования

Проведение работы по решению проблемы дефицита дошкольных детских учреждений по трем направлениям:

1. Формирование дополнительных групп в имеющихся дошкольных учреждениях.

2. Внедрение системы предшкольного образования для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих детские сады.

3. Перепрофилирование образовательных учреждений.

В числе других мероприятий, осуществление которых потребуется в течение расчетного периода, выделяются:

- произвести капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей;

- привести в соответствие с нормативными показателями, принятыми в стране, учебные кабинеты и школьные мастерские;

- повысить квалификацию учительских кадров и решить проблемы их старения и повышения заработной платы.

Помимо того, схемой территориального планирования Кировского муниципального района на перспективу до 2027 года предусмотрено осуществление следующих мероприятий:

- строительство в пос. Большевик  д/с  мощностью на 40-60 человек в период до 2025 г.;

- Реконструкция  д/с №24 в пос. Советский с увеличение мощности на 40 мест до 2025 г.;

- реорганизация функционирующих школ с целью обеспечения всеми видами услуг в соответствии с нормативными требованиями (до 2017 г.).

Здравоохранение

Система здравоохранения в Трудовом сельском поселении на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании своей деятельности. В числе первоочередных мероприятий в этом направлении следует рассматривать следующее:

  - достижение принятых в стране нормативных показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявление болезней на ранних стадиях их возникновения и развития;

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений достаточным количеством современных лечебных и иммунопрофилактических препаратов;

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения достаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Но необходимо предусмотреть строительство аптек общей торговой площадью не менее 40 м².

Культура и искусство: развитие системы досуговых учреждений, соответствующих высокому качеству жизни населения сельского поселения; совершенствование материально-технической базы объектов культурного назначения.           Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Трудового сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Трудового сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории в настоящее время представлены Домом культуры пос. Советский, 2 сельскими клубами поселков Заря и Большевик и библиотекой пос. Советский. На расчетный срок генерального плана существующих учреждений культуры недостаточно.  Общее количество учреждений культуры с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности общей площадью 145 м2;

- клубы или учреждения клубного типа помещения на 232 зрительских места (дополнительно запроектировать 75 зрительных мест).

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой – современных торговых центров, специализированных магазинов, оптовых баз и рынков, а также размещение новых предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров и т. д.) и предприятий бытового обслуживания.

Кладбища:  В границах Трудового сельского поселения расположено два кладбища (п. Советский и п. Дальний). На расчетный период генеральным планом предлагается расширение территорий действующих кладбищ.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого ресурса;

- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;

б) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Газоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалось по критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с (литр в секунду);

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

б) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Суммарные годовые расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства Трудового СП.

Таблица 3.2.2

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Бытовые нужды населения | млн. м3 | 1,694/0,147 | 11,7/0,147 |
|  | Всего | млн. м3 | 1,694/0,147 | 11,7/0,147 |

Под чертой, в том числе, для нового строительства

Суммарная электрическая нагрузка новых потребителей Трудового СП.

Таблица 3.2.3

| Потребитель | Суммарная нагрузка, мВт•А |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2035 г |
| Коммунально-бытовые потребители | 1,772 | 2,563 |
| Производственные потребители | 0,371 | 0,422 |

Перспективное водопотребление и водоотведение Трудового сельского

поселения представлено в таблицах 3.2.4, 3.2.5 соответственно.

Водопотребление Трудового сельского поселения до 2035 г.

Таблица 3.2.4

| N N пп/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Средне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред.сут. м3/сут | Годовое тыс. м3/год | Макс.сут. м3/сут |
| 1 | Хоз.-питьевые нужды | 2900 | 0,25 | 725 | 246,625 | 870 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения (школы) | 320 | 0,017 | 5,44 | 1,360 | 6,528 |
| 3 | Общеобразовательные учреждения (д/сады) | 110 | 0,075 | 8,25 | 2,063 | 9,9 |
| 5 | ФАПы | 131 | 0,012 | 1,572 | 0,472 | 1,886 |
| 6 | Итого |  |  | 4784,7 | 250,520 | 888,314 |

4  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 4.1.1

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системы электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация Трудового сельского поселения Ейского района вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются .

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Трудового сельского поселения и в целом по Российской Федерации,

разделены на три группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях

извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов ( количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского  поселение на период до 2035 г. представлены в таблице 4.1.2

Таблица 4.1.2 Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудовое сельское поселение на период до 2035 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактические значения 2015 г. | Значение на 2035 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Водоснабжение |
| 2.1 Технические показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Оценка надежности работы систем водоснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,6 | 0,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Оценка надежности работы систем водоснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 100 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | 100 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2 | 5,6 | 10 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию, либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Оценка надежности систем теплоснабжения | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.Водоотведение |
| 3.1Технические показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом Повреждения оборудования) | Оценка надежности работы систем водоотведения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,6 | 1 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Оценка надежности работы систем водоотведения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 65 | 26 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,5 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 10 | 2 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей, %от установленной мощности | Оценка качества используемых услуг | 27,5 | 60 | 80 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |

Продолжение табл.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактические значения 2015 г. | Значение на 2046 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Электроснабжение |
| 3.1 Технические показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Оценка надежности работы систем электроснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно- диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Оценка надежности работы систем электроснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 50-65 | 5 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Оценка надежности работы систем электроснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 2 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Оценка надежности систем электроснабжения | н/д | 12 |  |
| 3.1.2 Сбалансированность систем электроснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, %от установленной мощности | Оценка надежности работы системы электроснабжения | н/д | 80 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| 4.Газоснабжение |
| 4.1Технические показатели |
| 4.1.1 Надежность обслуживания системы газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Оценка надежности работы систем газоснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно- диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Оценка надежности работы систем газоснабжения, анализ необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 40 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по газоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | - | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по газоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Оценка объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,2 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

4.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное  обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства

Электроснабжение

- электроснабжение кладбища в пос.  Советский и пос. Дальний

-  оптимизации режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

-  перевод существующих распределительных сетей 0,4; 10 кВт на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

- выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10/0,4 кВ.

Газоснабжение

Мероприятие, направленное на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжением перспективных потребителей

-Газификация ул. Шоссейной- газопровод  Ду 108 мм –надземный

- Газификация пос. Дальний –подземный газопровод высокого давления Ду 159 мм.

Водоснабжение, водоотведение

Так как перспективные потребители Трудового сельского поселения расположены в зоне действия существующих сетей водоснабжения и водоотведения, то, целесообразно осуществить ряд мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение ресурсами, существующих сетей водоснабжения и водоотведения. В связи с высоким физическим и моральным износом объектов водопроводного хозяйства необходимо осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство водопроводных сетей и сооружений;

- замена 17 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчётного диаметра на территории существующей застройки трудового СП;

- разработка проектно-сметной документации на производство разведочных изысканий на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям. Строительство новой скважины и ВБР в Трудовом СП;

- строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой малоэтажной жилой застройки в восточной части Трудового СП;

- водоснабжение территорий кладбищ пос. Советский и пос. Дальний.

- оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Для повышения надежности и качества системы водоотведения Трудового сельского поселения необходимо осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей водопроводной сети в Трудовом СП;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений в пос. Советском;

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети других населенных пунктах Трудового СП;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в пос. Советском с увеличением производительности до 580 м3/сут.

- реконструкция канализационных сетей протяжённостью 5,07 км в существующей застройке пос. Советский;

- строительство канализационных коллекторов и сетей по территории существующей индивидуальной жилой застройки и проектируемой малоэтажной жилой застройки других населенных пунктах трудового СП;

- корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией.

4.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов

Электроснабжение

Основные мероприятия:

- повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

- электроснабжение (освещения) территории кладбища пос. Советский и пос. Дальний.

Газоснабжение

-  Для повышения качества газоснабжения необходимо произвести газификацию пос. Дальний

-Газификация в пос. Советский ул. Шоссейной- газопровод  Ду 108 мм –надземный

Водоснабжение

В связи с высоким физическим и моральным износом объектов водопроводного хозяйства необходимо осуществить следующие мероприятия:

-реконструкция сетей водоснабжения 17,0 км;

-ремонт ВБР, запорной арматуры;

-гидрогеологические исследования недр земли сельского поселения;

-строительство артезианских скважин с установкой узлов  учёта для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы;

Водоотведение

Для повышения надежности и качества системы водоотведения Трудового сельского поселения необходимо осуществить следующие мероприятия:

- реконструкция канализационных сетей бытовой канализации;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в п. Советский                            с увеличением производительности до 580 м3/сут

- разработка проектно-сметной документации на строительство ливнёвой канализационной сети и очистных сооружений ливнёвой канализации в Трудовом Сп;

- строительство ОСДК в населённых пунктах Трудового СП;

4.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведения

Газоснабжение

- Газификация пос. Дальний с установкой ГРП и ШРП ;

-Газификация в пос. Советский ул. Шоссейной- газопровод  Ду 108 мм –надземный

- установка общедомовых приборов учета потребления природного газа до 100 %;

- установка квартирных приборов учета потребления природного газа до 100 %.

Электроснабжение

. провести мероприятия по реконструкции и капитального ремонта системы электроснабжения Трудового СП

. оптимизация режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

. ввод в работу энергосберегающего оборудования;

. совершенствование расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

. уточнение расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

. выявление, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

. совершенствование организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Водоснабжение

- строительство артезианских скважин с установкой узлов  учёта

- оснащение потребителей приборами учета водопотребления на вводах в здания;

-установка приборов учета воды в колодцах на водоводах;

- установка общедомовых приборов учета;

- установка квартирных приборов учета.

Водоотведение

- реконструкция канализационных сетей бытовой канализации к существующей застройке;

- реконструкция  ОСДК;

4.5 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории  Трудового сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-,  водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Трудового сельского поселения:

- реконструкция канализационных сетей бытовой канализации к существующей застройке;

- реконструкция  ОСДК;

-  капитальный ремонт газопроводов.

4.6 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Трудового сельского поселения

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Трудового сельского поселения находится в стадии разработки.

4.7 Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом

4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» -ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Ейский филиал "представлены в таблице 4.7.1.1 (тарифы указаны с учетом НДС). Тарифы утверждены Постановлением Региональной Службой по Краснодарского края от 24 июня 2015 года № 48/2012-э.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Таблица 4.7.1.1

| № п/п | Показатель | Единица измерения | I полугодие 2015г. | II полугодие 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1. | Группа "Население" |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,76 | 4,12 |

4.7.2. Действующие тарифы на услуги газоснабжения

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый на территории Краснодарского края, установленные Постановлением Региональной Службой по тарифам Краснодарского края от 14 июня 2014 года № 11/2014  представлены в таблице 4.7.2.2.

Цены на природный газ для бытовых нужд населения

Таблица 4.7.2.1

| № п/п | Условия | Тариф с 01.07.2015г. | Норматив потребления | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./м3 | м3 в месяц | руб./мес. на 1 чел. |
| 1 | Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 11,3 | 59,44 |
| 2 | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 27,6 | 145,18 |
| 3 | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения. | 5,26 | 16,6 | 87,32 |
| 4 | Отопление помещений. руб./мес. на 1 м2 | 5,26 | 8,4 | 44,18 |

4.7.3. Действующие тарифы на услуги по водоснабжению

Тариф установлен постановлением Региональной Службой по тарифам Краснодарского края № 71/2014-экк от17 декабря 2014 г.

Установленный тариф на питьевую воду

Таблица 4.7.3.1

| № п/п | Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации коммунального комплекса | Услуги организаций коммунального комплекса руб./куб.м (без НДС) | Для населения руб./куб.м (без НДС) | Прочие потребители тариф, руб./куб.м (без НДС) |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 01.01.2015 | 30.06.2015 |
|  |  | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 01.07.2015 | 31.12.2015 |

4.7.4. Действующие тарифы на услуги водоотведения

Информация о тарифах на водоотведение ООО «Коммунальщик»

представлена в таблице 4.7.4.1. Тариф установлен постановлением Региональной Службой по тарифам Краснодарского края № 71/2014-экк от17 декабря 2014 г.

Установленный тариф на водоотведение

Таблица 4.7.4.1

| № п/п | Величина установленного тарифа на водоотведение | Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации коммунального комплекса | Услуги организаций коммунального комплекса руб./куб.м (без НДС) | Для населения руб./куб.м (без НДС) | Прочие потребители тариф, руб./куб.м (без НДС) |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания |
| 1 | ООО «Комму нальщик» | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 30.06.2015 | 39,20 |
|  |  | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 31.12.2015 | 39,20 |

4.8 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию  программы на соответствие критериям доступности

Согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378, установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Фактическая оценка критериев доступности:

1. ДС =  ЧПС х КСЕМ  Х100  ,                          ДС =12х4,37   х100=2,12%

Чобщ                                                                  2469

ДС – доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования, %;

Чпс – численность семей, претендующих на получение субсидий, единиц;

Ксем - средний по муниципальному образованию коэффициент семейности,

человек.

Данный критерий соответствует высокому  уровню  критерию доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

2.Необходимость оценки критерия доля населения с доходами ниже  прожиточного минимума обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению  среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Дн - в %) определяется по формуле:

ДН = ЧНПМ    Х 100                 ДН =  12  х 100 =  0,49%

Чобщ                                                           2469

Чнпм – численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании.

Данный критерий соответствует высокому уровню  критерию доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

3.Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные  услуги по критерию доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе  семьи проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе  на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением  соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на  коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом  муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то  необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер  социальной поддержки населению.

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного  платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на

одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:

ДР =      QОБЩ____________  Х100,

Чобщ х12х DСР

Др=(23447633)/(2469х12х14881,77)=5,32 %

Qобщ – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все  потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб. (определен на основании данных о потребленных ресурсах в муниципальном образовании);

Dср – среднедушевой доход населения муниципального образования.

Данный критерий соответствует высокому уровню  критерию доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

4. При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 5,32 % уровень собираемости платежей не может быть ниже 92,0 %, что соответствует критерию доступности (приложение N 2 «Методических указаний по расчету  предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» Приказ Министерства регионального развития  РФ №378 от 23.08.2010г.).

Данный критерий соответствует высокому  уровню доступности.

5.  ПРОГРАММА  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  №1

«Программа строительства и реконструкции сетей наружного освещения Трудового сельского поселения»

(тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| 1 | Благоустройство территории кладбища (электроснабжение) пос. Советский сетей наружного освещения 0,4 км. Прокладка линии уличного освещения с воздушной подводкой питания изолированными проводами по железобетонным опорам | Расчёт №14 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011 | 503,48 | 503,48 |  |  |  |  | Другие источники: |
| 2 | Благоустройство территории кладбища (электроснабжение) пос. Дальний сетей наружного освещения 0,4 км. Прокладка линии уличного освещения с воздушной подводкой питания изолированными проводами по железобетонным опорам | Расчёт №13 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011 | 503,48 | 503,48 |  |  |  |  | Другие источники: |
| Итого | 1006,96 | 1006,96 |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №2

«Программа строительства и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Трудового

сельского поселения»

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений тыс. руб. | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция и замена 17 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчётного диаметра 100 мм | Расчёт №1 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011 | 56875,23 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 56875,23 |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства население |
| 2 | Строительство новых разводящих сетей водоснабжения протяженностью 2,5 км из полиэтиленовых труб Ду 100 мм | Согласно пп.6.146 СНиП 2.04.02 | 8364,02 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8364,02 | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства население |
| 3 | Разведочные изыскания на наличие запасов пресных вод | Коммерческое предложение | 19741,4 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 19741,4 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3.1 | Строительство новой скважины | ФСНБ -2001 (в редакции 2014 года) (смета) объект аналог Разводящие сети водоснабжения п.Михайловка Советского района Ставропольского края | 404,39 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 404,39 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3.2 | Строительство насосной станции на скважине | ФСНБ -2001 (в редакции 2014 года) (смета) объект аналог Разводящие сети водоснабжения п.Михайловка Советского района Ставропольского края | 37,57 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 37,57 |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3.3 | Строительство водонапорной башни емк.25 м3 | ФСНБ -2001 (в редакции 2014 года) (смета) объект аналог Разводящие сети водоснабжения п. Михайловка Советского района Ставропольского края | 189,48 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 189,48 |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3.4 | Автоматизация скважины, насосной и водонапорной башни | ФСНБ -2001 (в редакции 2014 года) (смета) объект аналог Разводящие сети водоснабжения п. Михайловка Советского района Ставропольского края | 97,51 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 97,51 |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 4 | Устройство водоснабжения кладбища в пос. Советский, Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб Ду 50 протяженностью 0,45 км | НСЦ 81-02-14-2014 тб.14-13-004-01 | 1721,63 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 1721,63 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 5 | Устройство водоснабжения кладбища в пос. Дальний, Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб Ду 50 протяженностью 0,45 км | НСЦ 81-02-14-2014 тб.14-13-004-01 | 1721,63 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 1721,63 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  | 96690,82 | 23589,05 | 37,57 | 189,48 | 56972,74 | 8364,02 |  |
| Водоотведение |
| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений тыс. руб. | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| 1 | Реконструкция и замена канализационных сетей Ду 100 мм из полиэтиленовых труб в пос. Советский. | Расчёт №7 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011 НСЦ 81-02-14-2014 тб.14-15-004-02 | 12300,95 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 12300,95 |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2 | Реконструкция и замена канализационных сетей Ду 160 мм из полиэтиленовых труб в пос. Советский. | Расчёт № 8 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011. НСЦ 81-02-14-2014 тб.14-15-004-02 | 3166,59 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 3166,59 |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3 | Реконструкция и замена канализационных сетей Ду 200 мм из полиэтиленовых труб в пос. Советский. | Расчёт № 9 согласно Приказа Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011. НСЦ 81-02-14-2014 тб.14-15-004-02 | 2761,62 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 2761,62 |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | Разработка проектно-сметной документации. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в пос. Советский с увеличением производительности до 580 м3/сут. | Расчет №10 Прайс лист | 37090,14 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 37090,14 |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  | 55319,3 |  | 18299,16 | 37090,14 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3

«Программа газификации населенных пунктов Трудового

сельского поселения, Ейского района»

Газоснабжение

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений тыс. руб. | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| 1.1 | Газификация ул. Шоссейной –газопровод надземный Ду108мм | Расчет №11 НСЦ 81-02-15-2014 тб.15-01-003-04 | 926,82 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 926,82 |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.2 | Газопровод высокого давления Ду 159 мм подземный подводящий к пос.Дальний | Расчет №12 НСЦ 81-02-15-2014 тб.15-02-004-08 | 16176,04 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 16176,04 |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  | 17102,86 |  | 926,82 |  | 16176,04 |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №4

«Программа строительства и капитального ремонта дорог Трудового

сельского поселения Ейского района»

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений тыс. руб. | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| 1.1 | Не скоростная автомобильная дорога (покрытие асфальтобетон , основание щебень) | Расчет №15 НСЦ 81-02-08-2014 тб.08-04-002-01 | 26834,71 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 26834,71 |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием по ул. Краснодарской | Расчет №16 НСЦ 81-02-08-2014 тб.08-04-002-01 | 40252,07 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 40252,07 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  | 67086,78 | 40252,07 |  |  | 26834,71 |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №5

«Программа обеспечения без барьерной среды для маломобильных граждан Трудового сельского поселения Ейского района»

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Всего капитальных вложений тыс. руб. | Прогнозные сроки выполнения по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016- 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2035 |  |
| 1.1 | Устройство пандусов и установка кнопок вызова | Расчет №17 ФСНБ -2001 (в редакции 2014 года) (смета) | 731,22 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Трудового сельского поселения |
|  |  |  |  | 731,22 |  |  |  |  | Другие источники: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  | 731,22 | 731,22 |  |  |  |  |  |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Перспективы развития Трудового сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстро окупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

С экономической точки зрения поселение имеет аграрную направленность. Увеличение спроса на коммунальные ресурсы Трудового сельского поселения обусловлено новым жилищным строительством, расширением и развитием промышленных предприятий.

В таблице 6.1.1 представлены сведения о территориях, необходимых для нового жилищного строительства.

Таблица 6.1.1 Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 г.)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | тыс. чел. | 2,9 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 32,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 55,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 0,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 55,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 общей площади | 32,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Среднеэтажные многоквартирные дома 2-4 эт. | тыс. м2 общей площади | 0,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома, плотность | тыс. м2 общей площади | 32,0 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего | га | 37,2 |
|  | В том числе : |  |  |
|  | Среднеэтажные многоквартирные дома 2-4 эт. | га | 0,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 37,2 |

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Трудового сельского поселения

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газификации позволит:

. обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства на территории муниципального образования на период 2016-2035 годов;

. обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

. осуществить строительство централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

. отремонтировать изношенные водопроводные сети;

. снизить аварийность на водопроводных сетях;

. снизить аварийность на канализационных сетях;

. уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей;

. обеспечить надежность и бесперебойность работы системы коммунальной инфраструктуры;

. улучшить качественные показатели услуг систем коммунальной инфраструктуры;

. исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в сельском поселении из-за поломки оборудования;

. обеспечить требование всех экологических нормативов в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В целом техническое состояние систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения удовлетворительное. Однако существует ряд недостатков, требующих осуществления мероприятий по их устранению:

В системе газоснабжения:

. строительство ГРП газопроводов;

. строительство газопроводов по ул. Шоссейной

. строительство газопровода и газификация пос. Дальнего

. установка общедомовых приборов учета потребления природного газа до 100 %;

. установка квартирных приборов учета потребления природного газа до 100 %.

. обеспечение полного комплекса защитных противокоррозийных мер для увеличения срока службы газопроводов;

. диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

В системе водоснабжения:

Водопровод ХВС (холодное водоснабжение) в Трудовом сельском поселении находится в крайне изношенном состоянии. Износ сетей водопровода составляет порядка 100%. Для стабильного и качественного водоснабжения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт водопроводных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 17 км.) на более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен низкого давления);

Большинство колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. Запорная арматура выработала свой ресурс и требует замены, отсутствуют общедомовые и квартирные приборы учета у 90 % абонентов.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента  и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры. Согласно  данным о периодах ввода в эксплуатацию некоторых участков трубопроводов системы водоснабжения можно предположить,  что потери воды на уровне 16 % могут происходить в связи с тем, что на старых  металлических трубопроводах образовались  раковины, свищи, трещины.  Всё перечисленное является основанием для реконструкции водопроводов.

Кроме того, на качество подаваемой воды  оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для этого необходимо:

- Произвести разведочные изыскания на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям.

- Строительство новой скважины и ВБР.

В системе водоотведения:

Централизованная система водоотведения  в  пос. Советский, была  введена в эксплуатацию в 1986 году. Канализационная сеть сельского поселения Эльхотово  выполнена из керамических и асбестоцементных коллекторов, эксплуатируется 26 лет  и  имеет износ 61,5 %.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является не отсутствие пропускной мощности (расход  57,737 м3/сут.), а невозможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм. Проблема заключается в физическом износе очистных сооружений. На сегодняшний день в  пос. Советский  очистные сооружения канализации, никто не обслуживает, и они практически разрушены.

Для повышения надежности и качества системы водоотведения Трудового сельского поселения необходимо осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей канализационной сети в пос. Советский;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений в пос. Советский с увеличением производительности до 530 тыс. м3/сут;

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в пос. Советский;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в пос. Советский с увеличением производительности до 530 тыс. м3/сут.

- реконструкция канализационных сетей протяжённостью 2,99  км в существующей застройке с. Эльхотово;

- подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в пос. Советский;

- корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией.

Водоснабжение и водоотведение

Согласно разработанному документу «Схема водоснабжения и водоотведения Трудового сельского поселения» рекомендуется произвести ряд мероприятий по реконструкции и строительству объектов водопроводного хозяйства:

. действующие водопроводные сети и сооружения водопровода Трудового сельского поселения имеют высокую степень износа и требуют реконструкции.

. большое количество ветхих водопроводных сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды.

. высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения поселения.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться поэтапно. В первую очередь - необходимо начать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены и имеют

наибольший износ.

Существующие канализационные сети в Трудовом сельском поселении по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Новых абонентов в Трудовом сельском поселении необходимо подключать от перекладываемых существующих сетей водоотведения.

В Трудовом сельском поселении схемой предлагается создание централизованной системы дождевого водоотведения со строительством очистных сооружений.

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях.

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности .

Перечень мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, а также мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов представлены в разделе 4.5.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Фактическое значение показателя степени реализации мероприятий возможно оценить только по истечению отчетного года после выполненных мероприятий в полном объеме.

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204а:

. критерии доступности коммунальных услуг для населения;

. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

. величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

. показатели качества поставляемого ресурса;

. показатели степени охвата потребителей приборами учета;

. показатели надежности поставки ресурсов;

. показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

. показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

. показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Трудовом сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Перечень целевых показателей согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»:

. показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

. показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

. показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей);

износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

6.6 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализации инвестиционных проектов предполагает две фазы — прединвестиционную и инвестиционную. На прединвестиционной фазе, на основе ознакомления с потенциальным объектом инвестиций, потенциальным инвестором

и руководством соответствующей территории уточняется инвестиционный проект и принимается решение о начале реализации этого проекта (переходу к инвестиционной фазе), или принимается решение об отказе от проекта и инвестиций. Ниже представлена структура прединвестиционной фазы.

Инвестор

Согласование действий по реализации ИП с органами местного самоуправления

6.8 Обоснование

6.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из Краевого бюджета и  местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-,  газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Трудового сельского поселения Ейского района (в части водоснабжения, водоотведения) или (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

. Реализация мероприятий Программы;

. Подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

. Осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы

. Организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

. Организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

. Сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

. Осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

. Обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по тарифам и ценовой политике Краснодарского края  по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

. Мониторинг и анализ реализации Программы;

. Осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

. Подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

. Подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

. Участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

. Организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

. Оценка эффективности использования финансовых средств;

. Вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;

6.8 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Из краевого бюджета и в рамках исполнения переданных государственных полномочий по социальному обеспечению населения на 2016 год предусмотрены меры по социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных услуг различных категорий граждан, проживающих в Трудовом сельском поселении, из них предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Распределение расходов местного бюджета на оказание мер социальной поддержки на 2016 год. Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Таблица 6.8.1. Распределение расходов бюджета Ейского муниципального района на оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в Трудовом сельском  поселении

| Наименование | Рз (разделы) | ПР (подразделы) | ЦСР /целевые статьи расхода/ | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 |  |  |  |
| Выполнение функций органов местного самоуправления в области социально-культурной сферы (непрограммные расходы) | 10 | 03 |  |  |
| Выполнение функций органов местного самоуправления в области социальной политики | 10 | 03 |  |  |

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является глава Трудового сельского поселения Ейского района.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Трудового сельского поселения Ейского района.

# Text boxes

Предварительное рассмотрение ИП в

экономическом

комитете

Информация об инвестиционном проекте (ИП)

Рассмотрение уполномоченными организациями предложений о размещении ИП

Согласование действий по реализации ИП с профильными комитетами

О необходимости реализации ИП

О невозможности реализации ИП или необходимости доработки информации об ИП

Заключение экономического комитета