Сводная ведомость сточной жидкости ОСВО

г. Ейск II квартал 2011г.

| Показатели | апрель | май | июнь | Средняя за квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поступ ление | выход | поступ ление | выход | поступ ление | выход | поступ ление | выход |
| Т, ºC | 18,0 | 15,7 | 19,0 | 18,0 | 22,3 | 21,7 | 19,8 | 18,5 |
| рН | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| Цвет | Т.сер | Б.цв | Т.сер | Б.цв | Т.сер | Б.цв | Т.сер | Б.цв |
| Прозрачность | 2,4 | >20 | 2,4 | >20 | 2,4 | >20 | 2,4 | >20 |
| Взвешенные в - ва | 285 | 11,0 | 287 | 11,1 | 281 | 11,1 | 284 | 11,1 |
| Сухой остаток | 1030 | 1010 | 1027 | 1010 | 1030 | 1010 | 1029 | 1010 |
| ХПК/ПО | 650 | 16,1 | 560 | 18 | 507 | 17,9 | 572 | 17,3 |
| Азот аммонийный | 30 | 3,17 | 33 | 3,05 | 31,6 | 3,08 | 31,5 | 3,10 |
| Азот нитритный | 0,048 | 0,054 | 0,041 | 0,053 | 0,038 | 0,056 | 0,042 | 0,054 |
| Азот нитратный | 0,11 | 9,7 | 0,11 | 9,7 | 0,12 | 10 | 0,11 | 9,8 |
| Фосфор | 15,1 | 2,13 | 15,4 | 2,11 | 15,8 | 2,15 | 15,4 | 2,13 |
| SО4‾² | 164 | 141 | 154 | 134 | 164 | 144 | 161 | 140 |
| Cl‾ | 265 | 242 | 254 | 231 | 257 | 234 | 259 | 236 |
| О2 | - | 3,9 | - | 3,9 | - | 3,8 | - | 3,9 |
| БПК5 | 305,0 | 7,4 | 274 | 8,3 | 254 | 8,4 | 278 | 8,0 |
| Жиры | 25,1 | <0,5 | 26,6 | <0,5 | 28,7 | <0,5 | 26,8 | <0,5 |
| АПАВ | 1,09 | 0,046 | 1,17 | 0,048 | 1,90 | 0,053 | 1,39 | 0,049 |
| Фенолы | 0,055 | <0,0005 | 0,056 | <0,0005 | 0,059 | <0,0005 | 0,057 | <0,0005 |
| Н/пр | 0,66 | 0,015 | 0,72 | 0,014 | 0,83 | 0,02 | 0,74 | 0,016 |
| Fe общее | 0,67 | 0,103 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | 0,104 | 0,72 | 0,102 |
| Сu | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Ni | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
| Cr | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Zn | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |

Начальник лаборатории                                       ______________________      Т.А. Баева

Начальник РЭУ ВО                                                _____________________       Е.А. Черников

Со сводной ведомостью ознакомлен

Гл. инженер                                                              ______________________   А.Ю. Колемнтков

Зам директора по эксплуатации                          _______________________     А.В. Шашкин